## Slide 1: TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI
2. HAFTA İKLİMSEL ÇEVRE DENETİMİ
Prof.Dr. Metin OLGUN
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
İKLİMSEL ÇEVRE DENETİMİ HESAP VE PROJELEME
Çevre, kalıtım etmeni dışında kalan ve genel olarak hayvanları, bitkileri ve depolanan ürünleri etkileyen tüm faktörler olarak tanımlanabilir. Çevre faktörleri, tarımsal üretimde canlıların sağlığı, davranışları, yetiştirilmeleri, verimleri, ürün kalitesi, insan sağlığı ile yapı malzemeleri ve ekipmanların dayanımı üzerinde etkilidir. İklimsel çevre, genel olarak dış ortam havasının sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve radyasyon özellikleri ile iç ortam havasının sıcaklık, nem, hava hareketi ve aydınlatma özelliklerinden oluşur. Tarımsal yapılarda sıcaklık, nem, ışık, ses, toz ve koku denetimi, yüksek verimin elde edilmesi, depolanan ürünlerin kalitesinin korunması, hastalıkların kontrol edilmesi, insanlar için uygun çalışma koşullarının sağlanması, yapının ve kullanılan ekipmanların servis ömürlerinin artırılması, yapıların maliyetleri ve yeterli güvenliğin oluşturulması açısından önemlidir.

## Slide 3
Psikrometri
Psikrometri, hava su buharı karışımının termodinamik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin nemli hava ile ilgili işlemlerin analizinde kullanılmasıdır.
Psikrometrik terimler
• Kuru hava
• Nem oranı
• Bağıl nem
• Doyma derecesi
• Özgül hacim
• Kuru termometre sıcaklığı
• Islak termometre sıcaklığı
• Çiğlenme noktası sıcaklığı
• Isı
• Entalpi

## Slide 4
Toplam ısı iletim katsayısı
Toplam ısı iletim katsayısı, herhangi bir d (m) kalınlığındaki yapı bileşeninin (duvar, çatı, döşeme vb) her iki tarafında bulunan hava sıcaklıkları arasındaki fark 1 °C (1K) olduğunda, bileşenin birim alanından (1 m2), birim zamanda (1 saat) geçen ısı miktarı olup, U veya k ile gösterilir ve birimi Kcal / m2h°C veya W / m2K’ dir. Toplam ısı iletim katsayısının tersine (1/U) toplam ısı iletim direnci (R) denir ve birimi m2h°C / Kcal veya m2K / W’ dır.
Yüzeysel ısı iletimi
Yüzey kondüktansı olarak da adlandırılan yüzeysel ısı iletimi, havadan malzeme yüzeyine ve malzeme yüzeyinden havaya olan ısı iletimini ifade eder.
Hava boşluğu ısı iletim direnci
İki yüzey arasında kalan durgun bir hava boşluğunun ısı geçirgenlik direncini ifade eder. Hava boşluğu tabakasının şekli ve kalınlığı ile yüzeylerin sıcaklığı ve özellikleri kondüksiyon ve konveksiyon yolu ile iletilen ısı miktarı üzerine etkili olur.

## Slide 5
• Isı Dengesi
Yapıda ısı kazançları ile ısı kayıpları arasında bir dengenin kurulmasıdır. Hayvansal üretim yapılarında başlıca ısı kazançları; hayvanlardan elde edilen ısı, mekanik ısı, solar ısı ve ek ısıdan oluşur. Hayvansal üretim yapılarında başlıca ısı kayıpları ise; yapı elemanlarından olan ısı kaybı, havalandırmadan olan ısı kaybı ve suyun buharlaşması ile olan ısı kaybından oluşur.
• Nem Dengesi
Hayvansal üretim yapılarında, nem yönünden barınak içinde uygun koşulların sağlanabilmesi için fazla nemin barınak dışına atılması ve bağıl neminin genelde %
80’ nin altına düşürülmesi arzu edilir. Hayvansal üretim yapılarında başlıca nem kaynakları, hayvanların ortama yaydıkları su buharı ve ıslak yüzeylerden suyun buharlaşması ile oluşan su buharıdır. Hayvansal üretim yapılarında başlıca nem kayıpları; havalandırmadan olan nem kaybı ve barınak içerisinde yapı elemanlarının yüzeylerinde su buharının yoğunlaşması ile olan nem kaybıdır.

## Slide 6
YALITIM
Yalıtım, yapılış amacına göre ısı yalıtımı ve nem yalıtımı olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Isı Yalıtımı
Hayvansal üretim yapılarında ısı yalıtımı yapılmasının sağlayacağı yararlar şöyle sıralanabilir:
 Soğuk kış günlerinde hayvanlar tarafından ortama yayılan ısıyı koruyarak ek ısı
gereksinimini azaltır.
 Sıcak yaz günlerinde ısı kazancını azaltarak hayvanlar için rahat bir yaşama ortamının
oluşturulmasına ve soğutma masraflarının azaltılmasına yardım eder.
 Barınak içerisinde gündüz ve gece farklılıklarından dolayı oluşacak sıcaklık değişimini
engeller.
 Yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklığını yükselterek nem yoğunlaşması ve don
oluşumunu önler.
 Hayvan sağlığını ve verimini önemli derecede etkileyen ani sıcaklık değişimlerine engel
olur.

## Slide 7
Nem Yalıtımı
Hayvansal üretim yapılarında nem oranının yükselmesi, yapı malzemeleri yanında hayvan ve insanların sağlık koşulları yönünden de sakıncalıdır. Bu nedenle hayvansal üretim yapılarında nem yalıtımı, yapı elemanlarını yağış ve yeraltı sularına karşı korumak ve barınak havasındaki su buharının yapı malzemelerine yapacağı zararı önlemek amacıyla yapılır.

## Slide 8
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
Çeşitli yollardan bina ortamına yayılan ısı, su buharı, zehirli gaz, toz ve kokuların canlılara zararlı olabilecek düzeye ulaşmadan bina dışına atılması ve yeterli miktarda temiz havanın sağlanması, etkili bir havalandırma sisteminin projelenmesi ile olasıdır. Yetersiz bir havalandırma, hayvanlar, bitkiler, insanlar ve binalar açısından son derece sakıncalıdır. Hayvansal üretim yapılarında havalandırma:
 Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı oluşturmadan yeterli miktarda temiz
havayı temin etmek,
Bina içi sıcaklığını istenilen sınırlar arasında tutmak,
Bina içinde bağıl nemi uygun sınırlar arasında tutarak, nem yoğunlaşmasını önlemek,
Zararlı gaz, toz, koku ve patojen mikroorganizmaları bina dışına atmak,
Hayvan barınaklarında bina tabanı ile yataklık malzemesinin ıslanmasını engelleyerek, hayvan rahatlığını artırmak,
Binada çalışan insanlar için uygun bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılır.

## Slide 9
Temel kaynak ve size verilen verileri kullanarak hayvan barınaklarında iklimsel çevre denetimi hesap ve proje ödevinizi haftaya ders saatine kadar teslim ediniz.