## Slide 1: TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI
13. HAFTA ÜRÜN KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARI
Prof.Dr. Metin OLGUN
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2: Mısır serenleri
Hasattan sonra mısırın nem kapsamı % 30’un üzerindedir. Mısırın bu kadar yüksek nemde depolanması kısa sürede zarar görmesine neden olur. Bu nedenle, nem kapsamının kış mevsimine girilmeden depolama için gerekli bir düzeye indirilmesi gerekir. Koçanlı mısırın depolandığı yapılar genellikle mısır serenleri olarak adlandırılır. Uygulamada farklı malzemelerden yapılmış çeşitli tip serenlerden yararlanılmakla birlikte en yaygın kullanılanı, duvarları ahşap çıtalı dikdörtgen serenlerdir. Bu serenler karşılıklı olarak yerleştirilerek ikiz serenler şeklinde de düzenlenebilirler.

## Slide 3
Yeşil Yem Depoları
Hayvanların beslenmesinde yeşil yem olarak kullanılan her çeşit bitkinin, doğal ve taze olarak bulunmadığı dönemlerde aynı tazeliğe yakın bir durumda ve kuru haline göre daha yüksek bir besin değerine sahip olacak şekilde korunması, işletme hayvancılığının güvence altına alınması ve böylece hayvancılığın başarılı olarak yürütülmesi yönünden büyük bir öneme sahiptir. Yeşil ve sulu yemlerin belirli sıcaklık derecelerinde tutularak ve gerektiğinde katkı maddeleri ilave edilip sıkıştırılarak havasız ortamda meydana gelen süt asidi fermantasyonu sonucunda bozulmadan saklanmasına silaj yapma veya silolama, bu şekilde elde edilen besin değeri yüksek olan yeşil yeme silaj veya silo yemi, bu amaçla yapılan yapılara da silo adı verilir.
Silolar, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Ancak siloların sınıflandırılmasında genellikle inşa tarzları dikkate alınır. Buna göre silolar:
• Düşey silolar,
• Yatay silolar
olmak üzere esas olarak iki grupta toplanabilirler.

## Slide 4
Düşey silolar, uzun yıllardan beri kullanılan ve mekanizasyona uygun olan silindirik depolardır. Siloların doldurulma ve boşaltılmalarında mekanizasyondan yararlanılır. Düşey silolar, esas olarak toprak seviyesinin üzerinde yapılmakla birlikte bazen toprağa tamamen veya kısmen gömülü olarak da inşa edilebilirler.
Yatay silolar, yatay olarak toprak seviyesinin üzerinde veya altında inşa edilen silolardır. Bunların yükseklikleri fazla değildir. Toprak seviyesinin altında inşa edilenlere hendek silolar, toprak seviyesinin üzerinde inşa edilenlere de bank silolar adı verilir. Yatay silolar sürekli veya geçici nitelikte yapılabilirler.

## Slide 5: Meyve ve Sebze Depolama Yapıları
Meyve ve sebzelerin çoğunluğu oldukça dayanıksız ürünlerdir. Hasat edildiklerinde su ve besin kaynaklarından kesildiklerinden uygun koşullarda korunmamaları durumunda kısa süre içerisinde bozulmaya başlarlar. Bozulma, ağırlık kaybı, yapı bozukluğu, besin değerinde azalma, lezzet ve görünüş bozukluğu şeklinde ortaya çıkar. Diğer bir anlatımla, kalite kaybı nedeniyle pazarlama olasılığının azalması söz konusu olur.

## Slide 6
Meyve ve sebzelerdeki kalite kaybının nedenleri arasında; kullanılan ilaçlar, böcek ve kemirgenler, mikroorganizma ve enzimatik faaliyetler, ürünün yapısındaki değişiklikler, filizlenme ve yaşama kabiliyetindeki azalmalar sayılabilir. Hasat sonrası ürün bozulmasında zaman ve sıcaklık önemli iki faktörü oluşturur. Meyve ve sebzeleri depolamanın temel amaçları; ürünün kalitesini korumak, hastalıkları kontrol etmek, yetiştirme mevsimleri dışında da bulunabilmelerini sağlamak, ürünlerin yüksek fiyat dönemlerinde pazara sürümüne olanak vermek ve işletmenin ihtiyaç fazlası ürününü korumaktır.
Meyve ve sebze depolama yapılarında en önemli çevre koşulları, sıcaklık, bağıl nem, ışık kontrolü ve havalandırmadır. Meyve ve sebzelerin depolama koşulları; ürünün çeşidine, hasat koşullarına, olgunluk derecesine, büyüklüğüne ve
değerlendirilme şekline bağlı olarak değişir.
Meyve ve sebze depolama yapılarında havalandırma doğal yolla ya da mekaniksel olarak yapılır. Doğal havalandırmada depo iç sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki farktan yararlanılır. Doğal havalandırma sisteminde; hava giriş açıklıkları, havalandırma kanalları ve hava çıkış açıklıkları kullanılır.

## Slide 7
Meyve ve sebze depolarında çevre koşullarının denetimi, en iyi şekilde mekaniksel havalandırma sistemleri ile sağlanabilir. Mekaniksel havalandırma sistemlerinde fanlar yardımı ile depo içerisine alınan hava, dağıtım kanallarından geçirilerek ürün içerisine verilir. Buna göre mekaniksel havalandırma sistemleri esas olarak; fanlar, havalandırma açıklıkları, havalandırma kanalları ve kontrol sistemlerinden oluşur. Meyve ve sebzelerin depolanmasında çok basit yapılar yanında modern yapılar da kullanılmaktadır. Uygun depo tipinin seçiminde en önde gelen faktör, depolamanın ekonomik yönüdür. Meyve ve sebze depolama yapıları, konstrüksiyon özelliklerine göre esas olarak iki tipte toplanabilir. Bunlar:
• Basit depolar,
• Soğuk hava depolarıdır.
Basit depolar, ilk yapım ve depolama giderleri düşük olan yapılardır. Bu tip yapılarda depolama süresi kısadır ve kayıplar fazla olabilir. Mevsimlere göre fiyatlarında büyük dalgalanmalar göstermeyen ürünler genellikle basit yapılarda depolanabilir.

## Slide 8
Meyve ve sebzeler en iyi şekilde bu amaçla inşa edilmiş yapılarda depolanabilir. Meyve ve sebze depolamasında kullanılan soğuk hava depolarında etkili bir soğutma sistemi vardır. Depo içerisinde çevre koşulları kontrol altında tutulur. Böylece meyve ve sebzelerin kalitelerinde düşme olmadan daha uzun süre depolanmaları olasıdır. Bu tip depolar, kısmen veya tamamen toprak içerisinde veya doğal zemin üzerinde inşa edilirler. Ürünlerin depolanması, yığın halinde, sandık, kasa veya kutular içerisinde yapılabilir. Patates ve kuru soğan gibi bazı ürünler çuvallar halinde de depolanabilir.

## Slide 9: Kaba Yem Depoları
Kaba yem depoları; ot, saman ve yataklık sapın depolandığı yapılardır. Bu yapılar, belirtilen ürünleri genellikle yağışa karşı korumak amacıyla inşa edilirler. Kaba yemler, yağışı az olan bölgelerde açıkta yığınlar halinde depolanabilirler. Doğal olarak bu depolama şeklinde herhangi bir yapı gereksinimi yoktur. Kaba yemler, özellikle yağışlı bölgelerde üzeri kapalı veya tamamen korunmuş yapılar içerisinde depolanırlar. Bu amaçla en yaygın kullanılan depo tipi, üzeri bir beşik çatı ile örtülü ve etrafı açık bırakılan yapılardır.