## Slide 1: BETONARME
2. HAFTA
DOÇ. DR. HAVVA EYLEM POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: Beton
Beton yapı malzemesi; belirli oranlarda kum, çakıl (agrega), çimento ve suyun karıştırılması ile oluşturulan bir yapı malzemesidir. Betona, plastik bir malzeme olması nedeniyle kalıplara dökülerek istenilen şekil verilebilir. Kalıplara döküldükten sonra sertleşerek mukavemet kazanır.
Beton içerisindeki çimento, bağlayıcı bir yapı malzemesidir. Kullanılacak olan suyun içme suyu standartlarında olması gerekir. Betonun işlenilebilirliği için kum ve çakıl karışımının (agrega) granülometrisi oldukça önemlidir. Kum ve çakılın temiz ve dayanıklı olması gerekir.

## Slide 4: Beton
Beton içerisinde kullanılacak olan su; tuzlu, asitli, yağlı, kirli ve bulanık olmamalıdır.
Katkı maddeleri, betona istenilen özelliğin kazandırılmasında yardımcı olmaktadır. Bu maddelerin kullanılacak dozlarına dikkat edilmelidir.

## Slide 5: Beton Katkı Maddeleri
Betonun priz (katılaşma) süresini kısaltmak veya uzatmak
Betonun dayanımı artırmak için su/çimento oranını azaltmak
Beton içindeki çelik donatının paslanmasını önlemek
Betonun donmasını önlemek (antifriz)
Büzülme çatlaklarını önlemek – onarım
Donma-çözülme dayanıklılığını artırmak
Su, nem, buhar sızdırmayan beton yapmak (baraj, su deposu, arıtma tesisi, bodrum perde duvarları, havuz vb.)
Renkli Betona renk vermek için - dekoratif amaçlı
Kendiliğinden yerleşen beton özelliği için - hiper akışkanlaştırıcı

## Slide 6: Betonun özellikleri
Basınç mukavemeti
Gerilme ve deformasyon
Çekme mukavemeti
Kayma mukavemeti
Rötre
Sünme

## Slide 7: Beton Dayanım Sınıfları
TS EN 206:2014 ‘e göre, yaygın kullanımı olan beton dayanım sınıfları;
C 16/20, C18/22, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60
Basınç dayanım sınıflandırması gösterimi - C 20/25*, C25/30* gibi…
* (silindir standart basınç dayanımı / küp standart basınç dayanımı)
Not: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018(TBDY–2018)’e göre, taşıyıcı elemanlarda kullanılacak beton en düşük C25/30, en yüksek C80/95’dir.