## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
(Temel Kavramlar)
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Ders Planı
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri
2 | Mukavemetin temel kavramları
3-4 | Normal kuvvet
5-6 | Gerilme analizi
7 | Şekil değiştirme analizi
8 | Arasınavı
9-10 | Kesme etkisi
11 | Kirişlerde kesit tesirleri
12-13 | Eğilme etkisi
14-15 | Burkulma etkisi

## Slide 3
Yararlanılan Kaynaklar
 Girgin, İ., Beyribey, M., 1990. Mukavemet. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Ders Kitabı: 341, Ankara.
 Omurtag, M., 2012., Mukavemet I. Birsen yayınevi, İstanbul, 472s.

## Slide 4
Mukavemetin Temel Kavramları
 Projede öngörülen dış yükleri emniyetli bir biçimde taşıyan cisimlere taşıyıcı sistemler adı verilir.
 Taşıyıcı sistemler yükleme durumlarına ve yük taşıyan boyutlarına göre, çubuk, plak, levha ve kabuk olarak sınıflandırılabilir.
 Çubuklar, tek boyutlu taşıyıcı sistemler olarak ele
alınmaktadır.
 Çubuk, iki boyutu üçüncü boyutuna göre küçük olan cisimdir.
 Bir çubukta eksen (tarafsız eksen), boy (L) ve en kesitinin (dA) bilinmesine gereksinim vardır.

## Slide 5
Mukavemetin Temel Kavramları
 Eksen, en kesitin ağırlık merkezinden dik olarak geçer.
 Kiriş ve kolonlar doğru eksenli, halka ve kemerler ise eğri eksenli çubuklar olarak tanımlanır.
 En kesit, eksene dik olarak alınan kesiti ifade eder.
 Çubuklar sabit ya da değişken kesitli olabilirler.
Sabit ve değişken kesitli çubuklar

## Slide 6
Mukavemetin Temel Kavramları
 Plak ve levha, kalınlıkları diğer boyutlarına göre çok küçük olan cisimlerdir.
 Düzlem yüzeyine dik olarak yük taşıyan cisimlere plak, düzleme dik yük taşıyan cisimlere ise levha adı verilir.
 Kabuk ise, orta yüzeyi eğrisel olan taşıyıcı sistemdir. Kabuk sistemler, silindirik, hiperbolik, küresel
tiplerde olabilir.
Levha Kabuk

## Slide 7
Gerilme
 Dış kuvvetler, etkileri altındaki cismin moleküllerini
birbirinden ayırmaya, ezmeye ve kaydırmaya
çalışırlar. Bu etki karşısında cismin molekülleri yer değiştirerek denge konumlarını korumaya çalışır.
 Cismin moleküllerinin oluşturduğu bu kuvvetlere iç kuvvetler adı verilir.
 İç kuvvetlerin cismin birim en kesit alanına etkiyen miktarı ise gerilme olarak adlandırılır.
 Gerilme, iç kuvvetin herhangi bir noktadaki dağılma şiddeti olarak da tanımlanabilir.
 Dış kuvvetler, etki ettiği cismin en kesit alanına dik gerilmeler oluşturuyorsa bunlara normal gerilme (σ),
kesit alanına paralel gerilmeler oluşturuyorsa
teğetsel gerilme (Ꞇ) adı verilir.

## Slide 8
Gerilme
 Cismi basmaya ve çekmeye çalışan gerilmeler normal gerilmelerdir.
 Teğetsel gerilmeler ise en kesit yüzeyi üzerinde
cismi kaydırmaya ya da kesmeye çalışan
gerilmelerdir.
 Basma gerilmesi, cismi ezmeye ve boyunu kısaltmaya çalışan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Özellikle kolon, duvar ve temellerde görülür.
 Çekme gerilmesi, cismi koparmaya ve boyunu uzatmaya çalışan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Özellikle kirişlerin, döşemelerin ve merdivenlerin alt kısımlarında ortaya çıkar.

## Slide 9
Gerilme
 Kayma (kesme) gerilmesi, cisme ait kesitin iki yüzeyini birbiri üzerinde kaymaya zorlayan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Daha çok kirişlerde ortaya çıkan içsel bir dirençtir. Mesnet tepkisi ve kiriş ağırlığı etkisi ile oluşan ters yönlü kuvvet çifti bir kesme kuvveti oluşturur.

## Slide 10
Şekil ve Yer Değiştirme
 Dış kuvvetlerin etkisi ile cismin molekülleri yer değiştirir. Bu durumda cisimde şekil değiştirmeler meydana gelir.
 Cisimlerin şekil ve yer değiştirmeleri,
uzunluklarındaki ve açı durumlarındaki
değişimlerinin belirlenmesi ile hesaplanabilir.
 Normal gerilmeler uzunluklarda, kayma (kesme) gerilmeleri açısal olarak şekil ve yer değiştirmeye neden olur.

## Slide 11
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Kuvvetin uygulama öncesi ve sonrası ile ortadan kalkması durumlarında cisimdeki şekil değiştirmeler malzeme özelliklerine göre farklılık gösterir.
 Dış yüklerin kaldırılması durumunda cisimdeki şekil
değiştirme tamamen geri dönebiliyorsa bu tür
cisimlere elastik cisim adı verilir.
 Dış yük etkisi ortadan kalktıktan sonra şekil
değiştirmenin aynen kaldığı cisimlere de plastik cisim denir.

## Slide 12
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Uygulamada kullanılan cisimler tam elastik ya da tam plastik özellik göstermezler. Bu cisimlerde dış yük etkisi kalktığında şekil değiştirmenin bir kısmı kalırken diğer kısmı geri döner. Bu durumdaki cisimlere ise elasto-plastik cisim adı verilir.
P
0
(a)
Elastik cisim
E
P
0
(b)
Plastik cisim
E
P
0
(c)
Elasto-plastik cisim
E
P
0
(d)
Hooke cisimi
E

## Slide 13
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Cisimlerin içyapılarının karmaşık olması nedeniyle
mekanik özelliklerinin belirlenmesinde daha çok
deneysel yöntemler kullanılır.
 Statik deneylerde cisme uygulanan dış kuvvetler yavaş yavaş artırılır. Artan yük altında malzemedeki değişimler gözlemlenir.
 Dinamik deneylerde ise ortam koşulları ve
yüklemelerde ani değişiklikler oluşturularak cismin davranışı ve değişimi belirlenir.
 Çekme deneyi, malzemelerin farklı yükleme
koşullarında, şekil ve yer değiştirmeleri ile dayanım sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.

## Slide 14
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Deneysel bir ortamda yapı çeliğine uygulanan çekme kuvveti sonucu, artan yükleme koşulları altında, belirli bir sınıra kadar uygulanan kuvvet miktarı ile uzama arasında doğrusal bir ilişkinin bulunduğu, Robert Hooke (Hooke Kanunu) tarafından ortaya atılmıştır.
 Kuvvet ile şekil değiştirme arasındaki ilişkinin
doğrusal (lineer) olduğu cisme Hooke cismi adı verilir.
 Bu kanuna göre “kuvvet ne kadar ise uzama da o kadardır” denilir.
 Ancak cismin, dış kuvvetin belirli bir büyüklük sınırı aşılınca Hooke cismi özelliği göstermesi mümkün değildir. Bu sınır değerine orantılılık sınırı adı verilir.

## Slide 15
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
σ Akma Bölgesi Kopma Bölgesi
E
C
B
D
A
θ
0 ε
Elastik
Bölge
Plastik Bölge
Hooke Diyagramı

## Slide 16
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Diyagrama göre orantılılık sınırına (A) kadar olan bölgeye orantılılık bölgesi adı verilir.
 Bu bölgede kuvvetin etkisi ile şekil değiştirme oranı doğru orantılı olarak artacaktır.
 Bu sınırın hemen yanındaki B noktasına kadar, uygulanan yük kaldırıldığında cisim ilk durumuna geri dönebilmektedir.
 Bu noktadan sonra cismin elastiklik özelliği
kaybolmakta ve farklı şekil değiştirmeler
oluşmaktadır. Bu nedenle B noktasına elastiklik sınırı adı verilir.

## Slide 17
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Projelemede malzemelerin yükler karşısındaki
tepkilerinin belirli olması gerekir.
 Diyagramda C noktasından sonra yük artırılmasa bile cismin boyunda uzamalar ve kesitinde incelmeler görülür. C noktasında malzeme akışa geçtiğinden bu noktaya akma sınırı ve bu sınırdaki dayanımın değerine de maksimum gerilme adı verilir.
 D noktasında ise cisim, kesit azalmasından dolayı kopmuştur. Bu nedenle D noktasına kopma noktası adı verilir.
 Cismin kopmaya kadar olan uzamasının ilk boyuna oranına kopma uzaması denir.
 Kopma uzaması değeri küçük olan malzemeye
gevrek, bu değerin büyük olduğu malzemeye ise sünek (düktil) malzeme adı verilir.

## Slide 18
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Hooke diyagramına göre, malzemenin emniyetli
olarak taşıyabileceği en fazla yük A noktasına
kadardır. Hesaplamalarda A ile B çakıştırılır ve bu
noktadaki gerilme malzemenin maksimum
gerilmesini (σmax) ifade eder.
 Yapı elemanlarının projelendirilmesinde malzemede maksimum gerilmenin altındaki bir değerin oluşacağı kabul edilir. Bu değere emniyet gerilmesi adı verilir.
 Malzemede gerçek koşullarda oluşacak gerilme,
emniyet gerilmesi değerinin altında olmalıdır.
Maksimum gerilmenin emniyet gerilmesine oranına emniyet katsayısı adı verilir.