## Slide 2: TARIMSAL İNŞAAT
Prof. Dr. Metin OLGUN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 3
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 4
5. ÇATILAR
Çatı bir binayı en üstten örten ve dıştan gelen yağmur, kar, rüzgâr ve güneş etkilerine karşı koruyan yapı elemanıdır. Ayrıca çatılar, yapının estetikliği yönünden de önemlidirler. Tarımsal yapılarda çatı, inşaatı ve bakımı en pahalı olan elemanlardan birisidir. Çatıların tarımsal yapılarda önemli fonksiyonlarından birisi de çevre koşullarının kontrolü üzerindeki etkisidir. Tarımsal yapılarda ısı kayıp ve kazançları ile nem yoğunlaşmasının büyük bir bölümü çatılardan gerçekleşir. Bu nedenle ısı ve nem yalıtımı öncelikle çatılarda düşünülür. Ayrıca yeterli havalandırmanın sağlanmasında ve hava çıkış açıklıklarının yerleştirilmesinde de çatılar çok önemlidir. Yapının kullanım amacına ve binanın yapılacağı yörenin iklim koşullarına bağlı olarak güneş etkisinden korunma ya da yararlanma olanakları üzerinde çatıların özellikleri son derece etkilidir. Bu nedenle tüm yapılarda olduğu gibi özellikle tarımsal yapılarda çatıların projelenmesine yeterli özen mutlaka gösterilmelidir.

## Slide 5
Tarımsal yapılarda kullanılan çatılar; geometrik şekilleri, eğimleri, yapım malzemeleri ve yükü aktarma durumları dikkate alınarak çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.
Tarımsal inşaatta kullanılan çatılar geometrik şekillerine göre; düz çatılar, tek eğimli çatılar, iki eğimli çatılar, dört eğimli çatılar, topuz çatılar, mansard çatılar, kanatlı çatılar, fenerli çatılar, silindir çatılar, M tipi çatılar ve şet çatılar olarak sınıflandırılabilirler.
Çatılar, sahip oldukları eğim değerlerine göre; az eğimli çatılar, orta eğimli çatılar ve yüksek eğimli çatılar olmak üzere üç grupta toplanabilir.
Çatılar taşıyıcı elemanlarında kullanılan malzemeye göre; ahşap çatılar, çelik çatılar ve betonarme çatılar olmak üzere başlıca üç grupta toplanabilir.
Tarımsal yapılarda çatıların taşıyıcı elemanlarında en yaygın kullanılan malzeme ahşaptır. Ancak son yıllarda yeni inşa edilen özellikle de geniş açıklığa sahip yapılarda çelik çatıların kullanımı da yaygınlaşmıştır.

## Slide 6
Çatı Elemanları
Klasik bir asma çatıyı oluşturan temel elemanlar şunlardır:
Çatı örtüsü,
Mertekler,
Aşıklar,
Çatı makası.
Yapıları ve içerisinde barındırılan canlıları; yağmur, kar, güneş, rüzgâr ve diğer olumsuz etkenlere karşı korumak ve yapı içerisinde arzu edilen optimum çevre koşullarını sağlamak amacıyla çatılarda çeşitli özelliklere sahip örtü malzemeleri kullanılır. Çatı örtü malzemelerinin dış etkenlere ve yangına karşı dayanıklı, hafif, estetik, yeterli ısı ve nem yalıtımına sahip olması, yağış sularını sızdırmadan akıtması gerekir.

## Slide 7
Mertekler, örtü malzemesi ve çatıya gelen yükü kendi ağırlığı ile birlikte taşıyarak aşıklara ileten kirişlerdir. Mertekler aşıklara dik ve çatı eğimi doğrultusunda yerleştirilirler. Genellikle ikiden fazla aşık üzerine oturduklarından bir sürekli kiriş olarak dikkate alınırlar. Merteklerde eğilme etkisi ortaya çıkar. Mertekler ahşap ya da çelik malzemeden yapılırlar.
Aşıklar, çatı makasının düğüm noktaları ya da dikmeleri üzerine oturan ve merteklerden gelen yükü kendi ağırlığı ile birlikte taşıyarak mesnetlendiği noktalara aktaran yatay kirişlerdir. Aşıklar, bina uzun eksenine paralel olarak yerleşen ve eğilmeye çalışan çatı elemanlarıdırlar. Aşıkların statik yönden herhangi bir kirişten farkı yoktur.
Çatı sisteminde genellikle kafes kirişler kullanılır ve bunlara çoğunlukla çatı makası adı verilir. Makaslar, aşıklar aracılığı ile aktarılan çatı yükünü taşırlar ve çatının en alt elemanını oluştururlar. Yığma binalarda taşıyıcı dış duvarlar, karkas yapılarda ise kolonlar üzerine genellikle 2,00–5,00 m aralıklarla yerleştirilirler.

## Slide 8
Yapının kullanım amacına ve taşıyıcı duvarlar arasındaki açıklığa bağlı olarak çatı kuruluş şekilleri farklılaşmaktadır. Çatılar yükleri taşıma ve iletme şekillerine göre:
Oturtma çatılar,
Asma çatılar
olmak üzere iki grupta toplanabilirler.
Üzerine gelen yükleri makas aracılığı ile taşıyıcı duvarlara, bölme duvarlarına, kirişlere ya da betonarme döşemelere aktaran çatılara oturtma çatılar adı verilir. Oturtma çatılar yaygın olarak betonarme döşemeler üzerine yapılır. Çatının, taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda serbest (mesnet) açıklığının en fazla 4,00 m olması gerekir

## Slide 9
Rüzgâr bağlantıları (konturvatmanlar), rüzgâr gibi yandan gelebilecek yüklere karşı çatı makaslarının yana doğru devrilmelerini önlemek amacıyla yapılırlar. Rüzgâr bağlantıları, genellikle çatının ilk iki ve son iki makasları arasına çapraz olarak yerleştirilen kirişlerdir.
Oturtma çatılar kullanılan dikme sayısına bağlı olarak; bir dikmeli, iki dikmeli, üç ve daha fazla dikmeli olarak adlandırılırlar.
Çatı yüklerinin bir makas (kafes kiriş) yardımı ile yanlardaki mesnetlere iletildiği çatılara asma çatılar veya askılı çatılar adı verilir. Bu tip çatılarda mesnetler arasındaki mesafe 4 m’den fazla olup, geniş açıklıkların geçilmesinde kullanılırlar. Tarımsal yapılarda yaygın olarak kullanılan çatı tipidir. Bunun nedeni tarımsal yapıların içerisinde bulunan kolonların günlük işlerin yürütülmesini ve mekanizasyon kullanımını olumsuz yönde etkilemesidir. Asma çatının taşıyıcı elemanlarını kafes kirişler oluşturur. Bir kafes kiriş, ahşap ya da metal çubukların genellikle üçgenler oluşturacak şekilde uçlarından birbirlerine bağlanması ile yapılır.