## Slide 2: TARIMSAL İNŞAAT
Prof. Dr. Metin OLGUN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 3
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 4
      11. ÇATI SİSTEMLERİNİN PROJELENMESİ
Çatıların projelenmesi denilince, çatıyı oluşturan örtü altı kaplama tahtası, mertek, aşık ve makas çubukları için uygun kesitlerin hesaplanması anlaşılır. Bu amaçla öncelikle çatı eğimi seçilir ve çatıya gelebilecek yükler hesaplanır. Daha sonra sırasıyla örtü altı kaplama tahtası kalınlığı ile mertek, aşık ve makas çubuklarının kullanılacak malzeme çeşidine bağlı olarak kesitleri belirlenir.
Çatıya Gelen Yüklerin Belirlenmesi
Çatılara gelen yükler, ölü yükler (öz ağırlıklar) ve canlı yükler olmak üzere iki grupta toplanabilir.Çatılara gelen ölü yükler, çatıyı oluşturan elemanların ağırlıklarından oluşur. Çatılara gelen canlı yükler ise statik derslerinde de açıklandığı gibi esas olarak kar ve rüzgâr yükleri ile insan yükünden oluşur.

## Slide 5
Çatı Elemanlarının Hesap İlkeleri
Çatı sistemini oluşturan tüm elemanların hesabında göz önüne alınacak yüklerin belirlenmesi, aşağıda verilen sıralamaya göre yapılabilir.
Çatı örtüsü öz ağırlığı Mertek öz ağırlığı | g′= …………………………kg/m2 (Ç.D.) …………………………kg/m2 (Ç.D.) + g = …………………………kg/m2 (Ç.D.) g1 = g / cos α = …………………………kg/m2 (Y.D.)
Aşık öz ağırlığı | …………………………kg/m2 (Y.D.) + g2 = g1 + aşık ağ. …………………………kg/m2 (Y.D.)
Makas öz ağırlığı | …………………………kg/m2 (Y.D.) + g3 = g2 + makas ağ…………………………kg/m2 (Y.D.)
Kar yükü | Pk = m. Pko …………………………kg/m2 (Y.D.)
Rüzgâr yükü Rüzgâr yönü üzeri çatı yüzeyi Rüzgâr yönüne ters çatı yüzeyi | Prb=(1,2 sin α -0,4) qr (±) ………………… kg/m2 (Ç.D.) Pre= (- 0,4 qr ) (-) ………………… kg/m2 (Ç.D.)
İnsan yükü | 100 kg (Y.D.)

## Slide 6
Mertekler aşıklara mesnetlenmiş, açıklığı aşık aralığına eşit basit bir kiriş gibi projelenirler. Mertekler çatının eğik düzlemini taşırlar. Mertek hesabında dikkate alınması gerekli yükler; çatı örtüsü ve kaplama tahtasının ağırlığı, kar yükü, rüzgâr yükü, insan yükü ve mertek ağırlığıdır. Rüzgâr yükü çatı yüzeyine dik, diğer yükler düşey doğrultuda etki ederler. Mertekler basit kiriş olarak projelendiğinden eğilme gerilmesi hesaplanırken merteğe gelen yüklerin mertekte oluşturduğu momentler ayrı ayrı belirlenir. Bu amaçla; çatı eğik düzlemi ağırlığı, kar yükü ve rüzgâr yükünün oluşturduğu eğilme momenti ile çatı eğik düzlemi ağırlığı ve 100 kg’lık insan yükünün oluşturduğu eğilme momentleri ayrı ayrı hesaplanır. Bu eğilme momentlerinden büyük olanı dikkate alınarak kesit seçilir.
Merteğe etkili olan düzgün yayılı yüklerin oluşturduğu maksimum moment M = q L2 / 8, insan yükünün oluşturduğu maksimum moment ise M = P L / 4 eşitliği ile hesaplanır.

## Slide 7
Aşıklar; basit kiriş, Gerber kirişi veya sürekli kiriş olarak projelenebilirler. Basit kiriş olarak projelemede makas aralıkları dikkate alınarak açıklık momentleri Mmax = q . L2 / 8 eşitliği ile hesaplanır. Bütün açıklıklarda açıklık momentleri eşit olacağından aşık kesitleri de sabit olarak bina uzunluğunca devam eder. Buna karşın, aşıkların eşit açıklıklı Gerber kirişi ya da sürekli kiriş olarak çözülmesi durumunda kenar açıklıklarda oluşan moment orta açıklıklarda oluşan momentlere göre daha fazla olur. Bu durumda kesit tayini kenar açıklıklara göre yapılır ve tüm aşık boyunca bu kesit uygulanır. Bu da ekonomik yönden uygun değildir.
Aşıklar, genellikle dikdörtgen kesitlidir. Aşık üzerine gelen rüzgâr yükünün x-x ve y-y doğrultularında bileşenleri olduğundan iki yönlü eğilme ve sarkı esasına göre analiz edilir ve projelenirler. Aşığa x-x ve y-y doğrultularında etki eden kuvvetler belirlendikten sonra bu kuvvetlerin oluşturduğu Mx ve My momentleri hesaplanır. Aşık uzunluğu makas aralığına (L) eşittir. Aşıkların hesabında öz yük olarak çatı örtüsünün ağırlığı, mertek ağırlığı ve aşık ağırlığı, canlı yükler olarak da kar ve rüzgâr yükü dikkate alınır. Aşık hesabında rüzgâr yükü %25 artırılır.
Aşık hesabında orta aşık en kritik olanıdır. Bu nedenle hesaplamalar orta aşık dikkate alınarak yapılır. Diğer aşıkların kesitinin de orta aşık kesiti ile aynı yapılması, merteklerin yerleştirilmesinde kolaylık sağlar ve işçilik gereksinimini azaltır.

## Slide 8
Çatı makasına gelen yükler ile yükleme konumları çıkartılır. Çatı makasının hesabında öz ağırlık, kar yükü ve rüzgâr yükü dikkate alınır. Öz ağırlık; çatı örtüsü, mertek, aşık ve makas ağırlıklarından oluşur. Hesaplamada öncelikle öz ağırlık, kar yükü ve rüzgâr yükü belirlenir. Rüzgâr yükü, soldan ve sağdan esecek şekilde hesaplanır. Daha sonra her bir yükleme durumu için ayrı ayrı çubuk kuvvetleri bulunur. Bu amaçla, önce öz ağırlık ve kar yükü (rüzgârsız koşul) dikkate alınarak çubuk kuvvetleri hesaplanır. Daha sonra soldan ya da sağdan esme durumları için rüzgâr yüküne göre çubuk kuvvetleri belirlenir ve rüzgârsız koşulda hesaplanan çubuk kuvvetleri ile süperpoze edilir.
Çubuk kuvvetlerinin hesaplanmasında Statik derslerinde verilen Düğüm Noktaları Yöntemi ya da Kesim Yöntemi kullanılır. Bu konuda hazırlanmış bilgisayar programlarından da yararlanılabilir.

## Slide 9
Her bir koşul için hesaplanan çubuk kuvvetleri bir çizelge üzerinde belirtilir. Makasın simetri eksenine göre iki tarafında benzer çubuk kuvvetleri varsa, bu çubuklar için maksimum kuvvetler belirlenir. Maksimum çubuk kuvvetlerinin belirlenmesinden sonra her bir çubuğun kesiti, basınç ya da çekme çubuğu olmasına göre hesaplanır. Birbirlerinin devamı şeklinde olan yanlama kirişi ve bırakma kirişi de maksimum çubuk kuvvetleri dikkate alınarak kesitleri belirlenir ve aynı kesitte boyutlandırılırlar.