## Slide 2: TARIMSAL İNŞAAT
Prof. Dr. Metin OLGUN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 3
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 4
13-14. METRAJ ve KEŞİF
METRAJ
Bir yapının keşfinin çıkarılabilmesi için öncelikle yapının metrajının hazırlanması gerekir. Bir yapıyı oluşturan bütün elemanların ölçülerek uzunlukların metre (m), alanların metrekare (m2), hacimlerin metreküp (m3), demir işlerinin kilogram (kg) ve sayılarak ölçülen yapı elemanlarının da adet olarak miktarlarının hesaplanmasına metraj (ölçüm) adı verilir. Metraj yapılırken genellikle kaba inşaat kısımları m3, ince inşaat kısımları ile ahşap işleri m2 ve demir işleri de kg olarak ölçülür. Yapının metraj işlemi tamamlandığında, o yapıyı tamamlamak için gerekli işlerin ve yapı bölümlerinin miktarları hesaplanmış olur. Metraj yapılırken en önemli nokta, herhangi bir yapı bölümünün unutulmaması veya iki defa yazılmamasıdır.

## Slide 5
Bir yapının keşfinin çıkarılabilmesi için yapılan her işin birim fiyatlarının bilinmesi gerekir. Birim fiyat listeleri her mali yılbaşında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenerek Birim Fiyat Listesi adı altında kitapçık halinde yayınlanır. Herhangi bir işin birim fiyatı; gereç giderleri, işçilik giderleri, taşıma giderleri, genel gider ve kârdan oluşur. Bu fiyatlar bir yıl boyunca geçerlidir. Birim fiyat listesinde tüm işler sistematik olarak numaralanmıştır. Bu numaralara Birim fiyat No veya Poz No (Pozisyon No) adı verilir.
MALZEME KEŞFİ
Metraj işleminden elde edilen sonuçlara göre, yapının inşaatı için gerekli malzeme gereksinimleri belirlenir. Bu işleme malzeme keşfi denir. Herhangi bir yapı veya tesisin metrajının çıkarılabilmesi ve inşası için gerekli malzeme miktarının tam olarak belirlenebilmesi için yapının detaylı plan, görünüş ve kesitlerine gereksinim duyulur.
Metraj ve malzeme keşfinin çıkarılması ile yapının inşaatı için gerekli malzeme çeşitleri ve miktarları ortaya çıkar. Farklı elemanlarda kullanılacak aynı malzemelerin miktarlarının toplanması ile bir malzeme listesi ortaya çıkar ki buna da malzeme keşif özeti adı verilir

## Slide 6
PROJE KEŞİF BEDELİNİN BELİRLENMESİ
Projenin hazırlanmasından sonra, hazırlanan proje yılında geçerli olan birim fiyatlara göre projenin keşif bedeli çıkarılır. Bir yapının mimari, betonarme, tesisat ve elektrik projeleri üzerinden ne kadar para ile yapılabileceğini hesaplamak için yapılan işlemlere keşif denir.
Bir yapının keşfi:
Yapının metrajının yapılması,
Birim fiyatlarının saptanarak proje üzerinde belirtilmesi
Keşif özetinin hazırlanması
olmak üzere üç aşamada hazırlanır.
Bir projede; birinci (ön) keşif ve ikinci (kesin) keşif olmak üzere iki keşif bedeli çıkarılır.

## Slide 7
Birinci (Ön) Keşif, inşaata başlamadan önce, ön ve uygulama projeleri üzerinden çıkarılan keşiftir. Projenin ne kadar para ile yapılabileceğini hesaplamak için hazırlanır.
İkinci (Kesin) Keşif, tamamlanmış ya da bitirilmiş bir yapının ne kadar para ile yapılmış olduğunu hesaplamak için yapılan keşiftir.