## Slide 1
DİKİŞ MAKİNELERİ

## Slide 2
DİKİŞ MAKİNELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Dikiş makineleri genel olarak iki sınıfta gruplandırılır.
A-) Aile Tipi Dikiş Makineleri
B-) Sanayi Tipi Dikiş Makineleri
A
B

## Slide 3
Aile tipi dikiş makineleri, normal incelikte kumaşları dikebilen hız seviyeleri yüksek olmayan kollu ayaklı, motorlu ve bilgisayarlı bir dikim aracıdır. Aile tipi dikiş makineleri çalışma şekline göre, kollu, ayaklı ve portatif motorlu olarak sınıflandırılır.
AİLE TİPİ MAKİNELER

## Slide 4
AİLE TİPİ DİKİŞ MAKİNESİNİN SINIFLANDIRILMASI
1-) Kollu Dikiş Makineleri
2-) Ayaklı Dikiş Makineleri
3-)Motorlu ve Bilgisayarlı Dikiş Makineleri:

## Slide 5
1-) Kollu Dikiş Makineleri: Makinenin üst bölümünün oturtulduğu bir plato oluşur. Makinenin pervanesinde bulunan kolun el tarafından çevrilmesi ile çalışır. Tek elle çalışıldığı için verimli bir çalışma olmaz.Günümüzde pek kullanılmayan bu makine eski bir makinedir.

## Slide 6
2-) Ayaklı Dikiş Makineleri: Aile tipi sanayi tipi dikiş makineleri içinde en çok kullanılan makine tipidir. Makinenin üst bölümünün taşıyan pedal sistemi ve möble yapısına sahiptir.

## Slide 7
3-)Motorlu ve Bilgisayarlı Dikiş Makineleri: Portatif ve ayaklı çalışan dikiş makineleri motor ilave edilir. Elektrikli motoru, makinenin üst bölümünde küçük pervanenin yan tarafında veya möblenin altına yerleştirilir. Elektrik motoru ile bağlantılı iki kordonu vardır. Kordonun birisi elektrik prizine diğeri ayak pedalına bağlıdır. Günümüzde gelişmelerine sürdüren aile tipi dikiş makineleri çok özelliklidir. Bilgisayar hafızalı ve ekranlıdır. Makine otomatik ileri-geri ve sağa-sola dikiş yapabilir. Dikiş ve nakış yapar. Hafıza düğmesi ile nakışta desen ve harfi defalarca yapabilir. Makinedeki bir aksaklığı ekrandan gösterir. Otomatik olarak kendi kendine iğneye iplik geçirir. İplikleri kesip temizler. Elektronik pedallı veya pedalsız çalıştırma durdurma sağlanır. Overlok dikişi yapılır. Çok çeşitli aparatlar kullanılarak çeşitli dikim işlemleri yapılır.

## Slide 8
Sanayi tipi düz dikiş makinesini kendi yapısı içinde bölümlere ayırdığımızda birbirini tamamlayan 300-1500 civarında parçası olduğunu görürüz. Bu sayı, makinenin modeli, tipi ve makine sistem numarasına göre değişiklik gösterir.
SANAYİ TİPİ DİKİŞ MAKİNESİ

## Slide 9
1-) İlik örme makinesi: Otomatik dikiş grubunda olup giysilerin üzerine çeşitli boylarda ilik açmada kullanılan bir makinedir. Dikiş çeşidi olarak çift zincir dikişi yapmaktadır.
ÖZEL AMAÇLI DİKİŞ MAKİNELERİ
İlik iki türlü örülerek açılmaktadır.
Paseli ilik: Paseli ilik ‘girne’ isimli ipliğin üzerine sarılarak açılan iliktir .Erkek üst giysilerinde palto ve cekette kullanılır. Bir ucu yuvarlak bir ucu düzdür.
Örme ilik : Kumaş üzerine sararak açılan iki kenar düz olan iliktir.İlik makineleri tek veya birden fazla makine tek tabla üzerine monte edilir. Bu makinelere çok başlı makine denilmektedir.

## Slide 10
DÜĞME DİKME MAKİNASI
Düğme dikme makinesi, çift zincir dikişle kumaş üzerine çeşitli büyüklükteki düğmeleri otomatik olarak diken bir makinedir. Dikilecek düğmenin delik adetine göre, iki veya dört deliğe göre ayar yapılarak dikilebilir. Düğme dikme makineleri giyim sanayi kuruluşlarında kullanılır. Düğme dikme makinesi, her çeşit kumaşa düğme diker.

## Slide 11
DİKİŞ MAKİNELERİNİN YAPI ÖZELLİKLERİ
Düz Platformlu Dikiş Makinesi: Bu makineler sayaların fazla kavisli olmayan yüzeylerinde kullanılır.Düz dikiş yapmayı sağlayan tam veya yarım devirli dikiş makineleridir.Bir dikiş makinesinde hareketli mekik veya çağanoz tarafından yapılan dikiştir.

## Slide 12
Dikiş işlemini yapan kısma , dikine yükseltilmiştir.Bu şekli ile sayanın her tarafına kolayca girerek dikiş yapan gelişmiş makinelerdir. Düz makinelerdeki ,tutuş kısıtlığının dışına çıkılarak , sayanın her tarafını, yüzünden görerek, dikme olanağı sağlar. Bu durum parçaları birbirine uydurmada ve dikmede kolaylık sağlar. Özellikle kapalı sayalarda, sayanın her tarafına girilme olanağı verir.Dikiş sırasında , sayalar dik başlığın üzerinde kolaylıkla döndürebildiğinden , sayanın her tarafı görülebilir.
Sütunlu Dikiş Makinesi

## Slide 13
Bu makinelerin belirli özelliği, dikiş başlığının silindirik yatay bir kol üzerinde bulunmasıdır.Makinenin bu yatay kolun özelliğinden ötürü saya değişik konumlarda kolayca döndürüldüğünden düz makinelere göre kullanma alanı daha geniştir. Özellikle kapalı sayaların dikimine elverişlidir. Kollu dikiş makineleri dörde ayrılır. Sağa dönük, sola dönük, ileri uzanan, geriye uzanan..
Kollu Dikiş Makineleri

## Slide 14
Blok Dikiş Makinesi:
Yüksek Platformlu Dikiş Makinesi:

## Slide 15
Serbest Kollu Dikiş Makinesi:
Silindir Yataklı Kol Aşağı Dikiş Makinesi:

## Slide 16
Zik Zak Dikiş Makinesi
Bu makineler genelde düz makinelere benzer fakat baskı tekerleği yerine düzayak; tırtıl dişli yerine düz tırtıl diş bulunur. Alın alına gelerek yapılan dikişlerde ve bazı süs dikişlerinde kullanılır.

## Slide 17
HIZINA (DALIŞ SAYISINA) GÖRE MAKİNE ÇEŞİTLERİ
Düşük Devirli Makineler( 3000 dalış/dak) :Makineci başlatma, durdurma, sağlamlaştırma vb. işleri kendisi yapar.
Orta Devirli Makineler (4000 dalış/dak):
Yüksek Devirli (elektronik programlı) Makineler( >4000 dalış/dak): Makinenin fonksiyonları iplik kesme, sağlamlaştırma vb. dijital olarak programlanmıştır.Programlanan dikiş işlemleri dikişçinin pedala basması ile başlar ve program bitince pedal durur.

## Slide 18
OTOMATİKLEŞME DERECESİNE GÖRE MAKİNELER
Ev Dikiş Makineleri
Endüstriyel Dikiş Makineleri:
Üniversal ( genel amaçlı) makineler : Çok yönlü ve tamiri en kolay makinelerdir.Çok yönlü kullanım, işlem çeşidinin artması demektir. Bu durumda işçi becerisinin de artması beklenir.Elle kumandalı makinelerde hem makinenin hem de malzemenin kontrolü gerekir.Makine kontrolü; makinenin çalıştırılması, durdurulması, hızlandırılması, dikişin yerleştirilmesi ve parçaların dikimi anlamına gelir. Malzeme kontrolü ise; parçaların dikimi anlamına gelir. Malzeme kontrolü ise ; pozisyonlama, yönlendirme, yeniden pozisyonlama, parçayı kaldırma ve istifleme işlemleri demektir.Modaya bağlı çalışan işletmeler en az ayarla , en fazla işlemin yapılmasını arzu ederler.Genel amaçlı makinelerde büzgü, pili, biye gibi bir sezondan diğer sezona değişen modellerin yapılabilmesi için yardımcı araçlardan yararlanılır.Genel amaçlı makinelerde özel bir işlemin yapılması her zaman çok ucuz olmayabilir.Direkt işçiliğin yüksek olduğu, düşük otomasyona sahip makinelerdir.Avantajlı yönleri, model değişikliğine göre uygun olmalarıdır.
-Tek Amaçlı (özel)makineler (ilik, düğme)
-Çok Amaçlı Özel Makineler

## Slide 19
Otomatikleşmiş Makineler:
Yarı Otomatik Özel Dikiş Makineleri: Bir işlemi otomatik yapan veya bir devri otomatik olarak tamamlayan makinelerdir. İlik veya düğme dikimi gibi.İşçi parçayı yerleştirir ve işlemi başlatır.Dikiş motifleri kamplar yardımıyla yönlendirilir.Daha ileri otomasyona sahip makinelerde, dikiş desenleri programlanabilmekte ve malzeme hareketi elektronik kontrol yardımıyla gerçekleşmektedir.Dikişlerin otomatik olarak sağlamlaştırılması, ipliğin otomatik olarak kesilmesi, programlanabilen büzgü ayarları veya ilik ceplerin otomatik olarak dikimi, kesimi gibi işler gören makineler bu sınıfa dahil edilirler.Yüksek miktarda ve az miktarda üretim hatları için özel amaçlı, yarı otomatik makineler etkin olarak kullanılabilir ve karlıdır. Bu makinelere yatırım yapan üreticilerin sağlam bir müşteri potansiyeline sahip olmaları ve belli bir üretim hattında uzmanlaşmış olmaları gerekir. Punteriz, ilik, düğme otomatları bu sınıf makinelerden sayılırlar.

## Slide 20
Tam Otomatik Makineler:
Bir veya birden fazla işlem işçiye gerek kalmadan yapılabilmektedir.Bütün işlemler tamamen makineler tarafından gerçekleştirilir. Bu makinelerde daha az işçilikle standart kalite sağlanabilir.Yüksek miktardaki , standart ürünlerin üretimi için uygundurlar.İşçiler birden fazla makineye hizmet edebilirler. Uzun süre sürekli üretim ve standart kalite sağlarlar.Bozulduğunda iş akışının devamı için makinenin tamiri beklemek gerektiğinden gecikmeler olabilir. Başarılı sonuç alabilmek için kusursuz bir ayar şarttır.Uzun dikiş otomatları, pens otomatları, cep takma otomatları tam otomatik makinelere örnek verilebilir. Bu makinelerde parçanın transportu ve istiflenmesi de otomatik olarak yapılabilmektedir

## Slide 21
KULLANIM ALANLARINA GÖRE MAKİNELER
Tekstilde Kullanılan Makineler
Ağır Makineler: Ağır malzemelerin dikimi için tasarlanmış makinelerdir.
Hafif Makineler: Hafif ve orta ağırlıktaki malzemelerin dikimi için tasarlanmışlardır.
Deri ve Benzeri Malzemelerde Kullanılan Makineler: Çadır, branda, deri
Teknik Tekstillerin Dikiminde Kullanılan Makineler: Koruyucu giysilerin dikimi , ultrasonla yapıştırma , cerrahi alanda kullanılan makineler vs.

## Slide 22
TRANSPORT ÇEŞİTLERİNE GÖRE MAKİNELER
Alt Transportlu Makine:
Kombine Transportlu Makine:

## Slide 23
Diferansiyel Transportlu Makine:
Ek Transport Düzenlerine Sahip Makineler ( tekerlek transport, puller):
Teknolojinin ilerlemesi mekanizasyonun önüne geçerek otomasyon seviyesini arttırmıştır.Üreticiler daha esnek kullanılabilen nümerik kontrollü ve mikro işlemcili makineleri üretmeye başlamışlardır. Elektronik veya bilgisayar kontrollü makinelerde dikiş desenleri, işlem süreleri ve işlemi kolaylaştırıcı parçaların kullanımı yeniden ayarlanabilir. Dikiş sayılabilir, masura sonunu kontrol edebilir ve iplik kesebilirler.Elektronik kontrol genel amaçlı makinelerin, özel programlar yapılabilen, yarı otomatik makineler haline gelmesini sağlayarak çok yönlü kullanılmalarına olanak sağlamıştır.Dikiş fonksiyonlarının elektronik kontrolü sayesinde, özel amaçlı bir makinede daha fazla fonksiyona sahip olabilmekte ve çok yönlü kullanılabilmektedir.

## Slide 24
DİKİŞ MAKİNESİNİN ANA KISIMLARI
Makine başı: Tansiyon, tansiyon yayı, baskı ayağı, iğne iplik verici ve bunların hareket millerinin bulunduğu kısımdır.
Makine kolu: İçinde hareketin aktarımını sağlayan kol milinin bulunduğu bölümdür.
Makine boynu: İleri geri ayar düğmesi, dikiş boyu ayarlayıcısı ve el çarkının bulunduğu bölümdür.
Masura Sarma Tertibatı: Masurayı düzgün sarmaya yarayan düzenektir.
Masa Plakası: Masa ana plakası, kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır. Dikiş plakası ana plakada bulunur.Ana plakanın altında alt dikiş oluşum elemanları ve taşıyıcı hareket mekanizması yer alır.

## Slide 25
Çardak: Masa plakasında makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat sayılmasını yarayan bölümdür.
Motor: Gelen elektrik enerjisini , harekete çevirir, üzerinde bulunan V kayışı ile dikiş makinesinin hareket elemanları için gereken yerlere iletir.

## Slide 26
Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka altında ayak ile idare edilen kısımdır.Otomatik makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik kesmesi sağlanabilir
Dizlik: Baskı ayağının el kullanmadan kaldırılmasını sağlayan sağ diz hizasında ana plaka altında bulunan parçadır.
Çağanoz: Makine tablasının alt kısmında bulunan masuranın ve mekiğin takıldığı düzeneğe denir.

## Slide 27
DİKİŞ MAKİNESİNİ OLUŞTURAN MEKANİK PARÇALAR
Bu parçalar doğru ayarlandığında, dikiş oluşumun gerçekleşmesini sağlarlar. Dikiş ve makine tipine göre farklı biçimlerde imal edilirler.
Dikiş makinesinde dikiş oluşumuna yardımcı olan ana parçalar şunlardır:
İğne
Mekik, kavrayıcı, lüperler, masura, masura kapsülü, iplik yatırıcı
Transport Sistemi
Baskı Ayağı
Dikiş Plakası
Transportör
İplik verici
İplik çekici yay
Dikiş adım ayarı
İplik gerginlik tertibatı
İplik sevk kılavuzları

## Slide 28
MAKİNEDE KULLANILAN AYAK ÇEŞİTLERİ
Düz dikiş ayağı
Çıma-Gaze ayağı
Fermuar ayağı
Gizli fermuar ayağı
Yüzey özelliğine göre ayak

## Slide 29
MAKİNENİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
Çalıştığımız makinelerin verimli çalışması için günlük olarak temizliklerinin ve belli periyotlarla bakımının yapılması gerekir.
Makine temizlemede kullanılan araç- gereçler:
Kompresör: Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesini sağlar.
Temizlik fırçası: Günlük temizlik sırasında temizlemeye yarar.
Pens: Çağanoz ve transport gibi hareketli parçalara takılan kumaş ve iplikleri temizlemek için kullanılır.
Tornavida: Hareketli parçaların gevşetilmesi ve sıkılaştırılmasında kullanılır.
Sanayide yüksek devirlerle uzun süre kullanılan dikiş makinelerinin her gün iş başlamadan temizlik ve bakımının yapılması gerekir.Ortamda oluşan toz ve lifler makine tablasına ve makinenin içine yapışır.Dikilecek kumaşın kirlenmemesi için masa üstünün tozunun , her gün işe başlamadan alınması gerekir. Çağanoz fırça ile temizlenip yağdanlık ile 1- 2 damla yağlanarak işe başlanması uygundur

## Slide 30
Makinenin Periyodik Olarak Temizlenmesi:
Transport dişlilerinin temizlenmesi: Plakayı sökünüz ve transport dişlileri arasındaki iplik ve kumaş tiftiklerini temizleyiniz.
Çağanozun temizlenmesi: Makine kafasını öne doğru eğiniz ve çağanozu temizleyiniz.Mekiği yumuşak bezle siliniz.
Yağ pompası göstergesinin temizlenmesi: Makine kafasını öne doğru eğiniz.Yağ pompası göstergesi üzerindeki kumaş tiftikleri , toz ve iplikleri temizleyiniz.
Makineyi Yağlama: Dikiş makineleri , karterleri doldurulan yağ ile yağlanır. Karter içindeki ölçü çizgisine bakılarak ideal ölçüde yağ doldurulur.Bu yağ, yağ pompası ayarının da bulunduğu filtreli bölüm ile aşağıdaki hareket elemanlarına filtreden çıkan boru ile de üst hareket elemanlarına aktarılır.
Makinenin ilk kurulumunda içinde fabrikadan kalan gres yağının temizlenmesi için benzin kullanılmalıdır.Makinenin yağlanmasında beyaz spindle(iğ) yağ tercih edilmelidir. Yağdanlık günlük yağlamada kullanılmalıdır.Vidaların gevşetilmesi ve sıkılaştırılması için tornavida, fırça, pens, bez, kağıt gibi yardımcı gereçlerde bulundurulmalıdır.