## Slide 1: STATİK ve MUKAVEMET
Prof. Dr. Metin OLGUN
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 2
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Temel Kavramlar, Statiğin Temel İlkeleri, Serbest Cisim Diyagramı, Düzlem Kuvvetler Sisteminin Bileşkesi
2 | Rijit Cisimlerin Dengesi
3 | Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez
4 | Düzlem Taşıyıcı Sistemler, Kafes Sistemler, Çerçeveler
5 | Sürtünme
6-7 | Yapılara gelen yükler
8 | Mukavemetin Temel İlkeleri, Çubuk Sistemler, Gerilme
9 | İç Kuvvetler ve Kesit Tesirleri
10 | Normal Kuvvet
11 | Gerilme, Şekil ve Yer Değiştirme Analizi
12 | Kesme Etkisi
13 | Eğilme Etkisi
14 | Burkulma ve Burulma Etkisi ve öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 3
Kaynaklar
1. Olgun, M. 2016. Mühendislik Mekaniği (Statik) 3. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1566, Ders Kitabı: 519, 300 s., Ankara.
2. Omurtag, M. H. 2003. Mühendisler İçin Mekanik- Statik. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
3. Beer, F. P. and Johnston, E. R. 1956 ve 1990. Mechanics for Engineers: Statics. McGraw- Hill Book Company, Inc., New York.
4. Girgin, İ., Beyribey, M., 1990. Mukavemet. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Ders Kitabı: 341, Ankara.
5. Omurtag, M., 2012., Mukavemet I. Birsen yayınevi, İstanbul, 472s.

## Slide 4: STATİK

## Slide 5: 1. GİRİŞ, TEMEL KAVRAMLAR, STATİĞİN TEMEL İLKELERİ, SERBEST CİSİM DİYAGRAMI,DÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
  MEKANİK
Mekanik, fiziğin en eski koludur. Fizik mekanik ile başlayarak şekillenmiştir. Mekanikte fiziksel olaylar incelendiğinden birçok mühendislik biliminin temelini oluşturur.
Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Mekaniğin amacı, fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına bir temel oluşturmaktır.
Mekanik bilimine ilişkin çalışmalar Aristoteles (M.Ö. 384 − 322) ve Arşimedes (M.Ö. 287 − 212) zamanına kadar giderse de mekaniğin temel ilke ve kavramlarının formüle edilmesi Isaac Newton (1642 − 1727) ile başlamıştır.

## Slide 6
Mekanikte incelenen cisimler katı, sıvı veya gaz olabilir. Bu nedenle mekanik incelediği cisimlere, olaylara ve yaklaşım şekline göre gruplandırılabilir.

## Slide 7
  TEMEL KAVRAMLAR
  Statik : Mekanik esas olarak, statik konusu ile başlar. Genel anlamda uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bir cisim hareket etmiyor ya da düzgün doğrusal bir hareket yapıyorsa cisim dengededir.
  Kuvvet: Bir cismin diğer bir cisim üzerindeki itme veya çekme etkisini ifade eder. Kuvvet bir cismin dengesini bozabilir veya dengesi bozulmuş bir cismi dengeye getirebilir. Kuvvetin dış etkisi, etki yaptığı cismin durumunda bir değişiklik meydana getirmesi veya değişiklik eğiliminin ortaya çıkması şeklinde olur. Statikte kuvvetin cisimler üzerindeki dış etkisi incelenir.

## Slide 8
Statikte bir kuvvet dört unsuru ile belirlenir. Bunlar;
uygulama noktası,
doğrultusu,
yönü,
büyüklüğü
olarak sıralanabilir. Bu özellikleri ile kuvvet, bir vektörel büyüklüktür.

## Slide 9
Uzay: Statiğin ilgilendiği olayların oluştuğu geometrik bir ortam olup, her doğrultuda sonsuza kadar uzatılabilir. Uzaydaki cisimlerin yerleri ve durumları belli koordinat sistemlerine göre ifade edilebilir. Buna göre uzay, tek boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu olabilir.
Cisim: Uzayda yer kaplayan büyüklüklere madde adı verilir. Cisim ise, kapalı bir yüzey veya yüzeylerle çevrilmiş maddelerdir. Buna göre cisimler uzayda belirli bir bölgeyi kaplar.
İDEALLEŞTİRMELER
İdealleştirmenin amacı, teorik bilginin uygulanmasını kolaylaştırmak, başka bir deyişle çözümünde zorluk çekilen bir problemi bazı kabuller yaparak ve basite indirgeyerek çözmektir.

## Slide 10
Maddesel nokta: Boyutları ele alınan problemin boyutları yanında ihmal edilebilecek derecede küçük olan cisme maddesel nokta veya parçacık adı verilir.
Rijit cisim: Bir cismi oluşturan malzemenin molekülleri kuvvet etkisi altında birbirlerine göre sabit bir yerde kalıyorlarsa böyle cisimlere rijit cisim ya da katı cisim adı verilir. Böyle cisimler kuvvetler etkisi altında geometrik şekil ve ölçülerini aynen korurlar ve herhangi bir şekil değişikliğine (deformasyona) uğramazlar.
Tekil (Bireysel) kuvvet: Bir cisim üzerine bir noktada etki eden yükleme durumunu ifade eder.

## Slide 11
STATİĞİN TEMEL İLKELERİ
Statiğin temel ilkeleri, matematiksel olarak doğrulanamayan ancak deneysel olarak saptanabilen bazı kurallara dayanır.
Paralelkenar ilkesi: Bir noktaya etki eden iki veya daha fazla kuvvet, tek bir kuvvet ile değiştirilebilir. Bileşke olarak tanımlanan bu kuvvet (R), kenarları verilen kuvvetlerin vektörlerine eşit olan paralelkenarların köşegenlerinin çizilmesi ile bulunur.

## Slide 12
Denge ilkesi: İki kuvvetin denge halinde olabilmesi için gerekli şart; bu iki kuvvetin büyüklüklerinin eşit, yönlerinin ters ve doğrultularının aynı olmasıdır.
Süperpozisyon ilkesi: Bir kuvvetler sistemine (F1, F2,…,Fn), dengede olan kuvvetlerin (P) eklenmesi ve çıkarılması ile kuvvetler sisteminin etkisi değişmez.

## Slide 13
Etki ve tepki ilkesi: Temasta olan iki cisim (A ve B) dayandıkları noktada birbirlerine büyüklükleri eşit, doğrultuları aynı ve yönleri ters olan kuvvet ( RA ve RB ) uygularlar.
KUVVETLER SİSTEMİ
Bir cisme veya birbirleri ile ilgili cisimler grubu üzerine iki veya daha fazla kuvvet etki edecek olursa, oluşan kuvvetler topluluğuna kuvvetler sistemi adı verilir.

## Slide 14
Bütün kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde bulunması durumunda doğrultuları aynı olan kuvvetler sistemi, doğrultuları ortak bir noktada kesişen sisteme bir noktada kesişen kuvvetler sistemi, doğrultuları paralel olan sisteme paralel kuvvetler sistemi, doğrultuları paralel olmayan ve ortak bir kesim noktası da bulunmayan sisteme genel kuvvetler sistemi adı verilir.
BİRİM SİSTEMLERİ
Statikte, uzunluk, kütle ve kuvvet olmak üzere üç büyüklük önem taşır. Uluslararası Birim Sistemi, metrik sistemin geliştirilmiş bir şeklidir. Bu sistemde kuvvetin büyüklüğü Newton (N) birimi ile ifade edilir. Newton birimi, F = m.a eşitliğinden çıkarılır. Buna göre; 1 Newton, 1 kilogramlık kütleye 1 m/s2 lik ivme kazandırmak için gerekli olan kuvvete eşittir.

## Slide 15
SERBEST CİSİM DİYAGRAMI
Statikte bir problemin çözümüne başlamadan önce ilk yapılacak işlem serbest cisim diyagramının çizimi olmalıdır. Cismin çevresinden soyutlandığı ya da serbest hale getirildiği ve sadece üzerine gelen etki ve tepki kuvvetlerinin gösterildiği krokiye (şemaya) Serbest Cisim Diyagramı denir. Diyagramda serbest cisim üzerine yüklenmiş kuvvetler etki kuvvetleri, serbest cisim tarafından temas halinde bulunduğu diğer cisimlere uygulanan kuvvetler ise tepki kuvvetleri olarak tanımlanır.
Serbest cisim diyagramı tüm bir yapı sistemine ait olabileceği gibi, yapı sisteminin soyutlanmış bir unsuru veya noktasından da oluşabilir.

## Slide 16
DÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
Bir düzlem kuvvetler sisteminin herhangi bir cisim üzerindeki etkisi genellikle bir bileşke ile ifade edilir. Bileşke kuvvet, cisim üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvetin yerine geçen ve cisim üzerinde aynı etkiyi yaratan tek bir kuvvettir.
BİR KUVVETİN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI
Bir maddesel noktaya etki eden bir R kuvveti, paralelkenar ilkesi kullanılarak etki çizgileri bilinen ve aynı etkiyi yapan iki kuvvete ayrılabilir. Bunlara R kuvvetinin bileşenleri adı verilir.
Bir kuvvetin keyfi olarak belirlenecek eksen takımlarına (a-a ve b-b) göre sonsuz sayıda bileşenleri bulunabilir. Bu tip kuvvetlerin bileşenleri grafiksel veya analitik yöntemlerin uygulanması ile bulunursa da, bu iş her zaman kolay olmaz. Bu nedenle analitik hesaplamalarda genellikle her bir kuvvetin birbirine dik yatay ve düşey dikdörtgen bileşenlerinin bulunması tercih edilir.

## Slide 17
F kuvvetinin etki ettiği A noktasına bir dikdörtgen koordinat sisteminin merkezi yerleştirilir. F kuvvetinin Fx ve Fy dikdörtgen bileşenlerinin bulunması için F kuvvetinin x ve y eksenleri üzerindeki izdüşümleri alınır. F kuvvetinin x ekseni ile yaptığı açı α ise Fx ve Fy bileşenleri;
Fx = F . cos α
Fy = F . sin α
olur. Herhangi bir kuvvetin dikdörtgen bileşenleri bilindiği takdirde bileşke kuvvetin büyüklüğü ve doğrultusu da aşağıda belirtildiği gibi kolayca hesaplanabilir.
F =
tan α = Fy / Fx

## Slide 18
  DOĞRULTULARI AYNI OLAN KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
  Aynı doğrultu üzerinde bulunan kuvvetlerin bileşkesi, bu kuvvetlerin cebirsel toplamına eşittir.
BİR NOKTADA KESİŞEN KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
Maddesel bir noktaya etki eden ikiden daha fazla kuvvetin (F1,F2,…..,Fn) bileşkesi analitik yöntemle belirlenirken öncelikle, kuvvetlerin kesim noktasına bir dikdörtgen koordinat sisteminin orijini yerleştirilir. Daha sonra her bir kuvvetin x ve y bileşenleri bulunur.

## Slide 19
Kuvvetler sisteminin bileşkesi R nin bileşenleri Rx ve Ry, kuvvetlerin sırasıyla x ve y eksenleri üzerindeki bileşenlerinin cebirsel toplamına eşittir.

## Slide 20
BİR KUVVETİN MOMENTİ
Bir kuvvet, bir cismi kendi doğrultusunda hareket ettirmeye çalıştığı gibi bir eksen etrafında döndürmeye de çalışır. İşte bir kuvvetin herhangi bir eksen ya da doğruya göre momenti, onun söz konusu eksene göre döndürme veya bükme gücünün bir ölçüsü olarak tanımlanır.
Herhangi bir kuvvetin içinde bulunduğu düzleme dik bir eksene göre momenti, kuvvet ile eksenin düzlemi kestiği O noktasından kuvvetin doğrultusuna inilen dikme ayağının çarpımına eşittir. Moment yönünün belirlenmesinde genellikle sağ el kuralı kullanılır. Başparmak yukarı doğru yani dönme saat ibrelerinin hareket yönünün tersi ise pozitif (+), başparmak aşağıya doğru yani dönme saat ibrelerinin hareket yönünde ise negatif (–) kabul edilebilir.

## Slide 21
  VARİGNON TEOREMİ
  Herhangi bir kuvvet sisteminin momentinin değerlendirilmesinde statikte sık kullanılan önemli teoremlerden birisi Fransız matematikçisi Varignon (1654-1722) tarafından ortaya konulmuştur. Bu teoreme Varignon teoremi ya da momentler ilkesi adı verilir. Bu ilke, bir kuvvetin bir noktaya göre momentinin, bu kuvvetin bileşenlerinin aynı noktaya göre momentlerinin cebirsel toplamına eşit olduğunu ifade eder.
  KUVVET ÇİFTİNİN MOMENTİ
  Bazı durumlarda herhangi bir kuvvet sisteminin bileşkesi sıfıra eşdeğer olmasına karşın, bir bileşke moment ortaya çıkabilir. Bu durum ancak bir kuvvet çifti söz konusu olduğunda görülür. Doğrultuları paralel, büyüklükleri eşit ancak yönleri ters olan iki kuvvetin oluşturduğu sisteme kuvvet çifti adı verilir.

## Slide 22
Kuvvet çiftinin momenti, kuvvetlerden birisi ile kuvvet çiftinin doğrultuları arasında kalan dik uzaklığın çarpımına eşittir ( M = F . d ).
EŞDEĞER KUVVET ÇİFTLERİ
Aynı momenti üreten iki kuvvet çiftine eşdeğer (denk) kuvvet çiftleri adı verilir. Bu kuvvet çiftleri ya aynı düzlem üzerinde ya da birbirlerine paralel düzlemler üzerinde bulunurlar.
BİR KUVVETİN RİJİT CİSİM ÜZERİNDE KAYDIRILMASI
Statikte bir kuvvet sistemini en basit hale indirgemek amacıyla bir kuvvetin rijit cisim üzerinde bir noktadan başka bir noktaya kaydırılması gerekebilir. Bir kuvvet, cisim üzerinde belirli bir doğrultuda kaydırma ve döndürme etkisi ortaya çıkardığından, kuvvetin kaydırılmasında bu iki etkinin aynı kalması gerekir.

## Slide 23
Bir Kuvvetin Doğrultusu Dışında Başka Bir Noktaya Taşınması
Bazı mühendislik problemlerinde belirli bir noktada etki yapan bir kuvvetin doğrultusu dışında başka bir noktada etki eden eş bir kuvvet ile değiştirilmesi gerekli olabilir. Bu durumda kuvvet çifti kavramından yararlanılır. Bir kuvvetin doğrultusu dışında başka bir noktaya taşınması durumunda oluşan kuvvet çifti momentinin de dikkate alınması gerekir.
Bir Kuvvetin Doğrultusu Üzerinde Kaydırılması
Bir rijit cisim üzerinde belirli bir noktada etki eden bir kuvvetin, doğrultusu üzerinde başka bir noktaya uygulanması durumunda cisim üzerindeki dış etkileri değişmez. Ancak iç etkilerin F kuvvetinin uygulama noktasına bağlı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

## Slide 24
  PARALEL KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
Paralel kuvvetler sistemi, doğrultuları birbirlerine paralel olan kuvvetlerin oluşturdukları topluluklardır. Böyle bir sistemin bileşkesi, kuvvetlerin büyüklükleri, doğrultuları ve yönleri bilindiği takdirde kolayca belirlenebilir. Bileşkenin büyüklüğü sistemdeki kuvvetlerin büyüklüklerinin cebirsel toplamına eşit olup, doğrultusu sistemdeki kuvvetlerin doğrultusuna paraleldir.
R =∑ F
Bileşkenin etki ettiği noktanın bulunması için uygun bir nokta moment merkezi olarak seçilir ve Varignon teoremi uygulanır.
  R . do = ∑ Mo

## Slide 25
  GENEL KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
  Genel kuvvetler sistemi, aynı düzlemde olup da ortak bir kesim noktası bulunmayan ve birbirlerine paralel olmayan, cisme gelişigüzel doğrultularda etki eden kuvvetler sistemidir. Bileşke kuvvetin büyüklüğü ve doğrultusu aşağıdaki eşitlikler yardımıyla belirlenir.
Bileşkenin yerinin bulunmasında Varignon teoremi uygulanır. Buna göre bileşkenin yeri;
R . d = ∑ M d = ∑ M / R
eşitliğinden belirlenebilir.