## Slide 1
MUKAVEMET

## Slide 2
GİRİŞ
 Bir tarım işletmesinde bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirilmesinde, elde edilen ürünlerin verim ve kalitesinin arttırılmasında çeşitli yapı ve tesislere gereksinim duyulur.
 Tarımsal yapılarda üretim aşamasında istenen
koşulların sağlanabilmesi için iyi bir planlama ve projeleme yapılması gerekir.
 Tarımsal yapılar öncelikle üzerine gelebilecek iç ve dış kuvvetlere karşı dayanıklı olmalıdır.
 Bu nedenle bir yapının sağlam ve ekonomik olarak projelenmesinde statik ve mukavemet hesapları önemli yer tutmaktadır.

## Slide 3
Mukavemetin tanımı
 Mukavemet, mekaniğin bir kolu olarak, kuvvet etkisi
altında cisimlerin şekil değiştirme durumlarını
inceler.
 Bir yapıyı oluşturan taşıyıcı sistemlerin
boyutlandırılmasında bir mühendisin temel görevi, emniyet, ekonomi ve estetik koşullarını sağlamaktır.
 Emniyet, bir yapı için en önemli özelliklerden biridir. Bu nedenle yapı, üzerine gelen yükleri güvenli bir biçimde taşıyacak sistemlere sahip olmalıdır.
 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında, yapıya
öngörülen yükten bir miktar daha fazla yük
etkiyeceği kabul edilir. Böylece olası yük artışlarına karşı önlem alınmış olur.

## Slide 4
Mukavemetin tanımı
 Ancak yapılar güvenli tasarlanırken ekonomik olma özelliğinden de uzaklaşılmamalıdır.
 Aynı biçimde yapıların çevreye uyumlu ve estetik olma koşulunun sağlanmasında da ekonomi ve emniyet ön planda tutulmalıdır.
 Mukavemet tüm mühendislik dallarının az ya da çok kullandığı mekaniğin bir dalıdır.
 Bu nedenle uygulama alanı çok geniştir.
 Mukavemet, problemlerin çözümünde mekaniğin farklı alt dallarından yararlanır. Bunlar;
- Katı cisimler mekaniği,
- Malzeme mekaniği (reoloji), - Elastisite kuramı
- Deneysel elastisite bilim dallarıdır.

## Slide 5
Mukavemetin tanımı
 Ele alınan cismin boyutlandırılmasında katı cisimler mekaniğindeki denge denklemleri kullanılır.
 Malzemelerin deneysel olarak belirlenmiş
özellikleri, dış yükler etkisi altındaki şekil değiştirme durumunda göz önüne alınır.
 Elastisite kuramı mukavemete göre denel
elastisitenin malzeme hakkında verdiği bilgileri
kullanarak çözümler yapar.

## Slide 6
Mukavemetin temel ilkeleri
 Mukavemet problemlerinin doğru bir biçimde
çözülebilmesi için bazı temel ilkelerin ve
kavramların bilinmesi gerekir.
 Mukavemet problemlerinin çözümünde, karmaşık durumlar varsayımlarla basitleştirilir.
 Bu nedenle bulunan sonuçlar gerçekte yaklaşık değerleri ifade eder.
 Statikte olduğu gibi mukavemette de denge
kavramı geçerlidir.
 Mukavemet, cisimlerin deneysel olarak belirlenen mekanik özelliklerine bağlı kaldığından cisimlerin gerçek davranışını ortaya koyar.

## Slide 7
Mukavemetin temel ilkeleri
 1. Katılaşma İlkesi
 Şekil değiştirebilen cisimler mekaniğinde denge denklemi şekil değiştirmiş konuma göre yazılır.
 Cisimlerin dış yükler etkisi altında şekil
değiştirdikten sonra alacağı son durumun
zamanla değişmeyeceği (rijitleşme) varsayılır.
 Bu durumda katı (rijit) cisimlerin statiğinde
olduğu gibi denge denklemleri ile tepki ve iç kuvvetler tanımlanır.
 Bu ilke, katı cisimler statiğini mukavemet ile ilişkilendirmektedir.

## Slide 8
Mukavemetin temel ilkeleri
 2. Ayırma İlkesi
 Bir cisim mukavemet yönünden incelenirken cismin asıl konumunu bozmamak üzere hayali olarak parçalara ayrılabileceği varsayılır.
 Ayırma yüzeylerinde oluşan iç kuvvetler, her bir
parçanın statik denge denklemlerinden
yararlanarak bulunur.
 Bu durumda ayrılan parça bağımsız bir cisim olarak varsayılır.
M
N
τ
İç kuvvetler
Ayırma yüzeyi
 |  |  | P |  |  |  | P | 
 |  |  |  |  |  |  |  | P
 | P |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | P | 
 | P |  |  | 

## Slide 9
Mukavemetin temel ilkeleri
 3. Eşdeğerlik İlkesi
 Katı cisimler mekaniğindeki statik
eşdeğerlik ilkesine dayanan kuvvetleri
birleştirme, bileşenlerine ayırma, dengede
olan bir kuvvetler grubuna kuvvet ekleme
ve çıkarma gibi işlemler, mukavemette
sınırlı bir biçimde uygulanabilir.
 Mukavemette statikçe eşdeğer olan
kuvvetler, şekil değiştirme yönünden her
zaman eşdeğer olmayabilirler.

## Slide 10
Mukavemetin temel ilkeleri
 4. Saint-Venan İlkesi
 Bu ilkeye göre, cismin dar bir alanına etkiyen kuvvetler statik eşdeğerleri ile değiştirilirse, bu bölgeden yeteri kadar uzak bir noktada her iki yükleme durumuna ilişkin şekil değiştirme ve kesit tesirleri birbirine yakın ya da birbirinin aynı olur.
 Statik eşdeğerliğin şekil değiştiren cisimlerde de geçerli olabilmesi için gerekli koşul statik değişiklik dar bir bölge içinde kalmamalı ve göz önüne alınan noktalar bu bölgeden yeter derecede uzakta bulunmalıdır.

## Slide 11
Mukavemetin temel ilkeleri
 5. Birinci Mertebe Kuramı
 Cisme etkiyen kuvvetler ya da cismin içyapısı gereği şekil değiştirmeler çok küçük ise, cismin ilk konumu ile şekil değiştirmiş konumunun arasındaki fark çok az olacaktır.
 Birinci mertebe kuramında, cismin şekil değiştirdiği ve yeni bir konum aldığı düşünülmekte, ancak bunu ilk duruma çok yakın olduğu kabul edilerek,
denge denklemleri şekil değiştirmemiş duruma
göre yazılmaktadır.

## Slide 12
Mukavemetin temel ilkeleri
 6. Süperpozisyon İlkesi
 Verilen bir kuvvetler sisteminin etkisi, bu sisteme
dengede olan bir diğer kuvvetler sisteminin
eklenmesi ya da çıkarılması ile değişmez.
 Böylece birtakım yüklerin ortak etkisi ile dengede olan sistem ile aynı yüklerin teker teker etki ettiği sistemde aynı iç kuvvet ve şekil değiştirmeler oluşur.

## Slide 13
Mukavemetin temel ilkeleri
 İki ayrı durumu üst üste koyma anlamına gelen bu ilke, birinci mertebe kuramı ve orantılılık sınırları içinde geçerlidir.
 Yani, bu ilkenin geçerli olabilmesi için şekil ve yer değiştirmelerin küçük olması ve cisimlerin Hooke kanununa uygun bir şekilde şekil değiştirmesi gerekmektedir.
P A P
(a) f1 (b) f2
P P
f
(c)

## Slide 14
Temel Kavramlar

## Slide 15
Mukavemetin Temel Kavramları
 Projede öngörülen dış yükleri emniyetli bir biçimde taşıyan cisimlere taşıyıcı sistemler adı verilir.
 Taşıyıcı sistemler yükleme durumlarına ve yük taşıyan boyutlarına göre, çubuk, plak, levha ve kabuk olarak sınıflandırılabilir.
 Çubuklar, tek boyutlu taşıyıcı sistemler olarak ele
alınmaktadır.
 Çubuk, iki boyutu üçüncü boyutuna göre küçük olan cisimdir.
 Bir çubukta eksen (tarafsız eksen), boy (L) ve en kesitinin (dA) bilinmesine gereksinim vardır.

## Slide 16
Mukavemetin Temel Kavramları
 Eksen, en kesitin ağırlık merkezinden dik olarak geçer.
 Kiriş ve kolonlar doğru eksenli, halka ve kemerler ise eğri eksenli çubuklar olarak tanımlanır.
 En kesit, eksene dik olarak alınan kesiti ifade eder.
 Çubuklar sabit ya da değişken kesitli olabilirler.
Sabit ve değişken kesitli çubuklar

## Slide 17
Mukavemetin Temel Kavramları
 Plak ve levha, kalınlıkları diğer boyutlarına göre çok küçük olan cisimlerdir.
 Düzlem yüzeyine dik olarak yük taşıyan cisimlere plak, düzleme dik yük taşıyan cisimlere ise levha adı verilir.
 Kabuk ise, orta yüzeyi eğrisel olan taşıyıcı sistemdir. Kabuk sistemler, silindirik, hiperbolik, küresel
tiplerde olabilir.
Levha Kabuk

## Slide 18
Gerilme
 Dış kuvvetler, etkileri altındaki cismin moleküllerini
birbirinden ayırmaya, ezmeye ve kaydırmaya
çalışırlar. Bu etki karşısında cismin molekülleri yer değiştirerek denge konumlarını korumaya çalışır.
 Cismin moleküllerinin oluşturduğu bu kuvvetlere iç kuvvetler adı verilir.
 İç kuvvetlerin cismin birim en kesit alanına etkiyen miktarı ise gerilme olarak adlandırılır.
 Gerilme, iç kuvvetin herhangi bir noktadaki dağılma şiddeti olarak da tanımlanabilir.
 Dış kuvvetler, etki ettiği cismin en kesit alanına dik gerilmeler oluşturuyorsa bunlara normal gerilme (σ),
kesit alanına paralel gerilmeler oluşturuyorsa
teğetsel gerilme (Ꞇ) adı verilir.

## Slide 19
Gerilme
 Cismi basmaya ve çekmeye çalışan gerilmeler normal gerilmelerdir.
 Teğetsel gerilmeler ise en kesit yüzeyi üzerinde
cismi kaydırmaya ya da kesmeye çalışan
gerilmelerdir.
 Basma gerilmesi, cismi ezmeye ve boyunu kısaltmaya çalışan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Özellikle kolon, duvar ve temellerde görülür.
 Çekme gerilmesi, cismi koparmaya ve boyunu uzatmaya çalışan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Özellikle kirişlerin, döşemelerin ve merdivenlerin alt kısımlarında ortaya çıkar.

## Slide 20
Gerilme
 Kayma (kesme) gerilmesi, cisme ait kesitin iki yüzeyini birbiri üzerinde kaymaya zorlayan kuvvete karşı oluşan içsel dirençtir.
 Daha çok kirişlerde ortaya çıkan içsel bir dirençtir. Mesnet tepkisi ve kiriş ağırlığı etkisi ile oluşan ters yönlü kuvvet çifti bir kesme kuvveti oluşturur.

## Slide 21
Şekil ve Yer Değiştirme
 Dış kuvvetlerin etkisi ile cismin molekülleri yer değiştirir. Bu durumda cisimde şekil değiştirmeler meydana gelir.
 Cisimlerin şekil ve yer değiştirmeleri,
uzunluklarındaki ve açı durumlarındaki
değişimlerinin belirlenmesi ile hesaplanabilir.
 Normal gerilmeler uzunluklarda, kayma (kesme) gerilmeleri açısal olarak şekil ve yer değiştirmeye neden olur.

## Slide 22
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Kuvvetin uygulama öncesi ve sonrası ile ortadan kalkması durumlarında cisimdeki şekil değiştirmeler malzeme özelliklerine göre farklılık gösterir.
 Dış yüklerin kaldırılması durumunda cisimdeki şekil
değiştirme tamamen geri dönebiliyorsa bu tür
cisimlere elastik cisim adı verilir.
 Dış yük etkisi ortadan kalktıktan sonra şekil
değiştirmenin aynen kaldığı cisimlere de plastik cisim denir.

## Slide 23
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Uygulamada kullanılan cisimler tam elastik ya da tam plastik özellik göstermezler. Bu cisimlerde dış yük etkisi kalktığında şekil değiştirmenin bir kısmı kalırken diğer kısmı geri döner. Bu durumdaki cisimlere ise elasto-plastik cisim adı verilir.
P
0
(a)
Elastik cisim
E
P
0
(b)
Plastik cisim
E
P
0
(c)
Elasto-plastik cisim
E
P
0
(d)
Hooke cisimi
E

## Slide 24
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Cisimlerin içyapılarının karmaşık olması nedeniyle
mekanik özelliklerinin belirlenmesinde daha çok
deneysel yöntemler kullanılır.
 Statik deneylerde cisme uygulanan dış kuvvetler yavaş yavaş artırılır. Artan yük altında malzemedeki değişimler gözlemlenir.
 Dinamik deneylerde ise ortam koşulları ve
yüklemelerde ani değişiklikler oluşturularak cismin davranışı ve değişimi belirlenir.
 Çekme deneyi, malzemelerin farklı yükleme
koşullarında, şekil ve yer değiştirmeleri ile dayanım sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.

## Slide 25
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Deneysel bir ortamda yapı çeliğine uygulanan çekme kuvveti sonucu, artan yükleme koşulları altında, belirli bir sınıra kadar uygulanan kuvvet miktarı ile uzama arasında doğrusal bir ilişkinin bulunduğu, Robert Hooke (Hooke Kanunu) tarafından ortaya atılmıştır.
 Kuvvet ile şekil değiştirme arasındaki ilişkinin
doğrusal (lineer) olduğu cisme Hooke cismi adı verilir.
 Bu kanuna göre “kuvvet ne kadar ise uzama da o kadardır” denilir.
 Ancak cismin, dış kuvvetin belirli bir büyüklük sınırı aşılınca Hooke cismi özelliği göstermesi mümkün değildir. Bu sınır değerine orantılılık sınırı adı verilir.

## Slide 26
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
σ Akma Bölgesi Kopma Bölgesi
E
C
B
D
A
θ
0 ε
Elastik
Bölge
Plastik Bölge
Hooke Diyagramı

## Slide 27
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Diyagrama göre orantılılık sınırına (A) kadar olan bölgeye orantılılık bölgesi adı verilir.
 Bu bölgede kuvvetin etkisi ile şekil değiştirme oranı doğru orantılı olarak artacaktır.
 Bu sınırın hemen yanındaki B noktasına kadar, uygulanan yük kaldırıldığında cisim ilk durumuna geri dönebilmektedir.
 Bu noktadan sonra cismin elastiklik özelliği
kaybolmakta ve farklı şekil değiştirmeler
oluşmaktadır. Bu nedenle B noktasına elastiklik sınırı adı verilir.

## Slide 28
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Projelemede malzemelerin yükler karşısındaki
tepkilerinin belirli olması gerekir.
 Diyagramda C noktasından sonra yük artırılmasa bile cismin boyunda uzamalar ve kesitinde incelmeler görülür. C noktasında malzeme akışa geçtiğinden bu noktaya akma sınırı ve bu sınırdaki dayanımın değerine de maksimum gerilme adı verilir.
 D noktasında ise cisim, kesit azalmasından dolayı kopmuştur. Bu nedenle D noktasına kopma noktası adı verilir.
 Cismin kopmaya kadar olan uzamasının ilk boyuna oranına kopma uzaması denir.
 Kopma uzaması değeri küçük olan malzemeye
gevrek, bu değerin büyük olduğu malzemeye ise sünek (düktil) malzeme adı verilir.

## Slide 29
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
 Hooke diyagramına göre, malzemenin emniyetli
olarak taşıyabileceği en fazla yük A noktasına
kadardır. Hesaplamalarda A ile B çakıştırılır ve bu
noktadaki gerilme malzemenin maksimum
gerilmesini (σmax) ifade eder.
 Yapı elemanlarının projelendirilmesinde malzemede maksimum gerilmenin altındaki bir değerin oluşacağı kabul edilir. Bu değere emniyet gerilmesi adı verilir.
 Malzemede gerçek koşullarda oluşacak gerilme,
emniyet gerilmesi değerinin altında olmalıdır.
Maksimum gerilmenin emniyet gerilmesine oranına emniyet katsayısı adı verilir.