## Slide 1: Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar, yarı iletken teknolojisi
NET 115- Temel Elektronik
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar
1-Elektrik Yunan dilinde kehribar ağacının adı "elektrik"tir. Adı geçen toplumun bilginleri, bu ağacın kurumuş dallarının saç kıllarına sürtülmesinden sonra saman çöplerini çektiğini belirleyince, bu tip özellik gösteren tüm diğer cisimlere "elektrik" adını vermişlerdir.
2-Elektronik ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak işlenecek olan "madde" konusunda da görüleceği gibi doğada bulunan 105 elementten bazılarının atomlarının son yörüngelerinde (valans yörünge) bulunan eksi (-) yüklü elektronların hareketlerinden (davranışlarından) yararlanarak çeşitli donanımları yapma bilimine elektronik denir. Başka bir tanım ise şu şekildedir: Elektronik, serbest elektron hareketinin denetimini konu edinen bilim dalıdır.

## Slide 3: Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar
Elektrik akımı (akım şiddeti)
İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klasik) teorem kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akmaktadır.
İletken üzerinden geçen akımın yönü, iletken üzerindeki elektronların hareketine ters yönlüdür.

## Slide 4: Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar
Akım daima iletkenin (+) ucundan (-) ucuna doğru hareket eder. Diğer bir ifadeyle akım daima yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru hareket eder.
Üreteçler de ise akımın yönü, dış devrede, üretecin (+) ucundan (-) ucuna doğrudur.
Akımın oluşabilmesi için iki nokta arasında bir potansiyel farkının oluşması gerekir.

## Slide 5: Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar
Bir iletkenin direnci, sadece ve sadece, o iletkenin fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Özdirenç (p): Bir iletkenin, birim uzunluk ve birim kesit alanının gösterdiği dirençtir.

## Slide 6: Yarı iletken teknolojisi
Diyot, transistör, tristör, fet, entegre, v.b elektronik devre elemanları yarı iletken malzemeler kullanılarak üretilir. 1930 yılında germanyum diyot, 1948 yılında transistör üretilmiştir. Elektronik devre elemanlarının anlaşılabilmesi için yarı iletken yapısının dolayısıyla atomik yapının bilinmesi gerekir.
Madde : Dünyada bulunan 105 çeşit maddenin (element) tümü atomların birleşiminden oluşmuştur. Bunlar "katı", "sıvı" ve "gaz" halinde bulunurlar. Elektrik akımını iletme durumlarına göre ise maddeler üçe ayrılır: "Iletken", "yalıtkan" ve "yarı iletken". Elektronik devrelerin büyük çoğunluğu katıların iletkenliği temeline dayanılarak yapılır. Bir maddenin elektriği iletme oranı, maddenin serbest elektron üretme yeteneğine bağlıdır.

## Slide 7: Yarı iletken teknolojisi
Atom : Yapılan deneyler, atomun tek bir "bütün" olmadığını, daha küçük parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Atom, merkezindeki artı yüklü ve yüksüz parçacıklardan oluşan ağır çekirdeğiyle küçük bir güneş sistemi gibidir. Çekirdekdeki parçacıklara "proton" ve "nötron" adı verilir. Çekirdeğin çevresinde ise eksi yüklü "elektron"lar vardır. Atom, "bölünemez" anlamındadır. Başka bir deyişle, maddelerin bölünemeyen en küçük yapı taşlarına atom denir. Bu küçük zerrecik, ortada bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde dönen elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar çekirdek çevresine dağılmış en çok 7 (K, L, M, N, O, P, Q) yörünge üzerinde hareket ederler. Eksi (-) yüklü olan elektronlar yörüngelerinin bulunduğu yarı çapa orantılı olarak potansiyel ve kinetik enerjiye sahiptirler. Her katmanda bulunabilen en fazla (maksimim) elektron sayısı 2n2 denklemiyle bulunur. (n = 1, 2, 3 ...) Atomların kabuklarındaki maksimum elektron sayıları K: 2, L: 8, M: 18, N: 32, O: 50, P: 72, Q: 98.

## Slide 8: Yarı iletken teknolojisi
Elektrik enerjisinin oluşturulmasını ve kontrol edilmesini maddenin atomik yapısı belirler. Atomik yapıya bağlı olarak tüm elementler; iletken, yalıtkan veya yarıiletken olarak sınıflandırılırlar. Elektronik endüstrisinde temel devre elemanlarının üretiminde yarıiletken materyaller kullanılır. Günümüzde elektronik devre elemanı üretiminde kullanılan iki temel materyal vardır. Bu materyaller; silisyum ve germanyumdur. Bir etkime ile ortamdan ayrılan elektronların bir devre içersindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her madde içindeki hareketi aynı değildir. Bilinen tüm elementleri, çekirdeklerinde bulunan proton ve nötron sayıları ayırır.

## Slide 9: Yarı iletken teknolojisi
Örneğin, en basit yapıya sahip atom, hidrojen atomudur. Hidrojen atomu; Şekil-a’da gösterildiği gibi bir proton ve bir elektrona sahiptir. Şekil–b de gösterilen helyum atomunun yörüngesinde iki elektron, çekirdeğinde ise; iki proton ve iki nötron bulunmaktadır.

## Slide 10: KAYNAKLAR
1. Dr. Öğr. Üyesi Tarık Erfidan, Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Ders Notu, Kocaeli 2012