## Slide 2: FLOWSİTOMETRİ
ÇALIŞMA PRENSİBİ;
Fluoresanlanmış (FITC ile) M Ab ile işaretlenmiş hücreler
Sıvı bir ortamda sıra halinde uyarıcı ışıktan (Argon lazer) 488nm’de geçirilirler
   Uyarıcı ışığı
     Hücreler kırarlar veya
     Florokromla işaretlenmiş m Ab’lerin bağlandığı hücre tarafından emilir ve yayılır
     Bu yayılan ışığın şiddetini ve niteliğini algılayan dedektörler bilgisayara aktarırlar
     Buna göre;
    ♣ Hücrenin tipi ve sayısı belirlenir

## Slide 3: 1’den 10’a kadar renk eklenebilir – ve bu sayı artmaktadır

## Slide 4
KLİNİK KULLANIMI
   Lökosit fenotiplemesi (EN SIK)
     Konjenital veya kazanılmış immun yetersizlik tanısı (en sık AIDS)
     HIV pozitifliğinde prognoz değerlendirilmesi
     İmmun yetersiz hastalarda immuniteyi yada kemoterapi monitörizasyonu
     KİT yapılan hastalarda yeni immun durumun takibi
   Tümör hücre fenotiplemesi
   Lösemi ve lenfoma tanı ve sınıflaması
   B lenfositlerinde klonal tayini ve lenfoma ve lösemi ayırımında
     Hücre içi antijenlerin (myeloperoksidaz miktarı) tayini
   Hematopoetik hücrelerin (CD4)
   Hematopoetik olmayan
   Tümörler ve hücrelerden ayırt edilmesi

## Slide 5
DNA analizi
   Anöploidi tayini
   Hücre siklüsu kinetiğinin belirlenmesi
     Apoptozis
Nötrofil fonksiyon analizleri
   O2’nin oluşumunun tayini ile;
   Granulomatoz hastalık tayini
Diğer kullanım alanları
   Retikülosit sayımı
   Transplant hastalarında Cross-Match
   Sitogenetik

## Slide 6
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA
   Mikroorganizma- hedef hücre ilişkisi;
     Apoptozisin incelenmesi
       HIV ile enfekte kişilerde
        ♣ Monunükleer hücrelerinde apoptosis oranları
         CD8 T ve
         CD19 B hücrelerinde en sıktır
     Konak hücreye ait proteinlerdeki değişimler
      EBV ile enfekte B lenfositlerinde;
        ♣ BCR2 ekpresyonu
      HIV ile enfekte T lenfositlerinde;
        ♣ CD4 ekpresyonu
      CMV ile fibroblastlarda;
      ♣ MHC I ekpresyonu

## Slide 7
     Mikroorganizmanın hücreye bağlanmasının incelenebilmesi
       EBV’nin
        ♣ B lenfositlerine
        ♣ Epitel hücrelerine
         CR2 reseptörüne
       Poliovirus
        ♣ MNH CD14 reseptörlerinde
       Kızamık virusu
        ♣ Hedef hücrelerin CD46 reseptöründe
     Hücre içi ve yüzeyi mikroorganizma antijenlerini inceleme
       VZV ile enfekte hücre yüzeyinde
      ♣ gp1
       HIV ile enfekte CD4 T lenfositlerinde
      ♣ gp 160/120
       İnfluenzae ile enfekte hücrelerde
      ♣ HA antijenileri

## Slide 8
   Klinik virolojide kullanılmaktadır
     Enfekte kişilerin hücrelerinden
       Virusle enfekte olanları süratle belirler
        ♣ CMV ile enfekte MNH’ler kantitatif olarak
        ♣ HIV seropozitif kişilerde
         MNH’ lerde kantitatif Ag tayini  Böylelikle;
        *Antiviral tedavinin izlemi
   Spesifik antikor tayini
     CMV, HSV, HIV gibi viruslara
     H. pylori gibi bakterilere
     T.gondii gibi parazitlere karşı
         Gelişen spesifik Ab’ler ölçülebilir

## Slide 9: Kaynak
Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK, İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Ders notları