## Slide 1: Diyotların uçlarının bulunması ve sağlamlık testi, diyot ve transistörlerin kodlanması
NET 115- Temel Elektronik
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: Diyotların uçlarının bulunması
Tüm elekuonik elemanlar gibi diyotlarında doğru kullanılabilmesi için uçlarının doğru bilinmesi, devreye doğru bağlanması gerekir. Ayrıca kullanılan diyotların sağlamlık testinin yapılması dcvrelerin doğru çalışması için çok önemlidir.
Diyotların uçlarının belirlenmesi için öncelikle fiziki kontrol yapılır; diyotun bir ucunda gri bir bant var ise bu katot (-) ucudur.

## Slide 3: Diyotların uçlarının bulunması
Gri bant silinmiş veya görülemiyor ise ohmmetre kullanılarak uçlar ölçüm yapılıp belirlenebilir. Diyotun bacakları belirlenirken ölçü aleti direnç ölçme kademesine getirilir ve diytun uçlan iki şekilde de ölçülür. Düşük direnç (Ω) ölçülen durumda ölçü aletinin sinyali probun takılı olduğu uç diyotun katot (-) ucunu, kımızı probun takılı olduğu uç diyutun anot (+) ucunu gösterir.
Diyotların uçları; dijital (sayısal) ölçü aletlerinin diyot kademesi kullanılarak veya ölçü aletlerinin voltmetre kademeleri kullanılarak da belirlenebilir.

## Slide 4: Diyotların sağlamlık testi
Diyotun sağlamlık testi iki şekilde yapılır, birincisi ohmmetre ile diyotun gösterdiği dirençten, diğeri ölçülen polarma geriliminden
Ohmmetre Sağlamlık Testi
Ohmmetre komütatörü XlK veya X1OK kademesine alınır. Diyot bir yönde küçük direnç (300 Ω - 3000 Ω), problar ters takıldığında ise büyük direnç (50 K Ω - 200 K Ω) gösteriyor ise sağlamdır.

## Slide 5: Diyotların sağlamlık testi
Polarma geriliminden sağlamlık testi
Dijital ölçü aletinizin ölçü komütatöründe diyot sembolü varsa bu test yapılabi­lir. Komütatör diyot sembolüne getirilir. Yaptılan ölçümde bir yönde diyot üzerinde 0,2 V - 0,9 V gerilim görür, diğer yönde herhangi bir değer görülmez ise diyor sağlamdır. Yapılan iki yönlü ölçümde de bir gerilim okunmaz ise diyot bozulmuştur.

## Slide 6: Diyotların bozulma nedenleri
Diğer tüm elektronik devre elemanları gibi diyotlarda fiziksel ve elektriksel zorlamalar sonucu zarar görüp, karakteristik özelliklerini kaybedebilir. Bunların pek çok sebebi vardı. Bazıları;
• Diyotların aşırı akım çckmesi,
• Uygulanan gerilimin aşırı yükselmesi,
• Ters polarma geriliminin müsaade edilenden fazla olması,
• Çalışma ortam sıcaklığının yükselmesi,
• Mekanik zorlamalar,
• Lehimleme işçiliğinin hatalı yapılması

## Slide 7: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
Transistörlerin kodlanmasında birtakım harf ve rakamlar kullanılmaktadır. AC187, BF245, 2N3055, 2SC2345, MPSA13 vb. gibi birçok transistör sayabiliriz. Kodlamada kullanılan bu harf ve rakamlar rastgele değil, uluslararası standartlara göredir ve anlamlıdır. Günümüzde kabul edilen ve kullanılan başlıca 4 tip standart kodlama vardır. Birçok üretici firma bu kodlamalara uyarak transistör üretimi yapar ve tüketime sunar. Yaygın olarak kullanılan standart kodlamalar aşağıda verilmiştir:
Avrupa Pro-electron Standardı (Pro-electron)
Amerikan Jedec Standardı (EIA-jedec)
Japon (JIS)
Firma Standartları

## Slide 8: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
Avrupa Standardı (Pro-Electron Standardı)
Avrupa ülkelerinde bulunan transistör üreticilerinin genellikle kullandıkları bir kodlama türüdür. Bu kodlama türünde üreticiler transistörleri; AC187, AD147, BC237, BU240, BDX245 ve benzeri şekilde kodlar. Kodlamada genel kural, önce iki veya üç harf sonra rakamlar gelir. Kullanılan her bir harf anlamlıdır ve anlamları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

## Slide 9: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
İlk Harf
Avrupa (Pro Electron) standardına göre kodlamada kullanılan ilk harf, transistörün yapım malzemesini belirtmektedir. Germanyumdan yapılan transistörlerde kodlama A harfi ile başlar. Örneğin AC121, AD161, AF254 vb. kodlanan transistörler germanyumdan yapılmıştır. Silisyumdan yapılan transistörlerde ise kodlama B harfi ile başlar. BC121, BD161, BF254 vb. kodlanan transistörler silisyumdan yapılmıştır.
İkinci Harf
Transistörlerin kodlanmasında kullanılan ikinci harf Avrupa Standardına göre, transistörün kullanım alanlarını belirtir. Örnek kodlamalar aşağıda verilmiştir.

## Slide 10: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
AC
Avrupa (Pro Electron) Standardına göre, düşük güçlü alçak frekans transistörüdür. Germanyumdan yapılmıştır. AC121, AC187, AC188, AC547 gibi.
BC
Avrupa (Pro Electron) Standardına göre, düşük güçlü alçak frekans transistörüdür ve silisyumdan yapılmıştır. BC107, BC547 gibi.
Üçüncü Harf
Avrupa (Pro Electron) standardında bazı transistörlerin kodlanmasında üçüncü bir harf kullanılır. Üçüncü harf, ilk iki harfte belirtilen özellikler aynı kalmak koşuluyla o transistörün endüstriyel amaçla özel yapıldığını belirtir. BCW245, BCX56, BFX47, BFR43, BDY108, BCZ109, BUT11A, BUZ22 gibi.

## Slide 11: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
Amerikan (Jedec) Standardı
Amerikan yapımı transistörler 2N ifadesi ile başlayan kodlar ile isimlendirilmişlerdir. Bu kodlarda;
Birinci rakam : Elemanın cinsini gösterir.
Birinci harf : Transistörün yapım malzemesini belirtir.
Son rakamlar : Tipini ve kullanma yerini gösterir.
Örneğin 2N3055’teki 2 rakamı transistör olduğunu, N harfi transistörün silisyumdan yapıldığını ve 3055 imalat seri numaralarını belirtir.

## Slide 12: Diyot ve Transistörlerin Kodlanması
Japon Standardı
Japon yapımı transistörler 2S ifadesi ile başlayan kodlar ile isimlendirilmişlerdir. Bu kodlarda;
Birinci rakam : Elemanın cinsini gösterir.
Birinci harf : Transistörün yapım malzemesini belirtir.
İkinci harf : Tipini ve kullanma yerini gösterir.
Örneğin 2SC1384’de 2 rakamı elamanın transistör olduğunu, S harfi transistorün silisyumdan yapıldığını, C harfi NPN tipi yüksek frekans transistörü olduğunu ve 1384 imalat seri numaralarını belirtir.

## Slide 13: KAYNAKLAR
Elektronik 1, H. S. Selek, Seçkin Yayınları, 2011.