## Slide 1: Cihazlar
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 8. Bölüm Cihazlar
Cihazları kullanarak herhangi bir dosyaya bir bilgi yazdırabiliriz yada herhangi bir dosyadan bir bilgi alabiliriz. Rich desk file, ASCII file olarak SQL Data base’ e bilgi aktarabiliriz, printera bir çıkış gönderebiliriz yada SQL data base den, D base file dan, ASCII file dan bilgi okuyabiliriz.
Citect Explorer’da System içinde Devices çift tıklanır. Editör penceresine gönderdi. (Kitap 9-8 sayfada bir device nasıl tanımlanır anlatılmıştır)

## Slide 3: 8. Bölüm Cihazlar
Name-->CommandLog
Format--> {Date,10} (Dosyaya hangi formatta yazsın) (Date, Cicode da tanımlanmış hazır bir değişkendir. Tarih anlamındadır. 10 karakter ile tarihi yazsın. Devamında bir boşluk {Time,5} bir boşluk {Msg_Log,32} -->Yazdığım açıklamayı bu dosyanın içerisine yazacak.
File Name-->[DATA]:com_Log.txt (Data dosyasının altına com_Log.txt isimli bir dosya oluşturacak. Seçilen objenin log bilgilerini yazacak.

## Slide 4: 8. Bölüm Cihazlar
Type-->ASCII_DEV (eğer dosya uzantısı xls olsaydı type dBase_Dev olmalıydı.)
Nofiles--> -1 (Bir tane dosya oluştur ve tüm bilgileri bu dosyaya yaz anlamına gelir.)
10 olsaydı--> Time ve Period seçilecekti. Time-->00:00:00 Period-->24:00:00 seçilseydi--> Runtime’a geçer geçmez kayıt al 24 saatte bir yeni dosya oluştur. 10 gün sonra üzerine yazmaya başlayacak. 11. Dosya 1. Dosyanın üzerine yazacak.
Add diyoruz.

## Slide 5: 8. Bölüm Cihazlar
File DATA nın neresi olduğunu nereden biliyor?--> Tools-->ComputerSetUpEditor-->CtEdit de Data=C:\SchneiderApplications\VijeoCitect\Data (Datanın neresi olduğunu otomatik olarak biliyor.)
Data içerisine değil de başka yere kaydetmek istiyorsak File Name’de C:\ şeklinde yolu tarif etmeliyiz. Device penceresini kapatıyoruz.
Grafik sayfasına gidip Cool vanasını çift tıklıyoruz. Access-->Log Device-->CommandLog, Input-->Dikeyde keyboard command-->Log message-->Soğutma vanası açık veya kapalı. Ok. Save. Pack edip Compile ediyoruz. Bazen yaptığımız değişiklikleri sildiğimiz zaman Pack etmemiz iyi olur. Runtime a geçiyoruz. Cool vanasını F5 tuşu ile açıp kapayabiliyordum.4 kez basalım.

## Slide 6: 8. Bölüm Cihazlar
C:\Schneider Application\VijeoCitect\Data-->Oluşturduğumuz Com_log.txt dosyasını açıyoruz. Bu dosyanın içinde yazdığımız log mesajını görebiliriz.

## Slide 7: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.