## Slide 1: Process Analyst Active X
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 12. Process Analyst Active X
Process Analyst bir Active X olup içinde trend ve alarmları görebileceğimiz bir tooldur.
Create a new page-->XP_Sytle Normal. OK.
Açılan sayfada grafik çubuğundan Process Analyst’e tıklıyoruz. Açılan pencereyi kenarından tutup sayfa büyüklüğüne kadar ayarlıyoruz. Save. PA Ok. Compile ve Run.
Runtime sayfasında, Pages altında Update page list yaparak PA yı seçiyoruz.

## Slide 3: 12. Process Analyst Active X
Process Analyst sayfasında kalemlerin seçilmesi: Kalem işaretinin olduğu ikona tıklıyoruz. Add new pen sayfası açıldı. Type-->Trend, Search tıklıyoruz. Buradan shift ile tamamını seçiyoruz.
Yandaki küçük pencerelerde;

## Slide 4: 12. Process Analyst Active X
Add pens to : New..
Pen Type:Analog
Pen Name:Tag Add. Bu işlemle beraber sayfanın alt kısmında seçilen kalemlere ait Tagler belirir. Ok.

## Slide 5: 12. Process Analyst Active X
Açılan sayfada kalemlerin çizdiği grafik ekran gözükür. Ekranı scale etmek için Edit Vertical Scale ikonuna (en sağda) tıklarsak kalem aralığını değiştirebiliyorum.
Yukarıdaki menüse Show/Hide cursor’e tıklayarak kursörü gezdirerek değerleri okuyabiliyorum.
Show/hide points ile numune aldığı yeri noktasal olarak görebilirim. El işaretinin olduğu ikona tıklayarak Process Analyst Control Properties penceresi geliyor. Burada online olarak kalem renklerini belirleyebiliriz. Trendlerde bunu yapamıyorduk.

## Slide 6: 12. Process Analyst Active X
Görüntüyü istersek save edebiliriz. Çünkü process analyst sayfasına her girişte eski görüntü kaybolur. Disket işaretinden save ediyoruz. Local içine PA.paw olarak kaydettik.
Past sayfasına gidiyoruz. Page’den PA sayfasına girdiğimizde boş bir sayfa gelir. Open ile daha önce kaydettiğimiz PA dosyasını açarsak o dosya gelir ve çizmeye devam eder. Alttaki tikleri kaldırırsak o çizim ortadan kalkar, yeniden tiklersek geri gelir.

## Slide 7: 12. Process Analyst Active X
Alarmla ilgili tagleri göstermek: Üstteki altıncı ikondan add pen kısmına tıklıyoruz. Type-->Alarm. Serch--> Shift ile tamamını seçebiliriz. Pen name-->Tag. Add OK.
Sayfada hem trend hem alarmı birlikte görüntülememiz mümkündür.

## Slide 8: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.