## Slide 1: Raporlar
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 13. Raporlar
Vijeo Citect’in içindeki verileri saklamak için kullanırız. 3 tip raporlama vardır.
1- Rich Text File 2- Dbase File 3-Txt File
Runtime’a geçilir. Tools butonunun yanına bir Rapor sekmesi ekleyelim. İçinde Rapor al ve Rapora git alt sekmeleri olsun.
Önce bir device tanımlamamız gerekiyor. Yani raporları nereye yazdıracağımı belirlememiz gerekiyor. System-->Device
Name--> PastLog
Format-->Şimdilik boş
File Name-->[DATA]:Past_Rep.rtf
Type: ASCII_DEV
No files:-1 Add (Bu bizim 4.deviceımız oldu.)

## Slide 3: 13. Raporlar
System-->Reports
Report Name-->Past
Report Format File--> Past.rtf
Output Device-->PastLog Add
Altta Edite basarak hangi formatta yazması gerektiğini belirtiyoruz. Boş bir sayfa açılıyor.

## Slide 4: 13. Raporlar
SÜT ARITMA PROJESİ (Başlığı ve fontunu ayarlayabiliriz. Her rapor aldığımızda başlık bu olacak.)
Zaman :{TIME(1)} Tarih:{DATE(2)}
Sıcak Su Vanası
{Cicode}
IF Valve_HW_CMD=1 Then
Print(“AÇIK”)
Else Print(“KAPALI”)
End (Programı endi)
{End} (Cicode’un endi)
Holding Tube Temperature {TIC_Hold_PV:###EU}
--------Rapor Tamamlandı----------

## Slide 5: 13. Raporlar
{Cicode}
Prompt(“Rapor Tamamlandı”)----->Rapor tamamlandığında Runtime’da alarmların gözüktüğü prompt kısmında Rapor tamamlandı yazacak.
{End}
Save edip sayfayı kapatıyoruz. Compile edip hata var mı kontrol ediyoruz.
Şu ana kadar rapor sayfası hazırlamayı gördük. Bu rapor sayfasının formatının nasıl olması gerektiğini gördük. Ancak henüz Vijeo Citect içinde bir rapor sayfası oluşturmadık.
Şimdi ekranda bir rapor sayfası görme için Page-->Create a new page-->CSV_Style-->Normal (CES Style seçiliyor ama bizde yok.) Açılan sayfayı !RTF_File olarak kaydediyoruz.

## Slide 6: 13. Raporlar
Araç çubuğundan f(x) simgesini (Cicode Object) seçerek sayfanın sol üstüne yerleştiriyoruz. Citect Object Properties açıldı. Accesse gidip burada Object An (Objenin animasyon numarası) bunu not ediyoruz (Bu örnekte 105). Pencereyi kapatıyoruz.
f(x)--> Daha önceden belirlediğimiz Past_Rep.rtf dosyasının bu ekrana çağırılmasını sağlamak için kullanacağız.
Sayfada boş bir yerde sağ tıklıyoruz. Page properties den Events seçilir. On Page enrty üzerine tik koyuyoruz. Comment-->PageRichTextFile(105,”[DATA]:Past_Rep.rtf”,0,600,800)
PageRichTextFile kopyalayıp Helpten bakabiliriz.

## Slide 7: 13. Raporlar
AN-->Animasyon numarası
File Name-->Çağıracağım sayfanın adı
nMode-->Sayfanın nasıl açılmasını istiyorum. Mesela 0 yazarsak sayfanın kopyalanmasını engellemiş oluruz. 1 yazarsam kopyalayabiliriz. 2 seçersek hem kopyalayabilirim hem de rapor sayfasında değişiklik yapabilirim.
nHeight, nWidth--> Sayfanın genişlik ve yüksekliği belirtilir.

## Slide 8: 13. Raporlar
Ok diyerek sayfayı save ediyoruz. Pack edip compile ediyoruz. Runtime’a geçiyoruz. Raporları görüntülemek için gerekli ayarlamaları yapacağız. Rapor sekmesini oluşturabilmek için öncelikle login olmamız gerekiyor. Designer olarak login oluyoruz. Tools-->Admin Tools
Citect Konfiguration altından Configulre Menu ikonuna tıklıyoruz. Yukarıdaki Pages, Trends, Alarms ve Tools sekmelerini konfigüre edebileceğimiz Menü konfigüration kısmı gelir. Burada başka butonlar da eklememiz mümkündür. Generic kısmında sağ tıklayıp New button diyoruz. Üzerine gidip F2’ye tıklayıp adını Reports olarak değiştiriyoruz. Bu ikona sağ tıklayıp new item açıp ismini Take Report olarak değiştiriyoruz. Sağ tıklayıp edit yapıyoruz. Açılan menüde Action kısmına ?Report Past (Reportun adını Past olarak vermiştik.) (? gidip Report’u yani rapor al cicodunu çalıştırıyor. Bu cicode da report olarak tanımlanan raporu çalıştırıyor.) Ok.

## Slide 9: 13. Raporlar
Reports üzerinde sağ tıklayıp tekrar new item diyoruz. Adını Show Report olarak değiştiriyoruz. Sağ tıklayarak edit item’a basıyoruz. Yine ne iş yapacağını belirtmemiz gerekiyor. Rapor sayfamızı çağırmasını sağlayacağız. Action kısmına !RTF_File yazıp Ok diyoruz.
Boş bir yere sağ tıklayıp save ediyoruz. Yes yapıyoruz. Configuration kısmını kapatıyoruz. Page’den herhangi bir sayfayı seçtiğimizde Reports sekmesinin pulldown menüye eklendiğini görürüz. Promp kısmı gözüksün. Report sekmesine tıklıyoruz. Take Report deyince prompt kısmına Rapor tamamlandı şeklindeki yazı geldi. Show report’a tıklayınca Süt Arıtma Projesi raporu ekrana gelir. Tekrar back tuşu ile geri dönüp birkaç kez Take report tuşuna basılırsa ve tekrar Show report dendiğinde alt alta raporlar eklenir. Fakat alttaki kısımları göremiyoruz. Bunu düzeltmek için, raporları aşağı yukarı hareket ettirmek için boş kısıma bir adet buton ekleyebiliriz.

## Slide 10: 13. Raporlar
CitectExplorer-->Graphics-->Page sayfasında rapor sayfasını göremiyoruz. Çünkü bu sayfa bir sitem sayfası idi. Bunun için grafik builder’a gidip Tools-->Options-->List System Pages. Artık Explorer sayfasında Pages altında ! ile başlayan sistem sayfalarını da görebiliyorum. !RTF_File sayfasını açıyoruz. Araç çubuğundan Paste Symbol seçiyoruz ve CSV_icons altından Tek oklu ve çift oklu iki tane buton alarak sayfanın en sağına bir yere yerleştiriyoruz. Sağa yerleştirmemizin nedeni rapor sayfası genişliği 800 olacağından (bunu biz belirlemiştik) butonların sayfanın altında kalmamasını sağlamaktır. Tek oklu olan simgeyi seçerek Arrange-->Rotate yaparak oku yukarı çeviriyoruz. Okları Allign ile düzenleyebiliriz. Üstteki butonu sayfa sayfa geçmek için kullanalım. Butuna çift tıklıyoruz. Input-->UpCommnad-->DspRichTextPgScroll(105,3) 105 Animasyon numarası, yukarı hareket etmesi için 3 rakamını seçiyoruz.

## Slide 11: 13. Raporlar
DspRichTextPgScroll, helpten bakılabilir. DspRichTextPgScroll(Animasyon numarası, Direction) şeklindedir. Bu butonu kopyalayıp yapıştırarak ikinci bir buton daha oluşturuyoruz ve yönünü aşağı olarak değiştiriyoruz. İçine girerek aşağı hareket ettirmesi için 3 yerine 5 yazıyoruz.
Çift oklu olan butonu seçerek Inputundan Up comment kısmına satır satır inmesi için DspRichTextPgScroll(105,3,5) ve aynı butondan kopyalayarak yönünü değiştirerek Inputuna DspRichTextPgScroll(105,4,5) yazıyoruz. İAmound--> kaç satır inmesini yada çıkmasını istiyorsak o rakamı giriyoruz. Okların üstüne dikdörtgen çizip içini fill ile doldurabiliriz. Sayfayı save edip compile ediyoruz ve Runtime’a geçiyoruz. Show reports dersek rapoları görüntüleyebilir ve butonları kontrol edebiliriz.

## Slide 12: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.