## Slide 1: TAHIL TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
BOTANİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
KİMYASAL KALİTE KRİTERLERİ
FİZİKO-KİMYASAL KALİTE KRİTERLERİ
BUĞDAY KALİTE KRİTERLERİ

## Slide 3
BOTANİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
Triticum aestivum (ekmeklik buğday)
Triticum compactum (bisküvilik buğdaylar)
Triticum durum (makarnalık buğdaylar)

## Slide 4
FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
Buğdayın hektolitre ağırlığı
Tane iriliği ve tane şekli
Bin tane ağırlığı
Tane sertliği
Zarar görmüş taneler
Yabancı madde miktarı
Renk
Öğütme kabiliyeti

## Slide 5
    Buğdayın hektolitre ağırlığı: 100 L buğdayın kg cinsinden ağırlığına hektolitre ağırlığı adı verilir. Birimi kg/hL ‘dir. HL ağırlığına tanenin dolgunluğu, yoğunluğu, şekli, büyüklüğü, homojenliği ve yabancı madde miktarı etki eder.
    *Değer ne kadar yüksek olursa; o buğdaydan elde edilecek, aynı kül değerine sahip un veriminin o kadar fazla olması beklenir.
    Genel olarak hektolitre ağırlığı fazla olan buğdaylar üstün değerli olarak kabul edilmekte olup, bunların un verimleri de yüksektir. Makarnalık buğdaylar ekmeklik buğdaylara, yazlık çeşitler kışlıklara, iç bölgelerde yetişenler sahilde yetişenlere oranla daha yüksek hektolitre ağırlığına sahiptirler.
FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ

## Slide 6: FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
    Tane iriliği ve tane şekli: Un verimini tahmin etmede kullanılan önemli bir kriterdir. Bu amaçla 50 g’lık buğday örneği 2,2 mm-2,5mm ve 2,8 mm elek delik çaplarına sahip 3 katlı bir elekten geçirilerek tane iriliği belirlenir.
    Bin tane ağırlığı: 1000 adet buğday tanesinin gram cinsinden ağırlığıdır. 20 g buğday tartılır daha sonra kaç tane olduğu sayılarak basit bir orantıyla bin tane ağırlığı hesaplanır. Tanenin yoğunluğu ve iriliği bin tane ağırlığını etkiler. Sonuçlar kuru madde üzerinden verilir. Ülkemizde yetiştirilen buğdayların bin tane ağırlıkları 20-65 gram olup, genellikle bu değer ekmeklik buğdaylarda 27-35 gram, makarnalıklarda ise 30-65 gram sınırları arasında değişir.

## Slide 7: FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
    Tane sertliği:
Buğdayların sertliklerini tespit etmede Grobecker adı verilen cihazlar kullanılır. Grobecker buğday tanesini tam ortadan ikiye böler ve görsel olarak sertlik tespit edilir.
Sonuçta buğday tanesi camsı=sert, unsu=yumuşak ve dönmeli olmak üzere 3 gruba ayrılır.
    Zarar görmüş taneler: Taneler hasattan önce, hasat sırasında, nakliye ya da depolama sırasında çeşitli şekillerde zarar görebilirler. Tarlada ürüne zarar veren böceklerin en önemlileri Süne ve Kımıl zararlılarıdır.
    Yabancı madde miktarı: Buğdayın yabancı madde miktarını belirtmede Dokaj ve Besatz adı verilen terimler kullanılır.
    (buruşuk cılız taneler, kırık taneler, yabancı tohumlar, diğer tahıl taneleri, taş, toprak…)

## Slide 8: FİZİKSEL KALİTE KRİTERLERİ
    Öğütme kabiliyeti: Birim buğdaydan alınan un miktarına öğütme kabiliyeti adı verilir. Buğdaylarda un verimini etkileyen faktörler şunlardır.
  Un verimi yabancı madde miktarıyla ters orantılıdır.
  Un verimi tane iriliği ile doğru orantılıdır.
  Kabuğun endosperme yapışma oranıyla ters orantılıdır.
  Tanenin şekli yuvarlağa yaklaştıkça un verimi artar.
  Kabuk ve embriyonun diğer kısımlara oranı azaldıkça un verimi artar.
  Hektolitre ağırlığı fazla olan buğdaylarda un verimi yüksektir.

## Slide 9
KİMYASAL KALİTE KRİTERLERİ
Rutubet miktarı
Protein miktarı
Protein kalitesi
α-amilaz aktivitesi
Serbest asitlik
Ham lif ve kül

## Slide 10
FİZİKO-KİMYASAL (TEKNOLOJİK)
KALİTE KRİTERLERİ
Yaş ve Kuru Öz Değerleri
Çökelme (Zeleny sedimantasyon) Testi Değerleri
Farinografik Özellikler
Ekstensografik Özellikler
Düşme Sayısı (Falling Number) Değeri
Ekmek Pişirme Denemeleri

## Slide 11
TEŞEKKÜRLER…