## Slide 1: TAHIL TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
BUĞDAY ALIMI
ÖN TEMİZLEME
DEPOLAMA
TEMİZLEME
PAÇAL YAPMA
TAVLAMA

## Slide 3: BUĞDAYIN TEMİZLENMESİ
Buğday, doğal haliyle tüketilebilen bir ürün değildir.
Sağlam, sağlıklı ve yabancı madde içermeyen buğdayların üretimde kullanılması gerekmektedir.
Öncelikle yabancı maddeler ayrılmalıdır;
1. Buğday depolanmadan önce ön temizleme yapılır.
2. Asıl temizleme işlemi ise öğütmeden hemen öncedir.

## Slide 4: YABANCI MADDELERİN AYRILMA NEDENLERİ
Bazı ot tohumları ve hastalıklı taneler toksik madde içerir ve insan sağlığına zararlıdır. Örneğin; Yabancı otlar (Karamuk, Delice)
Yabancı maddelerin çoğu unun teknolojik kalitesini olumsuz yönde etkiler. Örneğin; Yabani sarımsak ve kokulu tohumlar, siyah veya koyu renkli ot tohumları ayrılmazsa unda kötü koku ve renk oluşumu söz konusu olur.
Bazı yabancı maddeler, işletmedeki makinelere zarar verirler. Örneğin; Taş, kum ve metal parçaları gibi sert yabancı maddeler makine aksamına zarar verirler. Ya da kıvılcım oluşturarak patlamalara neden olurlar.

## Slide 5
YABANCI MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
İnorganik maddeler (taş, kum parçaları)
Organik atıklar (sap, saman, kavuz parçaları)
Yabancı ot tohumları (yabani otlar)
Diğer tahıl taneleri (arpa, çavdar, yulaf)
İstenmeyen buğday taneleri (kırık vb. taneler)

## Slide 6
YABANCI MADDELERİ AYIRMA YÖNTEMLERİ
Boyut (hacim, en, boy farklılığına göre elekler, çöp sasörleri)
Şekil (uzun, yuvarlak vb. eğik ve oyuk yüzeyli (triyör), spiral seperatörler )
Ağırlık (Hava akımı ile taşınabilirlik vb; Aspiratör /hava kanalları)
Yüzey yapısı, elastikiyet, tekstür (sarımsak dişli seperatörler)
Manyetik özellik (manyetik seperatör)
Özgül ağırlık (yıkama makineleri)
Kırılganlık (Bir kuvvetin etkisiyle kırılabilme özelliği, entoleter)
Elektrostatik özellik (elektrik akımı özelliği)
Renk

## Slide 7
Kullanılan temizleme işlemleri 2 grup altında toplanabilir;
1. Kuru temizleme
2. Yaş temizleme

## Slide 8
Manyetik Özelliklere Göre Ayırma
Buğdayların Temizlenmesi
Bu amaçla mıknatıslar kullanılır.
Metal parçalarının uzaklaştırılması amaçlanır.
Prosesin ilk aşamalarındaki öncelik, makinelerin metal parçalarından zarar görmesinin engellenmesi ve makinelerde (özellikle valslerde), sürtünme kaynaklı kıvılcımların neden olabileceği toz patlamalarının önlenmesi iken, sona yakın aşamalarda öncelik, müşteriye kontamine olmamış un sunulmasıdır.
Notes: Manyetik Özelliklere Göre Ayırma
Bu amaçla mıknatıslar kullanılır.
Metal parçalarının uzaklaştırılması amaçlanır.
Prosesin ilk aşamalardaki öncelik, makinelerin metal parçalarından zarar görmesinin engellenmesi ve makinelerde (özellikle valslerde), sürtünme kaynaklı kıvılcımların neden olabileceği toz patlamalarının önlenmesi iken, sona yakın aşamalarda öncelik, müşteriye kontamine olmamış un sunulmasıdır.

## Slide 9
Değirmenlerde en çok başvurulan ayırma kriteridir.
Bu amaç için seperatörler (çöp sasörleri) kullanılır.
Buğdayların Temizlenmesi
Boyut Farkına Göre Ayırma
Notes: Değirmenlerde en çok başvurulan ayırım kriteridir. Bu amaç için seperatörler (çöp sasörleri) kullanılır.

## Slide 10
Değirmencilikte şekle göre ayırma; aynı prensiple çalışan iki farklı makine ile yapılabilmektedir. Bunlar,
Disk Seperatörler,
Triyörler.
Buğdayların Temizlenmesi
Şekle Göre Ayırma
Notes: Şekle Göre Ayırma
Değirmencilikte şekle göre ayırım aynı prensibe göre çalışan iki farklı makine ile yapılabilir.
Bunlar Disk Seperatörler ve Triyörlerdir.

## Slide 11
Boyut farkı esasına göre çalışan makinelerde ayrılamayan, buğday tanesiyle aynı büyüklükteki maddeler için yoğunluk farkı ilkesi kullanılır. Bu prensibin uygulandığı makineler; ağır taneler (taş, cam vb.) için kuru taş ayırıcılar ve yıkama makineleri, hafif taneler için ise (içi boş buğday taneleri, diğer proseslerde ayrılamayan kırık buğdaylar, buğday kavuzu vb.) hava kanallarıdır.
Buğdayların Temizlenmesi
Yoğunluk Farkına Göre Ayırma
Notes: Boyut farkı esasına göre çalışan makinelerde ayrılamayan, buğday tanesiyle aynı büyüklükteki maddeler için yoğunluk farkı ilkesi kullanılır. Bu prensibin uygulandığı makineler; ağır taneler (taş, cam vb.) için kuru taş ayırıcılar ve yıkama makineleri, hafif taneler için ise (içi boş buğday taneleri, diğer proseslerde ayrılamayan kırık buğdaylar, buğday kavuzu vb.) hava kanallarıdır.

## Slide 12
Diğer tüm yöntemlere göre daha yeni bir ayırma sistemidir. Renk farkına göre ayırım için yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanılır.
Cihaza, önceden ayırmasını istediği renk aralığı tanıtılır.
Daha sonra birim zamanda, yerçekimi kuvveti yardımıyla, sadece tek bir buğdayın geçebileceği genişlikte kanallardan buğdayların aşağı akışı sağlanır. Bu kanalların sayısı kapasiteye bağlı olarak kurulum aşamasında belirlenir.
Buğdayların Temizlenmesi
Renk Farkına Göre Ayırma
Notes: Diğer tüm yöntemlere göre daha yeni bir ayırma sistemidir. Renk farkına göre ayırım için yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanılır.
Cihaza, önceden ayırmasını istediği renk aralığı tanıtılır.
Daha sonra birim zamanda, yerçekimi kuvveti yardımıyla, sadece tek bir buğdayın geçebileceği genişlikte kanallardan buğdayların aşağı akışı sağlanır. Bu kanalların sayısı kapasiteye bağlı olarak kurulum aşamasında belirlenir.

## Slide 13
Bu amaçla kabuk soyucu makineler kullanılır.
Bu makinelerin amacı, buğdayın en dış kısmında bulunan katmanın (perikarp ve sakal parçaları) uzaklaştırılmasıdır. Bu sayede özellikle dış kısımda yoğun olarak bulunan mikrobiyel ve kimyasal aktivitenin öğütme işlemi sırasında irmiğe karışması engellenmiş olur.
Buğdayların Temizlenmesi
Aşındırarak Temizleme
Notes: Bu amaçla kabuk soyucu makineler kullanılır. Bu makinelerin amacı, buğdayın en dış kısmında bulunan katmanın (perikarp ve sakal parçaları) uzaklaştırılmasıdır. Bu sayede özellikle dış kısımda yoğun olarak bulunan mikrobiyal ve kimyasal aktivitenin öğütme işlemi sırasında irmiğe karışması engellenmiş olur.

## Slide 14
BUĞDAYIN PAÇAL YAPILMASI
Değirmene özellikleri birbirinden farklı buğdaylar gelebilir. Bunların her biri ayrı silolarda depolanabilirse daha sonra birbirleriyle belli oranlarda karıştırılarak istenen özelliklerde buğday karışımları oluşturulabilir. Böylece hem standart bir un elde etme imkanı elde edilmiş olur, hem de kalite güvence altına alınmış olur.
Laboratuvar analizleri sonucunda niteliklerine göre farklı silolara alınan buğdaylar, öğütme sonucu elde edilecek unun kullanım amacına göre; protein, gluten kalitesi, un verimi gibi faktörler dikkate alınarak belirli oranlarda karıştırılır.

## Slide 15
BUĞDAYIN PAÇAL YAPILMASI
Nitelikleri belirlenen değişik kalitedeki buğday partilerinin, istenen özellikte un elde edilmek üzere belirli oranlar dahilinde birbirleri ile karşılaştırılması işlemine "paçal yapma" denir.

## Slide 16: G (Y-W) = g(W-y)
G: Rutubeti yüksek olan buğdayın miktarı
g: Rutubeti düşük olan buğdayın miktarı
W: Paçalda olması istenen rutubet miktarı
Y: Rutubeti yüksek olan buğdayın rutubeti
y: Rutubeti düşük olan buğdayın rutubeti

## Slide 17
BUĞDAYIN TAVLANMASI / KONDİSYONE EDİLMESİ
Buğdayın tavlanması, öğütülecek buğdayın rutubet oranını belli bir düzeye getirme ve rutubetin tane içerisinde homojen bir şekilde dağılımını sağlama işlemidir.
Kondisyone etme ise, bu işlemlere ilaveten sıcaklık uygulanıp tanenin fizikokimyasal özelliklerini değiştirmektir. Kondisyone etme işleminde, uygulanan sıcaklığın işlevi sadece suyun tane içerisinde difüzyonunu artırmak değildir. Aynı zamanda tanenin gluten ve enzim yapısının değiştirilmesi de amaçlanır. Ayrıca kondisyone etme işlemi, rutubet oranı yüksek olan buğdayların öğütmeye elverişli orana gelinceye kadar kurutulmalarını da kapsar.

## Slide 18
Buğdayların Tavlanması
Tavlama prosesinin dört ana amacı vardır.
Tanenin kabuk kısmının elastikiyetini arttırmak.
Endospermi öğütme için standart yumuşaklığa getirmek.
Son üründe istenilen nem oranını yakalamak.
Paçala giren tüm buğdayları belirli rutubete getirerek, standart koşullarda bir proses elde etmek.
Notes: Tavlama prosesinin dört ana amacı vardır.
Tanenin kabuk kısmının elastikiyetini arttırmak.
Endospermi öğütme için standart yumuşaklığa getirmek.
Son üründe istenilen nem oranını yakalamak.
Paçala giren tüm buğdayları belirli rutubete getirerek, standart koşullarda bir proses elde etmek.

## Slide 20
TEŞEKKÜRLER…