## Slide 1: TAHIL TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: BUĞDAYIN ÖĞÜTÜLMESİ
Öğütme, buğday tanesinin kabuk ve rüşeym kısmını mümkün olduğunca endospermden ayırmak ve ayrılan endospermi incelterek un haline getirmek için yapılır.
Bu işlem modern değirmenlerde kademeler halinde gerçekleştirilir. Böylece hem ayırma daha etkin olur, hem de tanenin protein ve nişasta fraksiyonları zarar görmemiş olur.

## Slide 3: BUĞDAYIN ÖĞÜTÜLMESİ
Öğütme işlemi esas olarak, kırma, ufalama, ayırma ve sınıflama işlemlerini kapsar. Kırma ve ufalama işlemleri değirmenin KIRMA ve REDÜKSİYON sistemlerinde; ayırma ve sınıflama işlemleri de PÜRİFİKASYON ve ELEME sistemlerinde gerçekleşir.

## Slide 4
Öğütme işlemi bir parçalama ve ayırma işlemidir.
Parçalama işlemi:
Kırma valslerinde ve redüksiyon valslerinde yapılır.
Ayırma işlemi:
“Pürifayr”larda ve “plansifter”lerde yapılır.

## Slide 5
Buğdayların yabancı maddelerden temizlenip tavlandıktan sonra üzerinde dişler bulunan veya bulunmayan farklı hızlarda dönen vals adı verilen silindirler arasında kırılarak eleklerden elendikten sonra toplanan ürüne ‘‘un’’ denir.

## Slide 6
Öğütme işleminde amaç endospermi parçalamak kepek parçacıklarını mümkün olduğu kadar nişastadan ayırmak ve pratik olarak endospermi un haline getirmektir. Buğday değirmenciliğinde öğütme işlemi 2 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir: Bunlar taşlı ve valsli değirmenlerdir.

## Slide 7: ÖĞÜTME İŞLEMİ YAPAN MAKİNELER
1. Çekiçli değirmenler
2. Toplu değirmenler
3. Çarpma etkili öğütücüler
4. Kesme etkili öğütücüler
5. Taş değirmenler
6. Valsli değirmenler

## Slide 8
Bir değirmende normalde 5 kırma kademesi bulunur.
- Bunlardan baştaki 1.2.3. kırma kademesinin görevi: Taneyi açmak ve belirli inceliğe kadar küçültmek,
Sondaki 5.6. kırma kademesinin görevi:
Kabuktaki endospermi mümkün olduğunca kazımaktır.

## Slide 9: Öğütmeye etkili faktörler
1. Vals boyutları
2. Valslerin dönüş hızları ve differensiyel
3.Yiv-Set (diş) sayısı ve şekli
4. Valslerin çalışma pozisyonları
5. Spiralite
6. Yön
7. Vals hizası (Tram)
8. Vals uçlarının darlığı ve vals kavisi

## Slide 10: 1. Temizlenmemiş buğday esas alınarak hesaplama
                Un ağırlığı X 100
Ekstraksiyon % = --------------------------------------
              Temizlenmemiş buğday ağırlığı
UN EKSTRAKSİYONU

## Slide 11
Unun kül miktarı (%)= 0,06x + 0,003 (100-x)
X= kepek oranı

## Slide 12: Neden UNDAKİ KEPEK MİKTARI BELİRLENİRKEN %6 ve %0.3 FAKTÖRLERİ KULLANILIR ?
Endospermin kül miktarı % 0,3
Kepeğin kül miktarı % 6

## Slide 13
TEŞEKKÜRLER…