## Slide 1: TAHIL TEKNOLOJİSİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: MAKARNA üretimi
Makarna hammaddesi olan Triticum durum buğdayından elde edilen irmiğe sade makarna için su, diğer makarnalar için çeşidine göre uygun maddeler eklenerek hazırlanmış makarnanın doğal bileşiminin oranları, ortalama değerler olarak şöyledir.
 Su yaklaşık % 12 -13
 Protein yaklaşık % 10.5-13.5
 Karbonhidrat yaklaşık % 75
 Yağ yaklaşık % 0-2

## Slide 3: MAKARNA üretimi
Sade makarna,
Tam buğday makarnası,
Çeşnili makarna,
Zenginleştirilmiş makarna,
Vitamin ve mineral ilaveli makarna
Güçlendirilmiş makarna

## Slide 4: MAKARNA üretimi
Makarnalık Buğdayın Özellikleri
 Kırmızı veya kehribar sarısı renktedir.
 Uzun ve sivri dane yapısına sahiptir.
 Çok sert taneli olup öğütüldüğünde un gibi toza dönüşmez.
 Parlak yüzeye sahiptir.
 İnce kabukludur.

## Slide 5: MAKARNA üretimi
Buğdayın Kimyasal ve Fiziksel özellikleri
Hektolitre ağırlığı
Bin tane ağırlığı
Protein içeriği
Sert tane miktarı
Elekaltı analizi (dane büyüklüğü için)
Diğer hububat oranı (çavdar, arpa, soya, mısır vb)

## Slide 6: MAKARNA üretimi
Buğday irmiği kendine has tat ve kokuda olmalı, canlı veya cansız böcek ve/veya böcek parçaları içermemelidir.
Buğday irmiğinin rutubet miktarı en çok % 14.5 olmalıdır.
Buğday irmiğinde protein miktarı kuru madde de en az % 10.5 olmalıdır .
Tam buğday irmiğinde protein miktarı kuru madde de en az % 11 olmalıdır .
Buğday irmiğinde kül miktarı kuru madde de en çok % 1 olmalıdır.
Tam buğday irmiğinde kül miktarı kuru madde de en çok % 2 olmalıdır.
Buğday irmiğinde asitlik en çok % 0.05 olmalıdır.

## Slide 7: MAKARNA üretimi
MAKARNA YOĞURMA
Düzgün ve homojen yapı oluşumu için temel şartlar;
 İrmik tanelerinin boyutlarının olabildiğince birbirine yakın, eşit olması
 İrmiğin boyutuna göre suyun emilmesi için gereken uygun süre ve sıcaklık

## Slide 8
TEŞEKKÜRLER…