## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: DEZENFEKSİYON NEDİR?
Bakteri sporları hariç hastalık yapan ve gıdaları bozan m.o.ların kimyasal, ısıl yada ışınlama yolu ile ortamdan uzaklaştırılması işlemine dezenfeksiyon denir.
Gıdalarla ilişkili yüzeyler ve gıda işleme ekipmanları, üretim sonrası kirlenme sonucu oluşan kalıntı besin maddeleriyle beslenen m.o.larla kontamine olur. Kirlilik, m.oların çoğalmasına olanak sağlar. İşte kirleri tamamen ortadan kaldırdıktan sonra kalan m.o.ları azaltmak veya yok etmek amacıyla uygulanan işlemlere DEZENFEKSİYON (=SANİTASYON), dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddeler veya diğer uygulamalara da DEZENFEKTAN (=SANİTİZER) denir..

## Slide 3: Dezenfektanlar sterilizasyon etkisi yapmazlar !!!!!!!!!!!!!
Çünkü bir grup sporlu bakteriler ve dirençli bazı vejetatif hücreler dezenfektanlara karşı dayanıklıdırlar. Bu uygulama ile m.o yükünün sağlık riski oluşturmayacak düzeye getirilmesi esastır.
Dezenfeksiyon işlemi mutlaka temizlik uygulamasından sonra yapılmalıdır.
Böylece kalan organik karakterli kir ve diğer artıkların, dezenfektanların etkinliğini düşürebilme olasılığı da ortadan kaldırılmış olacaktır.
Kirler,
-seyreltme etkisi göstererek yada
-DEZENFEKTANIN bileşimindeki maddeler ile kalıntılardaki organik maddelerin reaksiyona girmesiyle etkinliklerini azaltırlar.

## Slide 4: Dezenfektanlarda aranan özellikler
Etki spektrumları geniş olmalıdır.
Organik karakterli yabancı madde artıklarının varlığında veya sert su kullanımına bağlı mineral tuzların birikiminde bile stabil özellik göstermelidir.
Korozif olmamalı ve işletmedeki boyalı yüzeyleri olumsuz etkilememelidir.
Isıl işlemle kombineli olarak kullanılabilmelidir.
Kötü kokulu olmamalı, tercihen kokusuz olmalıdır.
Toksik veya tahriş edici karakterde olmamalıdır.
Suda eriyebilirliği yüksek olmalı, kolay uygulanabilmeli ve kolay uzaklaştırılabilmelidir.
Deterjan ve sabun kalıntısı olasılığında etkinlikleri azalmamalıdır.
Konsantre halde uzun süre depolanabilir karakterde olmalıdır.
Kullanım konsantrasyonuna seyreltme hemen uygulama öncesinde yapılmalı ve taze kullanımı sağlanmalıdır.
Fiyat açısından uygun ve kullanımı ekonomik olmalıdır.
Çeşitli pH aralıklarında etkili olabilmelidir.

## Slide 5: Dezenfektanları etkileyen faktörler
Kullanım konsantrasyonu
Uygulama süre ve sıcaklığı
Ortam asitliği
Saklama ortamlarının ışık durumu
Ekipmanların temizlik durumu
Suyun sertliği
Bakteriyel direnç

## Slide 6: DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
1. Isı ile Dezenfeksiyon
2. Radyasyon ile Dezenfeksiyon
3. Kimyasal Maddelerle Dezenfeksiyon
olmak üzere başlıca üç şekilde uygulanır.

## Slide 7: 1. Isı ile Dezenfeksiyon
Fazla enerji ihtiyacından dolayı nispeten az verimli olmakla birlikte ucuz ve güvenli bir sanitasyon yöntemidir.
Verim; - nem,
- gerekli olan sıcaklık ve
- bu sıcaklığın korunduğu süreye bağlıdır.
Eğer yeterli ısıtma yapılırsa, uygulama şekli, ekipman ve ortam dizaynı sıcaklığın tüm bölgelere etkin bir şekilde işlemesine izin verirse m.o.lar doğru sıcaklıkta yok edilebilir.
Isıyla dezenfeksiyon, temizleme işlemleriyle birlikte kullanılır. Örneğin; kirli malzemeler önce yıkanır ve daha sonra ısıyla dezenfeksiyona maruz bırakılır. Isıyla dezenfekte edilen malzemeler kendiliğinden kısa sürede kuruyacağından kurulama sırasında hijyenik olmayan bezlerle bakterilerin bulaşması önlenmiş olur.

## Slide 8
Isıyla dezenfeksiyonda iki kaynaktan yararlanılır.
BUHAR
SICAK SU
Buharla dezenfeksiyon yüksek enerji gerektirdiğinden pahalı bir yöntemdir.
Sıcak su kullanımı, gıdayla temas eden yüzeyler için etkili bir sanitasyon yöntemidir.
Küçük parçalar 80°C veya daha yüksek sıcaklıktaki su içine daldırılarak sanitize edilebilir. Burada da suyun sıcaklığını sabit tutmak önemlidir. Ancak m.o.ların spor şekillerini sıcak suyla yok etmek (1 saatten fazla kaynatılsa bile) mümkün değildir.
Toksik etkisinin olmaması, ucuz ve kullanışlı olması, ayrıca kurulama gerektirmemesi sıcak suyla dezenfeksiyonu avantajlı kılmaktadır.

## Slide 9: 2. Radyasyonla dezenfeksiyon
Işınlama uygulaması;
iyonlaştırıcı radyasyon
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak iki ana gruba ayrılır.
İyonlaştırıcı radyasyonun yaydığı enerji 30–34 eV'dan daha yüksektir. X ve gama ışınları bu grupta yer alır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise bu değerden daha düşük enerji yayar; UV ışını bu grupta yer alır.
UV ışının etkisi; kullanılan lambanın gücü ile doğru, lamba ile sterilize edilecek materyal arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

## Slide 10: 2. Radyasyonla dezenfeksiyon
UV-C uygulamasında, mikroorganizma gelişimini önlemek için düşük dozlar yeterli olmakta ve bu dozlarda ürüne zararlı etkilerde bulunmamakta ayrıca kalıntı bırakmayıp toksik etki oluşturmamaktadır (Rhim ve ark., 1999; Allende ve ark., 2006).
Gıdalarda UV işlemi, FDA tarafından 2000 yılında onaylanmıştır ve Avrupa yönetmeliklerince de kabul görmüştür.

## Slide 11: 3. Kimyasal dezenfeksiyon
Isıl işlemin kullanılamadığı durumlarda özellikle elle temizleme ile bazı ekipmanlara uygulanan yerinde temizleme işlemlerinden sonra başvurulur.
Kimyasal dezenfektanlar deri, zemin, bina, ekipman ve ısı işlemiyle hasara uğrayan eşyaların dezenfeksiyonunda kullanılır ve pahalı bir metottur.
Etkinlikleri yüksek ısıda daha fazladır.
Ayrıca sert su, tahta, plastik, bazı organik kalıntılar, mantar, pamuk gibi materyallerin dezenfektanların etkinliğini azalttığı unutulmamalıdır.

## Slide 12: Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar
1. Klorlu bileşikler
2. İyotlu bileşikler
3. Quarterner Amonyum bileşikleri
4. Asit dezenfektalar/sanitizerler
5. Ozon

## Slide 13
TEŞEKKÜRLER…