## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri genel olarak 4 veya 5 aşamada gerçekleştirilir.
1. Aşama: Ön Yıkama (Ön Çalkalama)
2. Aşama: Temizlik
3. Aşama: Son Çalkalama
4. Aşama: Sanitasyon

## Slide 3
1. Aşama: Ön Yıkama (Ön Çalkalama): Büyük parçalar ve kir kalıntıları uzaklaştırıldıktan sonra geri kalan kaba kirleri en aza indirmek amacıyla su ile çalkalama yapılır. Çalkalama işlemi imalat biter bitmez ve sistemden veya aletten temiz su akıncaya kadar yapılmalıdır. Etkili bir ön çalkalama ile kir kalıntılarının yaklaşık %90-99'u uzaklaştırılabilir. İşlemde önemli bir nokta da suyun ısısının 45-50°C civarında olması gerektiğidir.

## Slide 4
2. Aşama: Temizlik: Kirin tipine ve yoğunluğuna bağlı olarak deterjan çözeltisi hazırlanır ve uygun bir metot seçilerek temizlik işlemi yapılır. Şayet temizleme hem alkali hem de asit deterjanla yapılıyorsa arada mutlaka su ile çalkalama işlemi uygulanmalıdır.

## Slide 5
3. Aşama: Son Çalkalama: Temizlenen yüzey üzerinde kirlerin yeniden birikmesini önlemek ve deterjan kalıntılarını uzaklaştırmak için son çalkalama yapılır. Çalkalama ve durulama işleminden sonra ortamda su kalması önlenmelidir. Durulama suyunun yumuşak ve hafif asidik olması (pH: 5'den az) boru ve ekipmanlarda bakteri gelişimi ve kalıntı oluşumunu engeller.
4. Aşama: Sanitasyon: Isı ve kimyasal madde kullanılarak dezenfeksiyon veya sterilizasyon sağlanır.

## Slide 6: ARAÇ-GEREÇLERİN TEMİZLENMESİ
Kirli araç - gereçlerin yüzeylerindeki kaba kirler ön yıkamayla temizlenir. Bu amaçla özel fırça veya makinalarla basınçlı sıcak su (50-60°C) kullanılır.
Suyun soğuk olması yağın katılaşmasına, çok sıcak olması da proteinlerin parçalanmasına yol açarak temizliği zorlaştırır.

## Slide 7: ARAÇ-GEREÇLERİN TEMİZLENMESİ
Daha sonra yumuşak bir fırça yardımıyla % 0.25 - 0.50 lik zayıf alkali, yüksek köpürme özellikli deterjanlı sıcak suyla (46 - 63°C ) yıkanarak kirler uzaklaştırılır.
Kuru kir kalıntıları varsa kuvvetli alkaliler (soda gibi) içeren solüsyonlar kullanılır.
Materyal 20 dakika deterjanda bekletilir.
Paslanmaz çelikten yapılmış yüzeyler seyreltilmiş % 0.5-1'lik nitrik asitle 60°C'de 20-30 dakika temizlenir, temiz suyla durulandıktan sonra 90-95°C'lik sıcak su veya buharda 10 dk. tutularak dezenfekte edilir.

## Slide 8
Deterjan kalıntıları 1-2 mg/L aktif klorlu veya fosforik yada sitrik asitli suyla durulanarak uzaklaştırılır. Daha sonra yumuşak ve ılık suyla (38°C) durulanarak deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.

## Slide 9
Büyük kazanlar yıkandıktan sonra buhar püskürtülerek veya sodyum hipokloridli suyla durulanmalıdır.
Bakır, pirinç ve tenekelerin; kuvvetli asit ve alkalilere,
bazı paslanmaz çelik tiplerinin; nitrik asit ve klor solüsyonlarına,
lastik conta gibi elastik maddelerin; klor ve oksitleyici maddelere
duyarlı olduğu unutulmamalıdır!!!!

## Slide 10: Gıda EKİPMAN VE İŞYERLERİNİN TEMİZLİĞİ
Ekipmanın (makinaların) her yeri, özellikle valf ve bağlantı yerleri sökülüp takılabilir nitelikte olmalıdır.
Cihazdaki besin kalıntıları ve kaba kirler suyla yıkanarak uzaklaştırılır.
Ekipman ve işyerleri sıcak deterjanlı suyla temizlenmeli, bu sırada prizlerin suyla temas etmemesine ve zeminde su birikmemesine özen gösterilmelidir.
Ekipmanın tozu bezle alınmalı, yerler ıslak süpürülmelidir.
Ekipmanlar yıkandıktan sonra sıcak su veya dezenfektanlarla (tercihen hipokloridli) dezenfekte edilmelidir.
Daha sonra temiz suyla yıkanıp, temiz olarak kurulanmalıdır.

## Slide 11
TEŞEKKÜRLER…