## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: SANİTASYON EKİPMANLARI VE SİSTEMLERİ

## Slide 3
Gıda işletmelerinde; gıda işleme ekipmanları, kaplar ve çevrenin temizliği önemlidir.
Mekanik temizleme ve sanitasyon ekipmanları ciddi öneme sahiptir; -temizleme süresini kısaltırlar ve verimi arttırırlar.
-etkili bir sistem, işgücü maliyetlerini %50'ye kadar azaltır.
-mekanize temizleme ünitesi ile elle temizleme yönteminden daha etkili bir şekilde kir yüzeylerden uzaklaştırılır.
Gıda işletmelerinin temizleme ve sanitasyon işlemleri maalesef genelde sıkıcı bir iş olarak görülmektedir. Yönetim, verimli bir performans için uygulanması gereken bir temizleme teknolojisinin olduğunu kabul etmekte zorlanır.
Oysa TEMİZLİK; üretim teknolojisi ve kalite kontrol kadar önemlidir.

## Slide 4: EKİPMAN SEÇİMİ VE KURULUMU
Endüstride mevcut en az 3 kaynak optimum sanitasyon sistemine dair bilgi sağlar. Bunlar;
  1.GIDA İŞLETMESİNİN PLANLAMA BÖLÜMÜ,
  2.DANIŞMAN ORGANİZASYONU (İÇ VEYA DIŞ)
  3.TEMİZLEME VE SANİTASYON BİLEŞİKLERİ VE EKİPMANIN TEDARİKÇİSİ.

## Slide 5
Sanitasyon çalışması: Bir sanitasyon çalışması, fabrika incelemesi ile başlamalıdır. Çalışma takımı veya bir uzman,
  kullanımda olan temizleme prosedürlerini (veya yeni bir işlem için tavsiye edilen prosedürleri),
  işgücü gereksinimlerini,
  kimyasal gereksinimleri ve
  kullanım giderlerini (maliyeti) incelemelidir.

## Slide 6
Sanitasyon sistemi uygulaması:
Uygun sistem seçildikten sonra, tedarikçi veya seçilmiş bir uzman yeni sistemin kurulumunu denetlemelidir.
Personel eğitimi, tedarikçi veya sistemin üretiminden sorumlu organizasyon tarafından sağlanmalıdır.
Kurulumdan sonra sanitasyon çalışmasına dahil olan organizasyon ve gıda işletmesi tarafından seçilen yönetim takımı birlikte, düzenli teftiş ve gözden geçirmeleri denetlemelidir. Günlük teftişlere ek olarak, her 6 ayda bir yeniden gözden geçirme yapılmalıdır. Teftişler ve gözden geçirmeler dökümante edilmelidir.
Raporlar, programın periyodik envanter verileri ve temizleme ekipmanı koşullarının etkinliğine dair bilgi vermelidir.

## Slide 7: TEMİZLEME EKİPMANLARI
Temizlik genellikle;
  temel kaynaklar ve ekipman ile elle temizleme şeklinde veya
  temizleme ortamına temizleme bileşiği ve sanitizerin uygulandığı mekanize ekipmanın kullanımı ile sağlanır.

## Slide 8: Başlıca temizleme ekipmanları
1. Mekanik ovucular
2. Su hortumları
3.Fırçalar
4. Kazıyıcılar ve süngerler
5.Yüksek basınçlı su pompaları
6. Düşük hacim-yüksek sıcaklık püskürtme üniteleri
7. Buhar tabancaları
8. Yüksek basınçlı buhar
9. Sıcak su ile yıkama

## Slide 9: Başlıca temizleme ekipmanları
10. Portatif yüksek basınç-düşük hacimli temizleme ekipmanı
11. Merkezileştirilmiş yüksek basınç-düşük hacimli üniteler
12. Taşınabilir köpük temizleme
13. Merkezileştirilmiş köpük temizlik
14. Portatif jel temizleme
15. Merkezileştirilmiş veya portatif köpüklü su ile temizleme
16. Merkezileştirilmiş yüksek basınç ve köpük temizleme kombinasyonu

## Slide 10: TEMİZLEME SİSTEMLERİ
Elle Temizleme
Elle temizleme, diğer yöntemlere göre daha basit olup temizleme maddelerinin ekonomik ve daha kontrollü kullanımına imkân sağlar
Bu uygulamada önce 37-38°C'lik ılık su ile çalkalama işlemi yapılarak kirler yumuşatılır.
Ardından deriyi tahriş etmeyecek nitelikteki 45-50°C sıcaklığında deterjan reaksiyonu ile yıkama yapılır. Klorlu alkali deterjanlar ile kuvvetli asit deterjanlar deriyi tahriş eder. Bu nedenle elle temizlemeye uygun deterjanlar özenle seçilmelidir.
Son çalkalama 37-38°C'lik ılık suyla yapılıp yüzey kurumaya bırakılır.
Temizlik tamamlandıktan sonra temizleme çözeltisi alet ve ekipmanlardan uzaklaştırılır. Son durulamadan sonra yüzeylerin kurumalarına da dikkat edilmelidir.

## Slide 11
2. Otomatik Temizleme Yöntemi (CIP)
Modern gıda işletmelerinde mikrobiyel açıdan riskli ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinalarla yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Makina ve ekipmanları parçalamaya gerek duyulmadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan bu yöntem kısaca CİP
(Cleaning in Place: Yerinde temizleme) olarak bilinir.
Özellikle uzun boru hatları ve geniş hacimli tankların temizlenmesinde başarıyla kullanılan bu yöntem personelin tehlikeli kimyasal maddelerle direkt temasını azaltması açısından da son derece önemlidir.

## Slide 12
CIP sisteminin avantajları;
Su, deterjan ve ısıdan en verimli şekilde yararlanılarak giderlerden tasarruf sağlanır.
İşletme daha verimli çalışır.
Zaman kaybı minimum düzeyde olur.
İşçilikten büyük tasarruf sağlanır. Çünkü alet-ekipmanların sökülüp takılmasına gerek yoktur.
Çalışanlar için büyük bir rahatlık ve emniyet sağlar. Tank içine girmeye, deterjan ve dezenfektan maddelerle temas etmeye gerek kalmaz.
Daha hijyenik çalışma olanağı yaratır.
Temizleme programı tam olarak ve etkili bir şekilde sürdürülebilir.
Yeniden kontamine olma riski yoktur.

## Slide 13
CIP sisteminin dezavantajları;
Her üniteye uygulamak mümkün değildir. Çok yoğun kirlerin CİP sistemiyle temizlenmesi mümkün değildir.
İlk yatırım maliyeti yüksektir.
Çok karmaşık ekipmanlar içerdiği için, daha fazla bakıma gereksinim gösterir.

## Slide 14
CIP yöntemi genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama: Ön Yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
2.Aşama: Deterjanla Yıkama: Kir kalıntıları çıkartılır.
3.Aşama: Ara Çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
4.Aşama: Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Geride kalan m.o.lar öldürülür.
5.Aşama: Son Yıkama: CİP çözeltileri tamamen uzaklaştırılır.

## Slide 15
SANİTASYON UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

## Slide 16
TEŞEKKÜRLER…