## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: ATIK MADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASI

## Slide 3
Gıda işleme ve servis alanlarında bol miktarda protein, yağ, karbonhidrat, mineral madde gibi farklı gıda unsurlarını içeren atıklar oluşmakta ve bunlar büyük sorunlara yol açabilmektedir. Hastalık etmenleri için ideal ortamlar olan gıda atıklarının uygun bir şekilde yok edilmesi
    ürün kalitesi,
    çevre temizliği,
    sanitasyon,
    Görüntü kirliliği ve
    en önemlisi de insan sağlığı yönünden gereklidir.
Bazı işletmelerin atıkları sadece görüntü kirliliğine yol açarken çoğu işletme özellikle de hayvansal gıda üreten işletmelerin atıkları m.o.lar için ideal çoğalma ortamları olma yanında böcek, sinek, kemirici hayvan gibi haşereler için de cazip alanlardır. Bu tip atıklar tüm canlılar ve gıdalar için potansiyel kontaminasyon kaynağıdırlar!!!!!!!!

## Slide 4: Atık Suların Kirlilik Derecesini Saptama
Atık suların kirlilik derecesi, içinde bulunan kalıntıların miktarı ile ilgilidir. Kirlilik derecesini etkileyen kalıntılar;
    çökebilen katı maddeler,
    süspansiyon haldeki katı maddeler,
    toplam çözünmüş maddeler ve
    çamurdur.
    Atık suların kirlilik derecesinin belirlenmesinde çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmalıdır
    1. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD):
    2. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOD):
    3. Çözünmüş Oksijen
    4. Toplam Organik Karbon
5. Atık Suda Tortu

## Slide 5
1. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD=BOİ):
Organik kirliliğin bir ölçüsü olarak kullanılan ifade. Bir su veya atık sudaki organik maddelerin biyokimyasal süreçlerle tam ayrışmaları için bu işlemi yapan m.o.ların, suyun birim hacmi başına gereksinim duydukları oksijen miktarıdır.
Herhangi bir işlem uygulanmadan atık sulardaki organik maddelerin aerobik m.o.lar tarafından parçalanması için 1 litre ve 20°C'deki suda bulunan oksijenin 5 gün içinde kullanılan miktarının mg veya ppm cinsinden ifadesidir. 5 günlük BOİ testi, atık suların kirlilik yükünün ölçülmesinde çok sık kullanılmaktadır.

## Slide 6
1. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD=BOİ):
Hiçbir endüstriyel atık içermeyen ev kanalizasyon sularının BOİ yaklaşık 200 ppmdir. Gıda işletmesinden gelen atıklarda ise daha yüksektir ve sık sık 1000 ppm i aşar.
BOİ genel olarak, suyun kirliliğinin ölçülmesinde ve tesislerdeki arıtma sistemlerinin verimliliğinin hesaplanmasında kullanılır ve kolayca uygulanabilen ancak zaman alıcı bir testtir.
Kimyasal oksijen ihtiyacı ve toplam organik karbon gibi testler daha hızlı, daha güvenilir ve daha tekrarlanabilirdir.

## Slide 7
2. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ):
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) su ve atık sularda organik kirlilik seviyesinin tespitinde en önemli test parametresidir.
Kirliliğin derecesinin belirlenmesinde kullanılan organik maddenin kimyasal olarak oksitlenmesi için gereken oksijen miktarının göstergesidir.
Alıcı ortamda organik ve anorganik atıkların oksidasyonu, su hayatı için önemli olan çözünmüş oksijen miktarında azalmaya yol açar. Bu nedenle, KOİ testi evsel ve endüstriyel atık sularda oksijen tüketen kirleticilerin analizinde, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
KOİ, mg/L olarak, numunenin litresi başına tüketilen mg olarak O2 miktarıdır.

## Slide 8
3. Çözünmüş Oksijen:
Su veya atık su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen miktarıdır.
Bir suyun kalitesi için en önemli ölçülerden birisi suda çözünmüş olan oksijen konsantrasyonudur.
Aerobik ortamlarda yaşayan organizmaların çoğalmalarında ve bunların enerji üreten metabolik faaliyetlerinde çözünmüş oksijene gerek duyulmaktadır.
Çözünmüş oksijen ölçümü iyodometrik ve elektrometrik yöntemlerden biriyle gerçekleştirilmektedir.

## Slide 9
4.Toplam organik karbon: (TOC):
Bütün organik maddeleri saptar.
Atık sudaki katı maddenin 900 C de katalitik oksidasyonundan üretilen CO2 miktarını ölçer.
Eğer işletme büyük hacimde ise toplam katı madde organik olarak saptanır ama toplam organik karbon analizinin maliyeti, küçük ve mevsimlik çalışan tesisler için çok yüksektir.

## Slide 10
5. Atık suda tortu:
Tortu, kirlilik ölçümlerini etkilediği için kirlilik olarak kabul edilir. Buharlaştırma tortuları, organik değişkenler ve kül tortularına rutin olarak rastlanır.
Atık suda; çökebilen katılar, toplam yüzen katılar, toplam çözünmemiş katılar (filtre edilebilir tortular), katı-sıvı yağlar ve makine yağları, bulanıklık, nitrojen, fosfat ve sülfür ölçümleri yapılır.
k sularda bu bileşiklerin analizi çok önemlidir.

## Slide 11
5. Atık suda tortu:
Meyvelerin ön işlemlerinde sülfürdioksit kullanılması veya sodyum bisülfit ile işlem görmeleri atık suda sülfür içeriğinin kirliliğe yol açacak düzeye gelmesine neden olur. Bu kirlilik, önce sülfit ve sülfat iyonları olarak bulunur. Suda varlıkları durumunda sülfitler daha çok oksijene ihtiyaç duyarlar. Sülfit iyonları çeşitli metal iyonları ile birleşerek çözünmeyen çözeltilerin oluşmasına neden olurlar. Bu çözeltiler ancak çamur yardımıyla uzaklaştırılabilir. İçme suyunda sülfitler istenmeyen koku ve tat oluşumuna neden oldukları için, içme suyu kaynağına boşaltılan atık sularda bu bileşiklerin analizi çok önemlidir.

## Slide 12
1. Ön Arıtma
2. Birincil arıtma
3. İkincil arıtma
4. Üçüncül arıtma

## Slide 13
TEŞEKKÜRLER…