## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: HAVA HİJYENİ

## Slide 3
İşletmelerde su ve su buharının fazlasıyla kullanılması da havalandırmayı zorunlu kılmaktadır.
Alet ve ekipman sterilizasyonu, yıkama ve temizlik işlemlerinde buhar kullanıldığında veya işletme içinde üstü açık su bulunduğunda ortama nem oranı yüksek bir hava hakim olur. Açıktaki su buharlaşmaya başlar. Bu durumlarda havanın mutlaka ventilasyon yoluyla değiştirilmesi gerekir. Aksi taktirde ortam ıslak kalır ve burada tozla birlikte bakteri ve küflerin gelişmesi söz konusu olur.

## Slide 4
Nem lekeleri, boyaların bozulması, ahşaplarda çürüme, metallerde paslanma gibi olumsuzlukların yanında işçilerin verimi düşer.
İşletme içinde oluşan buharın uzaklaştırılması işletmeye verilecek uygun sıcaklık ve yeterli hava ile mümkündür.
Havanın bileşimi iklim ve çevre koşullarına göre değişmektedir. Çevre koşulları uygun değilse hava beraberinde bazı kontaminantları da getirerek kontaminasyon kaynağı haline dönüşebilir.

## Slide 5
HAVA KAYNAKLARI
İşletme bölümündeki hava ya doğal yolla veya ventilasyon yoluyla sağlanmaktadır. Isıtma ve soğutma gibi amaçlarla kullanılan hava klima tesislerinden, bazı makinaların çalışması için gerekli basınçlı hava ise: kompresörlerden sağlanmaktadır.

## Slide 6
1.Doğal yolla hava sağlanması: İşletme içi hava ile dış kısımdaki hava arasında oluşan sıcaklık farkının yarattığı basınç sonucu doğal bir hava akımı sağlanmaktadır. Makinaların çalışması, çalışanların etkisi ve proseslerde açığa çıkan ısı nedeniyle işletmelerdeki havanın sıcaklığı zamanla yükselir. Isınan ve yükselen hava üst kısımdan işletmeyi terk eder. Çıkan kirli hava yerine içeriye taze hava girer. Tabii burada işletmenin dizaynının doğal ventilasyona olanak sağlayacak şekilde yapılmış olması çok önemlidir. Bu şekilde havalandırmada havanın fıltrasyonu mümkün olmadığından hava kaynaklı kontaminasyon riski çok yüksektir. Bu nedenle doğal havalandırma gıda işletmeleri için çok da uygun bir havalandırma yöntemi değildir.

## Slide 7
2.Güçlendirilmiş havanın sağlanması: Güçlü fanlar ve aspiratörler kullanılarak işletmedeki havanın emilmesi veya dışarıdaki havanın üflenmesi yoluyla yapılan havalandırma yöntemidir. Havalandırma bölgesel yada merkezi sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Havalandırmada işletme içine giren havanın mutlaka filtre edilmesi veya başka yollarla içindeki partiküllerin uzaklaştırılması gerekir.
Havalandırma sisteminin sanitasyonun sağlanmasında önemi büyüktür, hava kaynaklı kontaminasyona izin verilmemelidir. Hava işletmeye verilmeden önce gerekiyorsa ısıtılmalı veya soğutulmalıdır. Proses bölümünde, laboratuvar ve ambalajlama bölümlerinde havalandırma iç hava basıncı dış hava basıncından daha fazla olacak şekilde ayarlanarak içeriye toz, böcek, mikroorganizma vb. girişi kısmen de olsa engellenmelidir.

## Slide 8
İşletmelerde taze havanın sağlanmasında en sağlıklı yol fanlı sistemlerdir. Ancak vantilasyon işleminin başlangıcında havanın bakteri yükünde bir miktar artma görülür. Bunun nedeni sistemde biriken toz ve mikroorganizmaların ilk 10 dakikada havaya dağılmasıdır. Sistem devreye sokulduktan yarım saat sonra içerdeki havanın bakteri yükü normale döner ve içeri sürekli taze hava verilebilir. İşletmeye verilen hava alınandan biraz fazla olmalıdır. Böylece içerdeki basınç biraz yüksek olacak ve kontrolsüz havanın içeri sızması önlenmiş olacaktır. Bu arada fanların sık sık temizlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
3.Kompresörlerden sağlanan basınçlı hava: Basınçlı havadan bir makinayı çalıştırmak, ürünü hareket ettirmek gibi farklı amaçlarla yararlanılabilir. Gıda işletmelerinde yağın ürüne bulaşma riskine karşı mümkün olduğunca yağ yataklı olmayan kompresörler tercih edilmelidir.

## Slide 9
İşletmelerdeki hava miktarı denilince 1 m2 alanda belirli zamanda gereksinim duyulan havanın m3 olarak miktarı anlaşılır.
Hava gereksinimi işletme alanına göre değişir. Örneğin buharın yoğun olduğu bölmelerde hava daha fazla gereklidir.
Ortalama hava ihtiyacı 1 m2 alan için 15 m3 tür. Bu değer 10-50 m3 arasında değişebilir.
Kontaminasyon Kaynakları
Direkt olarak doğal yolla sağlanan hava
Fanların devreye girişinin ilk 10 dakikası
Kuru materyallerin boşaltılması aşaması
Tabanın temizlenmesi amacıyla biriken suyun boşaltılması ve tazyikli su ile yıkama sırasında sıçrayan kirli sular
İşletmelerdeki açık pis su kanalları
Personel
Tozlu yüzeyler
Küf sporları

## Slide 10
KONTAMİNASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASI
Kontaminasyonda bakteri sayısını etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar; hava akımı, güneş ışığı, nem, havanın bulunduğu yer, toz ve serpinti miktarıdır.
Hava kaynaklı kontaminasyonun kontrol altına alınmasının en güvenli yolu modern üretim teknolojileri, özellikle de sürekli sistemlerin kullanımıdır. Ancak bu sistemler pahalıdır ve sadece büyük fabrikalarda bulunabilir.
Diğer bir yol ise her işletmeye uygun olan hava filtrelerinin kullanılmasıdır.

## Slide 11
KONTAMİNASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASI
Hava filtrasyon sistemlerinde iki veya daha fazla filtre arka arkaya monte edilebilir. ÖRN: Dört filtreli bir sistem:
kaba parçaları tutan metal filtre (1)
uçan haşereleri tutan dönen filtreler (2)
küçük partikülleri tutan stok tipi filtre (3)
havayı emen aspiratör (4)'den oluşur.
İşletmelerde kullanılan hava filtrelerinin düzenli olarak bakımı gerekmektedir. Filtrelerinin gücünün azalması hava basıncındaki düşme ile belirlenir. Filtreler temizlendikten sonra kesinlikle ıslak iken monte edilmemelidir. Bakım sırasında filtrede biriken tozların ve döküntülerin hava akımıyla dağılmaması için fanlar kapatılmalıdır.

## Slide 12
Hava Perdeleri
Sık açılıp kapanan kapılar ve ürün depolarının kapıları, yükleme rampaları, soğuk hava depo girişleri gibi sürekli olarak açık duran kapı ve pencerelerde hava perdeleri kullanılır.
Amaç; kontaminasyon ve haşere girişini engelleme yanında içerdeki sıcaklığı muhafaza etmektir. Bu perdeler sert plastikten yapılmıştır veya doğrudan açık duran girişin üzerine 2-3 cm aralıklı ve boydan boya uzanan bir hava kanalı ve bu kanalın devamında da güçlü hava üfleyebilen aspiratörden oluşmaktadır.
Bazı departmanlara giren havanın sterilize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hava ya sıcak hava tünellerinden geçirilerek veya UV ışınlarına maruz bırakılarak sterilize edilir. Havanın UV ışınlarıyla sterilizasyonu; ışığın dalga boyu, ışığın şiddeti, ışınlama süresi, ışınlanan mesafe, havanın bağıl nemi ve hava akımından etkilenmektedir.
İşletmenin havası formaldehit ve türevleri ile dezenfekte edilebilir.

## Slide 13
İşletme Dizaynı
Kontaminasyonun önlenmesinde işletme dizaynı da önemlidir.
Hammadde, son ürün, yükleme bölümlerinin birbirinden ayrı yapılması kontaminasyonu büyük ölçüde engeller.
Havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemlerinin bulunduğu yerdeki havanın bileşimindeki toz konsantrasyonu fazla olmamalıdır.
Yani filtre sistemleri uygun yerlere yerleştirilmelidir.
Kazan dairesindeki kurumun uçuşarak işletmeye girişi engellenmelidir.
Havalandırılacak noktalar ve gerekli hava ihtiyacı belirlenmeli ve dizayn buna göre yapılmalıdır.

## Slide 14
TEŞEKKÜRLER…