## Slide 1: HİJYEN VE SANİTASYON
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
Kalite güvencenin ana başlıkları
Nesneleri ve önlemleri açıkça göstermek
Proses ve ürünler için sanitasyon gerekleri oluşturmak
Prosedürleri kapsayan denetleme sistemi uygulamak
Mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal ürün spesifikasyonlarını geliştirmek
Mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal testler için prosedür ve gereklilikleri oluşturmak
Kalite güvence programı için organizasyonal bir yapılanmayı kapsayan personel yapısı geliştirmek
Gerekli harcamalar için kalite güvence bütçesi geliştirmek, sunmak ve uygulamak
Tüm kalite güvence pozisyonları için iş tanımı geliştirmek
Kalite güvence programını sürekli denetlemek ve periyodik rapor formunda sonuçları dokümante etmek

## Slide 3
TEMEL HİJYENİK TASARIM YAKLAŞIMLARI
Güvenli gıda üretimini sağlamak ve tüketici açısından güvence yaratabilmek için hijyenik tasarım felsefesi, dizayn geliştirmenin önünde gelmektedir.
Gıda kalitesi, güvenliği ve dayanıklılığının geliştirilmesi ve bunun sonucu olarak da hedef doğrultusunda ürün eldesi için temel olan hijyenik tasarım yaklaşımlarından son yıllarda güncelliği artan CGMP (güncel iyi üretim uygulamaları) ve GHP (iyi hijyen uygulamaları), HACCP (kritik kontrol noktaları risk analizleri), HT (engeller teknolojisi), PM (belirleyici mikrobiyoloji), ıso 22000, fssc, ISO 9000 gibi kapsamlı stratejilerin hemen hemen tümü kullanılmaktadır.

## Slide 4
1.GMP ve GHP
GMP; "Current Good Manufacturing Practice“ = güncel iyi üretim uygulamaları
GHP ise İYİ hijyen pratikleri olarak bilinmekte ve işletme, ekipman, hammadde ve personel hijyeninin yanısıra temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarını da içermektedir.
Bunlar gıdaların güvenliği ve yarayışlılığını garanti altına alan uygulama standartları olarak tanımlanmaktadır.

## Slide 5
GMP uygulamaları, gıda ürünlerinin üretim ve dağıtımında kalite sağlama için temel yaklaşımlardandır.
Gıda üreticileri açısından işletme içi ve dışı koşullardaki her evrede potansiyel tehlikelerin kontrolü, tanımlanması ve program geliştirilmesi bakımından kapsamlı bir kavramdır.
GMP, kalite sağlama açısından hammadde alımları, ön hazırlık işlemleri, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım gibi evrelerde kesiksiz uygulanması gereken teknikler dizisidir.
İşletme sanitasyonunun sağlanması ve korunmasına yönelik GMP teknikleri; gıda işlemede hijyenik koşulları sağlama ve çapraz kontaminasyonları engelleme konularında personeli yönlendirmektedir.
Bu standartlar hiçbir zaman kesin olmayıp, görecelidir ve sürekli geliştirilip düzeltilmeye çalışılmaktadır. Ana prensip; endüstriyel olarak en iyiye ulaşmak olup, ütopik amaçlar gözetilmemesidir. Kalite güvencesine erişmek, temel yaklaşımdır. Ancak farklı ürünler için farklı GMP ve GHP kuralları esas alınabilir.

## Slide 6
GMP ve GHP kurallarına göre işletme denetimlerinde baz alınacak hususlar şunlardır;
Personel
İşletme, zemin ve çevre
Sanitasyon olanakları ve kontrol
Sanitasyon uygulaması
Ekipman ve işleme teknikleri
İşleme ve ürün kalite kontrol basamakları
Depolama ve dağıtım
Kayıt muhafaza
Doğal ve kaçınılmaz tekdüze hatalar
Bu hükümler işletmelerde doğrudan uygulanabilmekte, böylece daha güvenilir ve temiz gıdalar elde edilebilmektedir.

## Slide 7: SANİTASYON EKİPMANLARI VE SİSTEMLERİ

## Slide 8
Otomatik Temizleme Yöntemi (CIP)
Modern gıda işletmelerinde mikrobiyel açıdan riskli ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinalarla yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Makina ve ekipmanları parçalamaya gerek duyulmadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan bu yöntem kısaca CİP
(Cleaning in Place: Yerinde temizleme) olarak bilinir.
Özellikle uzun boru hatları ve geniş hacimli tankların temizlenmesinde başarıyla kullanılan bu yöntem personelin tehlikeli kimyasal maddelerle direkt temasını azaltması açısından da son derece önemlidir.

## Slide 9
CIP sisteminin avantajları;
Su, deterjan ve ısıdan en verimli şekilde yararlanılarak giderlerden tasarruf sağlanır.
İşletme daha verimli çalışır.
Zaman kaybı minimum düzeyde olur.
İşçilikten büyük tasarruf sağlanır. Çünkü alet-ekipmanların sökülüp takılmasına gerek yoktur.
Çalışanlar için büyük bir rahatlık ve emniyet sağlar. Tank içine girmeye, deterjan ve dezenfektan maddelerle temas etmeye gerek kalmaz.
Daha hijyenik çalışma olanağı yaratır.
Temizleme programı tam olarak ve etkili bir şekilde sürdürülebilir.
Yeniden kontamine olma riski yoktur.

## Slide 10
CIP sisteminin dezavantajları;
Her üniteye uygulamak mümkün değildir. Çok yoğun kirlerin CİP sistemiyle temizlenmesi mümkün değildir.
İlk yatırım maliyeti yüksektir.
Çok karmaşık ekipmanlar içerdiği için, daha fazla bakıma gereksinim gösterir.

## Slide 11
CIP yöntemi genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama: Ön Yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
2.Aşama: Deterjanla Yıkama: Kir kalıntıları çıkartılır.
3.Aşama: Ara Çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
4.Aşama: Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Geride kalan m.o.lar öldürülür.
5.Aşama: Son Yıkama: CİP çözeltileri tamamen uzaklaştırılır.

## Slide 12
SANİTASYON UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

## Slide 13
TEŞEKKÜRLER…