## Slide 1: GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİLGÜN BAŞAK TECER
nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: Molaritesi (M)
Çözünmüş
maddenin
Mol sayısı / 1 L çözelti (mol/L)
ÇÖZÜNMÜŞ MADDENİN
Hacme dayalı konsantrasyon terimleri

## Slide 3: Normalitesi (N)
Çözünmüş
maddenin
Eşdeğer miktar / 1 L çözelti (mol/L)
ÇÖZÜNMÜŞ MADDENİN
Hacme dayalı konsantrasyon terimleri

## Slide 4: KONSANTRASYON
Belli bir hacim/ağırlıktaki çözeltide/materyalde bulunan MADDE MİKTARININ ölçüsüdür.
Molarite
Normalite
Molalite
ppm
ppb
Kütle fraksiyonu-kütle oranı
Mol fraksiyonu-mol oranı

## Slide 5: Kütleye dayalı konsantrasyon terimleri
mg madde miktarı/1 kg (1000 g) çözelti
(Seyreltik çözeltilerde kullanılır)
mg/kg
Yani; ppm = çözünen maddenin g x 106
çözeltinin g
1 g = 103 mg = 106 μg = 109 ηg = 1012 pg
Parts per million
(ppm)
ÇÖZÜNMÜŞ MADDENİN

## Slide 6
mg μg ηg pg
ppm = –––– = –––– = –––– = ––––
kg g mg μg

## Slide 7: Kütleye dayalı konsantrasyon terimleri
μg madde miktarı/1 kg (1000 g) çözelti
(Seyreltik çözeltilerde kullanılır)
Yani; ppb = çözünen maddenin g x 109
çözeltinin g
μg
ppb = ––––
kg
Parts per billion
(ppb)
ÇÖZÜNMÜŞ MADDENİN

## Slide 8
g madde miktarı/100 g sulu çözelti
Briks derecesi (ºBx):
ÇÖZÜNMÜŞ MADDENİN
Kütleye dayalı konsantrasyon terimleri

## Slide 9: SI BİRİMİNDE HESAPLAMALAR
20 cp viskozite değerini Pa.s cinsinden belirtiniz.

## Slide 10: SI BİRİMİNDE HESAPLAMALAR
1 cp ; 10-3 Pa.s ise
20 cp x 10-3 Pa.s/ 1 cp ; 2 x 10-2 Pa.s

## Slide 11: SORU EV ÖDEVİ 1
SORU; Bir süt üretim tesisinde yağı azaltılmış süt elde edilmiştir. Sütün yağı alındıktan sonraki kompozisyonu aşağıdaki gibi ise, %4.5 yağ içeren başlangıç kompozisyonu nasıldır?
%90.5 su
%3.5 protein
%5.1 karbonhidrat
%0.1 yağ
%0.8 kül
Önemli not: yağ alım işlemi süresince diğer ürünlerde kayıp olmadığını varsayınız.

## Slide 12: SORU EV ÖDEVİ 2
SORU; Bir et işleme tesisinde kıyma üretilmektedir. Son üründe %15 yağ olması istenmektedir. Bu amaçla %23 yağlı kemiksiz sığır eti ve %5 yağlı kemiksiz sığır eti kullanılacaktır. Kullanılacak ürünlerin oranlarını hesaplayınız.
Pearson karesi;
%23 ….. ……… 10
15
%5 ……. ……… 8

## Slide 13: KONSANTRASYON HESAPLAMA
Aşağıda özellikleri verilen şeker çözeltisinin konsantrasyonunu Windows Excel programında çalışma sayfası oluşturarak hesaplayınız.
Şeker çözeltisi, 10 kg sakarozu 90 kg suda çözerek hazırlanmaktadır.
Şeker çözeltisinin yoğunluğu 1040 kg/m3’tür.
Bu çözeltinin konsantrasyonu aşağıda verilen konsantrasyon birimleriyle ifade ediniz.

## Slide 14: HESAPLAMA
Kütle/kütle oranı (w/w)
Kütle/hacim oranı (w/v, kg/L)
°Briks
Molarite (M)
mol fraksiyonu
Molalite (m)

## Slide 15: HESAPLAMA
Verilen 6 konsantrasyonu yine aynı programı kullanarak aşağıda özellikleri verilen şeker çözeltileri için yeniden hesaplayınız.
a) 20 kg sakarozun 80 kg suda çözünmesi ile hazırlanan şeker çözeltisi (δ=1083 kg/m3),
b) 30 kg sakarozun 70 kg suda çözünmesi ile hazırlanan şeker çözeltisi (δ=1129 kg/m3).

## Slide 16
 | A | B
1 |  | 
2 | SAKKAROZ | 10
3 | SU | 90
4 | YOĞUNLUK | 1040
5 |  | 
6 | HACİM | = (B2➕B3)/B4
7 | KONSANTRASYON (W/W) | = B2/(B2➕B3)
8 | KONSANTRASYON (W/V) | = B2/B6
9 | BRİKS | = B2/ (B2➕B3)*100
10 | MOLARİTE | =B8/342
11 | MOL FRAKSİYONU | =(B2/342)/(B3/18*B2/342)
12 | MOLALİTE | =(B2 * 1000) / (B3 * 342)

## Slide 17
 |  | A | B | C | D
2 | SAKKAROZ | 10 | 20 | 30 | kg
3 | SU | 90 | 80 | 70 | kg
4 | YOĞUNLUK | 1040 | 1083 | 1129 | kg/m3
5 |  |  |  |  | 
6 | HACİM | = (A2➕A3)/A4 | = (B2➕B3)/B4 | = (C2➕C3)/C4 | m3
7 | KONSANTRASYON (W/W) | = A2/(A2➕A3) | = B2/(B2➕B3) | = C2/(C2➕C3) | kg çözünür katı / kg çözelti
8 | KONSANTRASYON (W/V) | = A2/A6 | = B2/B6 | = C2/C6 | kg çözünür katı / m3 çözelti
9 | °BRİKS | = A2/ (A2➕A3)*100 | = B2/ (B2➕B3)*100 | = C2/ (C2➕C3)*100 | kg çözünür katı / kg çözelti * 100
10 | MOLARİTE | =A8/342 | =B8/342 | =C8/342 | Mol çözünür katı / litre çözelti
11 | MOL FRAKSİYONU | =(A2/342)/(A3/18➕A2/342) | =(B2/342)/(B3/18➕B2/342) | =(C2/342)/(C3/18➕C2/342) | -
12 | MOLALİTE | =(A2 * 1000) / (A3 * 342) | =(B2 * 1000) / (B3 * 342) | =(C2 * 1000) / (C3 * 342) | Mol çözünür katı / kg çözücü

## Slide 18
SORU; Bir çiğ süt örneğinde aflatoksin M1 konsantrasyonunu ppb cinsinden ifade ediniz.
1 L süt 0,01 mg aflatoksin tespit edilmişse ?
200 mL süt 0,3 µg aflatoksin tespit edilmişse ?
Önemli not; Sütün yoğunluğunu (20 C’de) 1,028 g/cm3 alınız.
Mevzuata göre çiğ sütte bulunabilecek aflatoxin miktarı maksimum; 0,05 ppb’dir.

## Slide 19: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…