## Slide 1: GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİLGÜN BAŞAK TECER
nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2
GIDA PROSESLERİNDE TEMEL HESAPLAMALAR

## Slide 3
Reçete düzenleme (formülasyon),
Yeni karışımdaki çeşitli maddelerin konsantrasyonlarının belirlenmesi,
Randıman hesaplama,
Mekaniki ayırma sistemlerinin etkinliğinin bulunması
açısından oldukça önemlidir.

## Slide 4: Kütle dengesine dayalı hesaplamaların ilkesi;
“Maddenin sakınımı” yasasına
dayanmaktadır.
Madde varken yok,
yokken var olmaz!!
Sisteme akış = sistemden dışarı akış + sistemde birikim

## Slide 5: Bir prosesin gerçekleştiği sistemde
Birikim = 0
Sisteme giren maddeler
Sistemi terk eden maddeler
=
KARARLI PROSES

## Slide 6: Bir prosesin gerçekleştiği sistemde
Birikim ≠ 0
KARARSIZ PROSES
Sistemdeki maddelerin konsantrasyonu zaman içinde değişir.

## Slide 7: SİSTEM
KAPALI SİSTEM
AÇIK SİSTEM
Sıvı akışına olanak vermeyen tank
B u sistemlerin çevresi ile
arasında;
Kütle transferi bulunmaz!!
Isı alışverişi bulunabilir.
Tank ve borular
Bu sistemlerin çevresi ile
arasında;
Kütle transferi bulunur!!

## Slide 8: İzole ya da Yalıtılmış sistemler ise
çevresi ile
Isı alışverişinde bulunmaz!!
Kütle transferi gerçekleşmez!!

## Slide 9
Kütle dengesine dayalı hesaplamalarda;
Sistemin belirlenmesi
Sistemin sınırlarının saptanması
Bir baz (temel) seçilmesi gerekmektedir.

## Slide 10
Belli miktarda madde sisteme bir defada girer, aynı miktarda madde sistemden çıkar.
Belli bir zaman dilimi baz olarak alınır, kütle denklikleri kesikli sistemlerdeki gibi yapılır.
Kesikli sistemde
(Diskontinü)
Sürekli sistemde
(Kontinü)

## Slide 11: Proses akış diyagramları
Kütle denklikleri oluşturulmadan önce
Sistem göz önüne alınarak akış diyagramı oluşturulur!!

## Slide 12: Kristalizasyon işlemine ilişkin proses akış diyagramı :
EVAPORASYON
Seyreltilmiş Şeker Çözeltisi
Kurutulmuş Kristal şeker
KRİSTALİZASYON
SANTRİFÜJ
KURUTMA
Su
Melas
Su

## Slide 13: Domates Salçası Üretiminde
Ayıklama
Palper
Evaporatör
Domates
Atık-I
Su
Salça
Madde Akış Diyagramı
Atık-II

## Slide 14: Toplam Kütle Dengesi
Sisteme giren maddelerin toplamı ile sistemi terk eden maddelerin toplamının birbirine
denkliğini belirten eşitliklere;
Toplam kütle dengesi denir.

## Slide 15
Evaporatör
P
(Domates pulpu)
K
(Salça)
Bir Evaporatörde Buharlaştırma İşleminde
Giren ve Çıkan Maddelerin Diyagramı
S (Su)

## Slide 16: KÜTLE DENKLİĞİ
P = S ➕ K

## Slide 17: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…