## Slide 1: GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİLGÜN BAŞAK TECER
nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: SICAKLIK-ISI KAVRAMI
BİR MADDEYİ OLUŞTURAN ATOM VE MOLEKÜLLER DURAĞAN OLMAYIP HAREKET HALİNDEDİRLER.
HAREKET EDEN ATOM VE MOLEKÜLLER O MADDE İÇİNDE KİNETİK ENERJİ OLUŞTURURLAR. BU ENERJİ MADDENİN İÇSEL ENERJİSİDİR.
BİR MADDEYİ OLUŞTURAN TÜM MOLEKÜLLERİN HAREKETİNDEN KAYNAKLANAN ORTALAMA KİNETİK ENERJİ, O MADDENİN SICAKLIĞINI OLUŞTURUR.
O MADDE NE KADAR SICAK İSE MOLEKÜLLERİN HAREKETİ O KADAR FAZLA DEMEKTİR.
BİR CİSMİN SICAKLIĞINI ARTIRABİLMEK YA DA AZALTABİLMEK İÇİN İSE O CİSME YA ISI ENERJİSİ VERİLMELİ YADA ONDAN ISI ENERJİSİ ALINMALIDIR.

## Slide 3: SICAKLIK-ISI KAVRAMI
TERMOMETRE İLE SICAKLIK ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BAŞLICA 2 ÇEŞİT SKALA VARDIR;
FAHRENHEİT ( ºF )
CELCİUS ( ºC ) (SANTİGRAT)

## Slide 4: ISI KAVRAMI
ISI, BİR ENERJİ ŞEKLİDİR.
BİR SİSTEM İLE BİR SİSTEMİN ÇEVRESİ ARASINDA YALNIZ SICAKLIK FARKINDAN DOLAYI AKAN ENERJİ TÜRÜDÜR.
AKIŞ YÖNÜNÜ SICAKLIK DERECESİ BELİRLER.
ISI, SICAKLIĞI YÜKSEK OLAN SİSTEMDEN DÜŞÜK OLAN SİSTEME DOĞRU AKAR.
ISI BİRİMİ KCAL’DİR. (BTU)
1 KG SUYUN SICAKLIĞINI 1 ºC YÜKSELTMEK İÇİN GEREKLİ ISI ENERJİSİDİR.
BTU İSE 1 LBS SUYUN SICAKLIĞINI 1ºF YÜKSELTMEK İÇİN GEREKLİ ISI ENERJİSİDİR.

## Slide 5: ISI KAVRAMI
ISI, BİR ENERJİ ŞEKLİ – FORMU OLDUĞUNA GÖRE DİĞER ENERJİLERE DÖNÜŞEBİLİR. VE ENERJİ BİRİMLERİ BİRBİRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR.

## Slide 6: SOĞUTMA TEKNİĞİ
FRİGORİ
SOĞUK TONU (TONS OF REFRİGERATION)

## Slide 7: SOĞUTMA TEKNİĞİ
FRİGORİ;
BİR SOĞUTUCUNUN SOĞUTMA KAPASİTESİNİN KALORİ OLARAK İFADESİDİR.
30.000 FRİGORİ = 30.000 KCAL/h

## Slide 8: SOĞUTMA TEKNİĞİ
SOĞUK TONU (TONS OF REFRİGERATION);
0℃ deki 906 kg (İngiliz tonu) suyun 24 h de donmasını sağlayacak kadar ısının uzaklaştırılmasına eşdeğer soğutma kapasitesini ifade eder.
Yani 72.560 kcal/h

## Slide 9: SOĞUKTA MUHAFAZA
Soğukta Muhafaza
Bu yöntemin ilkesi; düşük sıcaklık derecelerinde, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetlerinin kesin olarak durdurulmasına dayanır.
Soğutmanın Mikroorganizmalara Etkisi
Sıcaklık düştükçe mikroorganizmaların gelişmeleri yavaşlar ve sonunda tamamen durur. Mikroorganizmaların çoğalmaları,
Gelişebilecekleri minimum sıcaklık,
Ortamın besin içeriği,
pH’ı,
Su aktivitesi gibi faktörlere bağlıdır.
Mikroorganizmalar için minimum gelişme sıcaklığı, mikroorganizmaların çoğalamadığı noktadır. Bu noktada mikroorganizmalar çoğalamaz. Ancak yavaş metabolik faaliyet devam edebilir.

## Slide 10: SOĞUKTA MUHAFAZA
Düşük sıcaklıklarda mikroorganizmaların gelişme hızı ve gıdalarda oluşabilecek kimyasal ve enzimatik faaliyetler yavaşlar. Bunun sonucunda gıdada oluşacak olumsuz değişiklikler de yavaşlar. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıdalar değişik cins bakteri, küf ve mayaları içerir. Bunlar uygun koşullar gerçekleştiğinde gıdanın fiziksel ve kimyasal yapısında istenmeyen değişikliklere neden olur. Mikroorganizmaların çok büyük bir kısmı 18-38ºC arasındaki sıcaklıklarda gelişir. Soğukta saklanan gıdalarda en önemli bakteri grubu psikrofil bakterileridir. Sıcaklık derecesi donma noktasının altına düştüğünde bu bakterilerin gelişmeleri yavaşlamaktadır.

## Slide 11: SOĞUKTA MUHAFAZA
Soğuk, mikroorganizmaların çoğunun gelişme etkinliğine engel olur. Sıcaklık dereceleri düştükçe gıdaların bozulma süreleri de gecikir. Mezofilik bakteriler genellikle 4–5ºC’nin altındaki sıcaklıklarda gelişemez. Gıda zehirlenmesine neden olan bazı bakterilerin gelişmesi ve toksin üretmesi +4ºC’nin altındaki sıcaklıklarda etkin bir şekilde durdurulabilir. Salmonella 5ºC’nin altında gıdalarda gelişemez. Clostridium botilinum spor oluşturma yeteneğini 10ºC’nin altında yitirse de toksinler donma sıcaklıklarında yıkılmazlar. Soğuk, enzim etkinliğini fazlasıyla düşürür ancak tamamen engel olmaz.

## Slide 12: SOĞUKTA MUHAFAZA
Soğukta Muhafaza Koşulları
Soğukta muhafaza yöntemi gıdalara genellikle tek başına uygulanmaz. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi önlemek veya mikroorganizma sayısını azaltmak amacıyla kürleme, tütsüleme ve ısısal işlemler soğukta muhafazadan önce uygulandığında yöntemin etkinliği artırılmış olur.
Taze etlerde muhafaza:
Donma sıcaklığının hemen üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza edilir. Soğutma en kısa sürede yapılırsa mezofilik bakterilerin gelişmesi de o ölçüde önlenmiş olur.
Etlerin soğukta saklanmalarında ideal sıcaklık -1 ile +3°C arasındaki sıcaklıklardır.
Kesimden sonra karkasların sıcaklığının en kısa sürede düşürülmesi mikrobiyolojik açıdan önemlidir. Karkas etlerin soğuk depoda saklanmasında depolama ömrünü uzatmak amacıyla ultraviyole ışınları kullanılabilir.
Soğutulduktan sonra 16°C’ de 16–20 saat bekletilen etler olgunlaşarak gevreklik kazanır.
Kürlenmiş etlerde kullanılan kürleme tuzları psikrofil bakterilerin gelişmesine engel olur. Bu etler mikrobiyolojik yönden soğukta daha uzun süre saklanabilir. Ayrıca bu ürünlere pastörizasyon işlemi uygulanırsa ürünün dayanıklılığı artırılır.

## Slide 13: SOĞUKTA MUHAFAZA
Tavuk ve balıklarda muhafaza:
Tavuk karkaslarının ısısı kesimden hemen sonra soğuk suya daldırılarak hızla düşürülmelidir.
Tavuk etlerinin soğukta saklanmasında depolama sıcaklığı ve başlangıçtaki mikroorganizma yükü dayanıklılığını etkiler.
Tavuk etleri ve balık ürünleri kırmızı etlere oranla bozulmaya karşı daha hassastır.
Balık tutulduktan hemen sonra soğutulmalıdır. Daha sonra ya soğutulmuş deniz suyunda ya da buzda saklama veya soğuk havada depolama yöntemleri uygulanabilir.
Meyve ve sebzelerde muhafaza:
Toplandıktan sonra koparıldıkları bitkiden bağımsız olarak ve uygun koşullarda depolandığında belli bir süre bozulmadan kalabilir.
Uygun koşullar ise sıcaklık ve bağıl nemin ayarlanması ile sağlanır.
Sebze ve meyvelerin soğukta muhafazasındaki genel ilke, depolamadaki sıcaklığın, depolanan meyve ve sebzenin donma noktasının 1–2℃ üzerinde olmasıdır.

## Slide 14: SOĞUKTA MUHAFAZA
Soğukta depolama koşulları sağlansa bile her meyve ve sebzenin dayanma süresi kısıtlıdır. Bu süre birkaç günden 5–6 aya kadar değişmektedir. Her ürüne özgü belirli depolama süresi geçtiğinde depolanan ürün kalitesini hızla kaybeder ve sonuçta tamamen bozulur.
Meyve ve sebzeler hasattan sonra canlılıklarını korur. Çeşitli besin maddelerinin topraktan alınması devam etmese de dokuda yeni maddelerin oluşması, mevcut maddelerin başka bileşiklere dönüşmesi gibi kimyasal ve biyokimyasal olaylar düzenli bir şekilde devam eder. Canlılıkları devam ettiği için hasattan sonra da solunum yapmaya devam ederler. Oksijen harcayıp karbondioksit ve su verir, ısı oluştururlar. Bu sırada üründe depolanmış çeşitli maddeler kullanılır. Belli bir süre sonunda meyve ve sebzenin yapısı bozulur ve ölüm oluşur.
Meyve ve sebzeler toplandıktan sonra;
Hemen soğutulduklarında dokularda solunum hızı yavaşlar.
Solunum yavaşlaması sonucu dokuda oluşabilecek kimyasal, biyokimyasal ve enzimatik değişikler de yavaşlar ve olgunlaşma gecikir.
Olgunlaşmanın gecikmesi ile meyve ve sebzeler mikrobiyal enfeksiyonlara daha dirençli olur ve dokusal özelliklerini daha uzun süre muhafaza eder.

## Slide 15: SOĞUKTA MUHAFAZA
Meyve ve sebzeler toplandıktan hemen sonra ya soğuk su püskürtmek yoluyla ya da vakum soğutma yöntemi ile soğutulur.
Soğuk su püskürtme yönteminde ısınan su tekrar soğutularak sirküle edilir.Yöntem hızlı bir soğutma sağlar. Ancak bazı ürünlerin daha çabuk bozulmalarına neden olabilir.Sudaki veya meyve ve sebzelerin üzerindeki mikroorganizmaları yok ederek yöntemin verimliliğini artırmak için suya belli miktarda hipoklorit eklenebilir.Vakum soğutma yönteminde önce sebze üzerine su püskürtülür, daha sonra vakum altında buharlaşması sağlanır. Soğutma düzeyi vakumla buharlaştırılan su miktarına bağlıdır. Genellikle ıspanak, marul gibi sebzelerde uygulanır.
Çiğ süt muhafazası: Alınacak önlemlerin en önemlisi, bulaşmanın önlenmesidir.
Sağım yapılan ortamın havasından ve insanlardan gelebilecek her türlü bulaşma önlenmelidir.
Sağılan süt bekletilmeden 5℃ veya altındaki sıcaklıkta soğutulmalıdır.
Hemen soğutulan çiğ sütler buzdolabında iki gün bozulmadan saklanabilir.

## Slide 16: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…