## Slide 1: GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİLGÜN BAŞAK TECER
nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: BORULU EVAPORATÖRLER
Gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılır. Boruların gövde içinde yerleşim durumuna ve boru uzunluklarına göre adlandırılırlar. Atmosfer yada vakum altında çalışırlar. Uzun yada kısa olmalarına göre adlandırılırlar.

## Slide 3: KISA BORULU EVAPORATÖRLER
Yatay ve dikey kısa borulu olmak üzere iki tiptir. Buhar boruları evaporatör gövdesi içinde yatay olarak konumlandırılmış ve ürüne bir boru demeti halinde daldırılmıştır.

## Slide 4
Örnek çalışma
Bir kurutucu, W kg/dak. yaş maddeyle ve A kg/dak. sıcak hava ile beslenmekte ve kurutulmuş madde D kg/dak. miktarda olmak üzere sistemi terk etmektedir. Bu verilere göre sistemi tanımlayan bir diyagram çizelim ve toplam kütle dengesine ilişkin eşitliği saptayalım.

## Slide 5: Sıcak hava kurutucu sistemlerinde sisteme akış ve sistemden dışarı akışa ilişkin diyagram
Hava
Kuruyan madde
Su
Nemli hava
Kurumuş madde (D)
Hava (A)
Yaş madde (W)

## Slide 6: KÜTLE DENKLİĞİ
W = SU➕ D

## Slide 7: P ortakal suyu konsantratına doğal taze portakal suyu eklenmesiyle hazırlanan ve dondurularak muhafaza edilen “yarı konsantrat” üretimine ilişkin madde akış diyagramı
Dağıtıcı
Karıştırıcı
Evaporatör
Doğal portakal suyu (P)
C45 45° Bx
konsantre
A
SU
C68
68°Bx
kons.

## Slide 8
Örnek çalışma
%8.1 “kuru madde” içeren 7 kg miktardaki bir materyal, bir kurutucuda kurutularak, kuru madde içeriği %90’na yükseltilmiştir.
Kurutulmuş materyalin ağırlığını hesaplayınız.

## Slide 9
X KG SU
7 KG 7-X KG
% 8.1 KM %90 KM
KM DENKLİĞİ
7 X 0.081 = (7-X) 0.9
X= 6,37 KG

## Slide 10
Örnek çalışma
Bir evaporatörde saatte 500 kg su uzaklaştırılmaktadır. Sisteme, %12 kuru madde içeren meyve suyu girmekte ve sistemi %45 kuru madde içeren konsantre terk etmektedir. Buna göre konsantre üretim hızını hesaplayınız.

## Slide 11: Evaporasyon işlemine ilişkin madde akış diyagramı
Evaporatör
Su, 500 kg h-1
Konsantre,
% 45 KM (C)
Meyve suyu,
%12 KM (F)

## Slide 12
500 kg/h SU
M kg/h M-500 kg/h
% 12 KM %45 KM
KM DENKLİĞİ
M X 0,12 = (M-500) 0.45
M= 681 kg/h

## Slide 13
Ödev
%66 oranında şeker içeren 25 kg şeker şurubu, su ile seyreltilerek, şeker içeriği %11 olan bir şurup elde edilmektedir. Elde edilen bu şurubun miktarını hesaplayınız.

## Slide 14: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…