## Slide 1
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ
12. hafta

## Slide 2: İçindekiler
Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri

## Slide 3: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Alternatif Akım devrelerinde kaynaklar çoğunlukla sinüzoidal olduğundan fazör (maksimum fazör) ile sinüs dalgası arasındaki ilişki kullanılıp , kaynaklar fazörel formda yazılarak devre çözümü basitleştirilebilir. Aşağıda verilen örnek böyle bir uygulamaya dönüktür.
Verilen devrede yükün uçları arasındaki gerilimi bulunuz.

## Slide 4: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Çözüm :

## Slide 5: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Çözüm :
Devredeki gerilim kaynaklarının sinüzoidal değişimi yukarıdaki şekilde verilmiştir. Eğer fazörel yaklaşım kullanılmaz (ani değer kullanılır ) ise yükün uçları arasındaki gerilim değeri devreye Kirchhoff gerilim yasası uygulanarak:
v(t) = v1(t) + v2(t) + v3(t)
= 100√2.sin wt + 220√2.sin (wt-60°) + 50√2.cos(wt+45°)
=100√2 sin wt + 220√2 [ sin wt cos 60° + cos wt sin 60°]+
50√ [cos wt cos 45° - sin wt sin 45° ]
bulunur . Son ifade düzenlenirse ;
v(t) = sin wt (100√2 + 220√2 cos60° - 50√2 sin 45°) +
cos wt (220√2 sin 60° + 50√2 cos 45°)
Elde edilir. Yukarıdaki ifade (uzun ) trigonometrik kurallar yardımı ile sinüs formunda yazılırsa

## Slide 6: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
V(t) = 330.38 sin (wt-4162) volt
Elde edilir . Yukarıda Görüldüğü gibi fazörel sistem kullanmayıp trigonometrik yaklaşımla hesaplama yapıldığında işlemler oldukça uzun ve yorucu olmaktadır.
Eğer fazörel sistem kullanılırsa , sinüs dalgalarının fazörlerinin toplamına dönüştürülür. Verilen sinüzoidal fonksiyonların maksimum fazör karşılıkları :
v/1m = 100√2 ∠ 0° volt
v/2m = 220√2 ∠ -60° volt
v/3m = 50√2 ∠(90°+45°) volt

## Slide 7: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Maksimum fazörler için yükün uçları arasındaki gerilimin maksimım fazör karşılığı Kirchhoff gerilim yasası ( kapalı bir devre botunca gerilim düşümlerinin toplamı kaynak gerlim değerine eşittir) kullanılarak ;
Vm = V1m + V2m + V3m = 100√2 ∠ 0° +220√2 ∠ -60° + 50√2 ∠(90°+45°)
Bulunur. (maksimum fazör ile fazörün maksimum değeri birbirine karıştırılmamalıdır. )
Yukarıda dikkat edilmesi gereken diğer nokta daha önce de bahsedildiği bigi , fazörlerin birlikte toplanabilmesi için tüm sinüzoidal dalgaların aynı tipte (hepsi sinüs yada hepsi cosinüs ) olması gerekmektedir.
Verilen problemde bir adet kosinüs dalgası ve çoğunlukla sinüs dalgası bulunduğu için bu fonksiyon sinüs formuna dönüştürülerek
V3(t) = 50√2 cos (wt +45° = 50√2 sin (wt +45° + 90° ),
= 50√2 sin (wt +135°) V elde edilmiştir.

## Slide 8: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Yukarıda bulunan ;
Vm = v1m + V2m + V3m = 100√2 ∠ 0° +220√2 ∠ -60° + 50√2 ∠(90°+45°)
Değerindeki yükün gerilim fazörü ,
Vm = 100√2 (cos 0° + j sin 0°) + 220√2 ( cos (-60°) + sin (-60°))
+ 50√2 ( cos 135° + j sin 135°) volt
Vm = 246.98-j219.43 = 330.38∠ -41.62 volt
Bulunur.

## Slide 9: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Sinüs fonksiyonundan bir fazöre gidilebildiği gibi bir fazörden de sinüs fonksiyonuna gidilebilir.
Elde edilen vm fazörüne ilişkin sinüs fonksiyonu ;
V(t) = 330.38 sin (wt- 41.62) volt olur.
(vm ile v(t) arasındaki ilişkiyi inceleyiniz. )
Sonuç olarak yukarıdaki hesaplamalardan da görüldüğü gibi fazörel yaklaşımı kullanarak sonuca ulaşmak çok daha kolay olmaktadır.

## Slide 10: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Örnekte verilen devrede yük akımını bulunuz.

## Slide 11: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri
Çözüm :
Eğer fazörel yaklaşım kullanılmaz ( ani değerleri kullanılır ) ise kirchhoff akım yasası ( bir düğüme giren akımların toplamı o düğümden ayrılan akımların toplamına eşittir . ) uygulanılarak yük akım değeri ;
i(t) = i1(t) + i2 (t) + i3 (t)
= 100√2 sin wt + 220√2 sin (wt-60°) + 50√2 cos (wt+45°) A
= 100√2 sin wt + 220√2 [sin wt cos60° +cos wt sin 60°]
+50√2 [ cos wt cos 45° - sin wt sin 45° ] A
Olur . Son ifade düzenlenirse

## Slide 12: Kompleks Sayılarda Devre Çözümleri

## Slide 13: KAYNAKÇA
Prof. Dr . Arifoğlu , U.
(Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri
Alternatif Akım Devreleri Cilt-II
Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
5. Basım Şubat 2012 )