## Slide 2
DA DiNAMOSUNUN ÇALIŞMA PRENSiBi
Dinamolar elektromanyetik endüksiyon prensibine göre çalışırlar. Buna göre manyetik alan içinde bir iletken manyetik kuvvet çizgilerini keserse iletkende bir elektro motor kuvvet (e-m-k) doğmaktadır. Doğan bu e-m-k manyetik alanın büyüklüğüne, manyetik alan içindeki iletkenin boyuna ve iletkenin hızına bağlı olarak değişir.
Manyetik alan içinde hareket eden iletken dairesel hareket yaptığında kuvvet çizgilerini farklı açılarda kesecektir. Bu da doğan gerilimin her an şiddetinin ve yönünün değişeceğini gösterir. Bu gerilim alternatif bir gerilimdir.

## Slide 3
Đletken uçları iki dilimden oluşan tek bir bileziğe (kollektöre) bağlandığında dalgalı bir doğru gerilim alınması mümkün olmaktadır. Dinamoda endüvi bobinleri sayısı birden fazla olduğu için çok daha fazla dilimden oluşan bir kollektöre ihtiyaç vardır. Bu durumda elde edilecek gerilimin dalgalanması daha az olacaktır. Bir endüvide elde edilen e-m-k değeri
E  K..n
(K) değeri bir makinen için; kutup sayısı, toplam iletken sayısı, paralel kol sayısı gibi sabit değerlerdir. (Ø) değeri; kutuplara uygulanan gerilime bağlı olarak değişir. (n) değeri makinenin devir sayısıdır. Bir dinamodan elde edilecek gerilim değeri dinamo etiketinde verilmiştir. Bu gerilimin elde edilebilmesi için yine makinenin etiketinde verilen devir sayısında döndürülmesi gerekmektedir. Devri uygun olmakla beraber dinamoyu döndürecek tahrik motoru bir doğru gerilim motoru olabileceği gibi bir alternatif akım motoru da olabilir.
Pekala kutuplara uygulanacak gerilim hangi kaynaklardan sağlanmalıdır?

## Slide 4
DA MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ
Bir doğru akım motoru manyetik alan içinde akım taşıyan bir iletken ilkesine göre çalışır. Manyetik alan motorun kutup sargıları tarafından sağlanmaktadır. Bir iletkenden akım geçirilirse o iletken etrafında bir manyetik alan meydana geldiği ve aynı kutupların birbirini ittiği bilindiğine göre; kutuplar içinde bulunan bir endüviye gerilim uygulanıp endüviden bir akım geçmesi sağlandığında endüvide oluşacak manyetik alan ile kutupların manyetik alanı birbirini itecektir. Bu sayede endüvi hareket edecektir. Bu hareket iki manyetik alanın bileşkesi ile meydana gelecek zayıf manyetik alan bölgesine doğru olacaktır. Zıt kutuplar karşı karşıya geldiklerinde hareketin duracağı düşünülebilir. Bu durumda hareketin durmaması için endüviden geçen akımın yönü değişmelidir. Bunu sağlayan kollektördür.

## Slide 5
Dinamonun çalışma prensibine göre; manyetik alan içinde dönmeye başlayan endüvi iletkenlerinde bir elektromotor kuvvet meydana gelecektir. Ancak bu e-m-k, endüviye uygulanan gerilime ters yöndedir. Bundan dolayı zıt e-m-k olarak isimlendirilir. Aynı zamanda bu e-m-k endüviden geçen akımı azaltacaktır. Endüvi ilk anda hareketsiz olduğu için zıt e-m-k meydana gelmez. Bu durumda motor çalışmaya başladığında zıt e- m-k olmadığı için endüviden geçen akım çok fazla olacaktır. Bunu önlemek için motora yol verilirken endüviden daha az akım geçmesi için endüviye seri olarak bir yol verme direnci bağlanmalıdır
Bir doğru akım motorunda devir sayısı : n  U  Ie .Re
k.
formülü ile belirlenir. Burada (U) motora uygulanan gerilim, (Ie) endüvi akımı , (Re) endüvi devresi direnci, (Ø) kutuplardaki manyetik akıdır. Bir motorun devir sayısını değiştirmek için endüvi devresinden geçen akımı ayarlamak yeterlidir. Bunu da yol verme direnci gerçekleştirmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta (U) değerinin, makine için besleme gerilimi, (Ø) değeri yine makine için kutupların normal uyartımdaki değeri olmalarıdır

## Slide 6
DA MOTORLARI ĐLE DĐNAMOLARIN ÇALIŞMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
N-S kutupları arasına yerleştirilmiş bir iletkene doğru gerilim uygulandığında üzerinden geçen akım nedeniyle iletkene bir kuvvet etkir ve zıt e-m-k doğar. Bu bir motor halidir ve sol el kuralı ile akım, alan ve kuvvet yönleri belirlenir. Yine N-S kutupları arasına yerleştirilen bir iletken belli bir yöne hareket ettirildiğinde uçlarında bir gerilim indüklenir kapalı devre teşkil ediyorsa bir akım geçer. Bu durum dinamo halidir ve sağ el kuralı ile akım, alan ve hareket yönleri belirlenir
Dinamo halinde düzgün bir alan içinde döndürülen iletkende bir e-m-k indüklenmesi sebebiyle (kapalı devrede oluştuğunda) bir akım akar. Bu akım ve alandan dolayı iletkene bir kuvvet etki eder. (F= B . l . i) . Dönmenin olabilmesi için tahrik kuvvetinin bu ters kuvvetten büyük olması gerekir ve büyüktür

## Slide 7
Sonuç olarak endüvilerinden aynı yönde akım geçen motor ve dinamonun dönüş yönleri farklıdır. Özetle; motor halinde, meydana gelen moment dönmeyi sağlar, indüklenen zıt e-m-k endüvi akımına terstir. Dinamo halinde, akım taşıyan iletkenler sebebiyle meydana gelen moment dönme yönüne terstir, indüklenen e-m-k endüvi akımını meydana getirir
Motor halinde E=Va – Ia.Ra ; dinamo halinde E= Va + Ia.Ra bağıntıları geçerlidir. Va : Endüvi uçlarındaki gerilim
E : Motor halinde iken endüvide indüklenen zıt e-m-k, dinamo halinde endüvide indüklenen e-m-k
Ia.Ra : Endüvi direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşümü

## Slide 8: KAYNAKLAR
http://www.ozersenyurt.net/dersler/elkmot/ELK_MOT_SUR_01.pdf