## Slide 2
BiR FAZLI MOTORLAR
Bir fazlı motorların çeşitleri
Yardımcı sargılı motorlar
Ek kutuplu motorlar
Relüktans motorlar
Repülsiyon motorlar
Üniversal motorlar

## Slide 3
Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorlar
Bir fazlı endüksiyon motorlarının en çok kullanılan tipidir. Stator, rotor, gövde ve kapaklardan oluşur.
Stator: Üç fazlı asenkron motor statoruna benzer. Stator oluklarına 90 derece faz farklı olarak ana sargı ve yardımcı sargı yerleştirilmiştir.
Kalın kesitten çok sarımlı ana sargı stator oluklarının 2/3’ünü kaplarken, yardımcı sargı ince kesitten az sarımlıdır ve stator oluklarının 1/3’ünü kaplar.
Rotor: Genel olarak sincap kafesli yapıdadır. Kısa devre çubukları alüminyudan yapılmıştır.
Gövde ve Kapaklar: Küçük güçlü motorlarda gövde düz yüzeyli, orta güçlü motorlarda çıkıntılı yüzeyli olarak yapılırlar.

## Slide 4
Yardımcı Sargının Görevi
Bir fazlı asenkron motorlarda yalnız bir sargı ile döner alanın elde edilmesi olanaksızdır. Dönen alanın oluşturulması için ana sargıya paralel yardımcı sargı yerleştirilir. Bir fazlı uygulanan gerilim ana sargı ve yardımcı sargıda aynı fazda manyetik alan oluşturur. Bu da dönen alanın oluşması için yeterli değildir.
Faz farklı bir alan (dönen alan) oluşturulması için yardımcı sargı devresine seri bir kondansatör bağlanır.

## Slide 5
Bir fazlı yardımcı sargılı motorun çalışması
Stator oluklarına 90 derece faz farklı olarak yerleştirilen ana sargı ve yardımcı sargılar ile iki faz elde edilmiş olur. Böylece dönen alan oluşturulur.
Stator alanı içindeki rotor kısa devre çubuklarında dönen alanın etkisi ile emk indüklenir. Böylece rotor kısa devre çubuklarından geçen kısa devre akımları rotor manyetik alanını meydana getirir. Rotor dönen alanın yönünde dönmeye başlar.

## Slide 6
Motor nominal devrine ulaştığında yardımcı sargı devreden çıkarılmalıdır. Đnce kesitli az sarımlı olduğundan devrede kalırsa sargı aşırı ısınarak yanar.
Yardımcı sargıyı devreden ayırma yöntemleri
Yardımcı sargıyı merkezkaç anahtarı ile devreden ayırma
Yardımcı sargıyı paket şalter ile devreden ayırma
Yardımcı sargıyı manyetik şalterle devreden ayırma
Yardımcı sargıyı elektronik yol verme rölesi ile devreden ayırma

## Slide 7
Yardımcı sargılı asenkron motorların çeşitleri Kalkış kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motor, Daimi kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motor,
Kalkış ve daimi kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motor, Yardımcı sargılı asenkron motorların devir yönü değiştirilmesi
Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için ana sargı veya yardımcı sargıdan birinin uçlarının yer değiştirilmesi gerekmektedir.
Yardımcı sargılı asenkron motorların devir sayısı ayarı
Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların devir sayısını değiştirmek için devir sayısı formülüne göre kutup sayısını veya frekansı değiştirmek gerekir. Uygulanan gerilimi değiştirmek suretiyle devir sayısı değiştirildiğinde momentte azalacaktır.

## Slide 8: KAYNAKLAR
http://www.ozersenyurt.net/dersler/elkmot/ELK_MOT_SUR_01.pdf