## Slide 2: UNIVERSAL MOTORLAR
Stator ve rotor manyetik gövdeleri sac paketlerden oluşan alternatif akım seri motoru hem alternatif hem de doğru akım ile benzer karakteristik özellikler göstererek çalışabildiğinden bu motorlara üniversal motorlar denir.
Aynı zamanda kutup ve endüvi sargıları birbirine seri olarak bağlanan seri motorların yapı ve çalışma karakteristiklerini taşıdığı için üniversal seri motor da denir.

## Slide 3
Üniversal Motorların Özellikleri
Üniversal motorlar 1/500 HP ile 2/3 HP arasında çok küçük güçte imal edilir.
Kalkınma ve döndürme momentleri yüksektir.
Devir sayıları yükle değişir.
Boştaki devir sayıları çok yüksektir.
Devirleri 15000 - 20000 d/d’ya kadar çıkarılabilir.
Üniversal motorlar alternatif akım ile çalıştırıldığı zaman doğru akıma göre devir sayısı - yük karakteristiği düşüktür.

## Slide 4
Üniversal motorların yapısı
Üniversal motorların yapısında hem D. C. de hem de A. C. de çalışma özelliğini gösterebilmesi için; stator (endüktör), rotor (endüvi)nin yanında kolektör ve fırçaları bulunmaktadır.

## Slide 5
Üniversal motorların yapısı:
1 - Endüktör ( stator)
2 - Endüvi ( rotor )
3 – Kolektör
- Fırçalar
- Yataklar ve diğerleri

## Slide 6
Üniversal Motorların Çalışma Prensibi
Hem DC’de hem de AC’de çalışma özelliğini gösterdiğinden AC çalışma özelliğini incelediğimizde çalışma prensibi anlaşılacaktır. Üniversal motorlara bir fazlı alternatif gerilim uygulandığında statordaki (kutup) sargılarından ve rotordaki (endüvi) sargılarından akım geçer. Bu akım, kutup sargılarında manyetik alan meydana getirirken endüvi sargılarından da geçer.
Đndüksiyon prensibine göre üniversal motorlarda da meydana gelen kutup sargılarındaki manyetik alan içerisinde bulunan endüvi sargılarından akım geçtiği için endüvi iletkenleri, manyetik alanın dışına doğru itilir. A.C gerilim uygulanmaya devam ettiği müddetçe de motor çalışmaya devam eder.

## Slide 7
A noktasını (+) B noktasının (-) olduğunu kabul edersek: Endüvi sargılarından ve kutup sargılarından bir yönde akım geçer (Sağdan sola doğru).Kutup sargılarındaki kutuplaşma, üstteki N ile alttaki S ile olur. Endüvide N kutbunun altındaki iletkenlerden geçen akım bir yönde (bizden karşıya doğru (+) iken S kutbunun üstündeki iletkenlerden geçen akım yönü ise ters yönde (karşıdan bize doğru
(- )’dir.
Böylece N kutbunun altındaki endüvi sargıları sağdan sola doğru itilirken, S kutbunun üstündeki sargılar soldan sağa doğru itilirler.
A noktasının (-) B noktasının (+) olduğunda ise kutup sargılarından ve endüviden geçen akım yönleri de değişir (soldan sağa doğru).
"Hem kutupların yeri değiştirilip hem de endüvi sargılarından geçen akım yönleri değiştirilirse endüvinin dönüş yönü değişmez"
prensibiyle endüvi dönüş yönü aynı şekilde sağdan sola doğrudur. Böylece alternatif akımın pozitif ve negatif yarım periyotlarında kolektör ve fırça yardımıyla kutuplardan geçen akım yönleri değiştiği anda endüviden geçen akım yönünde değişmesi sağlanmakta ve motorun bir yönde sürekli dönmesi sağlanmaktadır.
Devir Yönünün Değiştirilmesi
Üniversal motorların devir yönünün değiştirilmesinde iki metot kullanılır: l-Endüvi sargılarının uçlarını yer değiştirerek
2-Endüktör sargılarının uçlarını yer değiştirerek
Ancak her ikisini de aynı anda değiştirdiğimiz zaman üniversal motorun devir yönü değişmez.

## Slide 8: KAYNAKLAR
http://www.ozersenyurt.net/dersler/elkmot/ELK_MOT_SUR_01.pdf