## Slide 2: Step motor
Adım Motorların Tanımı ve Yapısı
Adım motorları adından da anlaĢılacağı gibi adım adım hareket eden yani sargılarından birinin enerjilenmesi ile sadece 1 adım hareket eden motorlardır. Bu adımın kaç derece olacağı motorun tasarımına bağlıdır. Bu husus ileriki konularda anlatılacaktır.
Adım motor, elektrik enerjisini dönme hareketine çeviren eletro-mekanik bir cihazdır. Elektrik enerjisi alındığında rotor ve buna bağlı Ģaft, sabit açısal birimlerde (adım-adım) dönmeye baĢlar. Adım motorlar, çok yüksek hızlı anahtarlama özelliğine sahip bir sürücüye bağlıdırlar (adım motor sürücüsü). Bu sürücü, bir encoder, PC veya PLC'den giriĢ darbeleri (pals) alır. Alınan her giriĢ darbesinde, motor bir adım ilerler. Adım motorlar bir turundaki adım sayısı ile anılırlar. Örnek olarak 400 adımlık bir adım motor bir tam dönüĢünde (360º) 400 adım yapar. Bu durumda bir adımın açısı 360/400 = 0.9º derecedir. Bu değer, adım motorun hassasiyetinin bir göstergesidir. Bir devirdeki adım sayısı yükseldikçe adım motor hassasiyeti ve dolayısı ile maliyeti artar.

## Slide 3: Step motor
Adım motorlar, yarım adım modunda çalıĢtıklarında hassasiyetleri daha da artar. Örnek olarak 400 adım/tur değerindeki bir adım motor, yarım adım modunda tur baĢına 800 adım yapar. Bu da 0.9º‟ye oranla daha hassas olan 0.045º bir adım açısı anlamına gelir. Bazı adım motorlarda mikroadım tekniği ile adım açılarının daha da azaltılması söz konusudur.
Resim 1.1‟de değiĢik büyüklüklerde ve çeĢitlerde adım motor örnekleri görülmektedir.

## Slide 4
Adım motorlar robot teknolojisinde sıkça kullanım alanı bulmuştur. Ayrıca maliyetinin düşük olması diğer motorlara (servo) karşı bir üstünlüğüdür. Adım motorların tercih edilmesini ikinci bir nedeni tutma karakteristliğinin robotlarla bağdaşmasıdır.
Adım motorun çalışma esasları şekil 1.3‟te gösterilmiştir. Anahtarlar yardımıyla sargılara enerji uygulandığında rotor enerji uygulanan sargının karşısına gelerek durur. Bu dönme miktarı motorun yapısına bağlı olarak değişir. Bu dönme açısı adım motorlarda belirleyici bir parametredir. Adım motoru sürekli hareket ettirmek istersek sargılara sırasıyla enerji vermeliyiz. Bir sargıya enerji verdiğimizde rotor sargını karşısına gelerek durur. Diğer sargıya enerji verinceye kadar burada kilitlenir. Bu da adım motorların bir özelliğidir.

## Slide 5
Adım motorların özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir.
Hata yalnız adım hatasıdır.
Motor bakımı kolaydır.
Tasarım maliyeti ucuzdur. Otomatik kilitleme özelliğine sahiptir.
Yüke yeterli momenti sağlar.
Isınma gibi olumsuzluklardan meydana gelebilecek zararlar en azdır.
Hızı programlama yoluyla ayarlanabilir.
Mikrobilgisayarlar ile kolayca kontrol edilebilir.
ÇalıĢma sırasında hızı sabit kalır.
Kullanım ömrü uzundur.

## Slide 6
Adım motorlar yapılarına göre 5 çeşittir.
    Sabit mıknatıslı adım motorlar (PM)
      İki fazlı sabit mıknatıslı iki fazlı adım motor
      Orta uçlu sargılara sahip sabit mıknatıslı adım motor
      Disk tipi sabit mıknatıslı adım motor
      Dört fazlı sabit mıknatıslı adım motor
    Değişken relüktanslı adım motorlar (VR)
      Tek parçalı
      Çok parçalı
    Hybrid adım motorlar

## Slide 7: STEP MOTOR UYGULAMA

## Slide 8: KAYNAKLAR
MEGEP