## Slide 1: ARIZA ANALİZİ
NET 206 Arızalı birimi veya elemanı bulma dikkat edilmesi gerekenler
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: Arıza Bulma Metotları
Arızalı bir elektronik devrenin veya sistemin arızasını giderme işlemi birçok yoldan
yapılabilir. Arıza bulmada ilk adım arızalı devrenin veya sistemin verdiği belirtileri teşhis
etmektir. Belirtileri teşhis etmek, can alıcı bir basamak olabilir.
Bazı durumlarda özel bir belirti, arızalı bölgeyi işaret edebilir ve problemin nereden
başladığı hakkında fikir verebilir.
Hata analizi, arıza gidermenin bir alanıdır. Hata analizini en iyi açıklamanın yolu şu
soruyu sormaktır.

## Slide 3: Çıkış Değerine Göre Arıza Bulma
Arızalı elektronik devreyi veya sistemi, çıkış geriliminin hiç olmaması veya hatalı
olması şeklinde tanımlayabiliriz. Örneğin Şekil 1.1’de tek blok hâlinde DC güç kaynağının
giriş gerilimi ve çıkış gerilimi normal çalışır hâlde gösterilmektedir. Şekil 1.2’de arızalı DC
güç kaynağında ise giriş geriliminin normal olduğu fakat çıkış geriliminin olmadığı
gösterilmektedir.

## Slide 4: Çıkış Değerine Göre Arıza Bulma
Şekil 1.1: DC Güç kaynağının normal giriş ve çıkış gerilimlerinin osilaskop görüntüsü
Şekil 1.2: DC Güç kaynağının normal giriş ve arızalı çıkış gerilimlerinin osilaskop görüntüsü

## Slide 5: Blok Diyagram ile Arıza Tespiti
Blok diyagramlar, sistemi daha küçük parçalara ayırarak devrenin tamamını anlamak (dizayn etmek) için kullanılır. Her blok özel bir fonksiyonu yerine getirir ve blok diyagram blokların birbirine nasıl bağlandığını gösterir. Blok içinde kullanılan elemanlar gösterilmez, sadece girişler ve çıkışlar gösterilir. Bu bakış açısı, sistem yaklaşımı olarak adlandırılır.
Arızayı tespit etmek için de blok diyagramlar oldukça kullanışlıdır. Blok diyagram kullanarak arızayı lokalize edip sinyalin nerede kesildiğini rahatlıkla bulabiliriz. Güç kaynağı (veya batarya) bağlantısı, genelde blok diyagram üzerinde gösterilmez.

## Slide 6: Güç Kaynaklarında Blok Diyagram ile Arıza Tespiti
Regüleli güç kaynağı sisteminin blok diyagramı

## Slide 7: Güç Kaynaklarında Blok Diyagram ile Arıza Tespiti
1)Transformatör, 220V AC şebeke gerilimini daha düşük AC gerilime indirir.
2)Doğrultmaç, AC gerilimi DC gerilime çevirir fakat DC çıkış değişiklik gösterir.
3)Filtre, büyük değişmeleri düzelterek küçük salınımlara (dalgacıklara) dönüştürür.
4)Regüle, DC çıkışı sabit bir gerilime ayarlayarak salınımları ortadan kaldırır.

## Slide 8: KAYNAKLAR
file:///C:/Users/Hasan%20Kaya/Desktop/Ar%C4%B1za%20Analiz%20Y%C3%B6ntemleri%20Ve%20Ar%C4%B1za%20Giderme.pdf

## Slide 9: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)