## Slide 1: ARIZA ANALİZİ
NET 206 ELEKTRİK TESİSATI VE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ ARIZALAR
Öğ. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: SAÇ KURUTMA
Evlerde ve güzellik salonlarında sıklıkla kullanılan bir elektrikli cihazdır. Saç kurutma makinesi dıĢarıdan aldığı havayı gövdesi içindeki parçalarla ısıtıp veya basıncını arttırarak saça üfler. Böylece saçın kurumasını ve Ģekil almasını sağlar. Kullanım alanına göre çeĢitli Ģekil ve güçlerde yapılmaktadır. Eğer saç kurutma makinesi kuaförlerde, güzellik salonlarında kullanılacaksa güç ve yapısı biraz daha büyük olur. Güzellik salonlarında kullanılan makineler 2000 Watt gücüne kadar yapılırlar. Bunlara profesyonel saç kurutma makineleri denir. Güçleri 150 Watt ile 2000 Watt arasında değiĢir.
Saç kurutma makinelerinin baĢlıca parçaları Ģunlardır:

## Slide 3: SAÇ KURUTMA
Gövde
Isıtıcı (Rezistans)
Motor
Pervane
Kademe Anahtarı
Diyot
Termik
Dar fön baĢlığı
Difüzör
FiĢli Kablo

## Slide 4: SAÇ KURUTMA
Saç kurutma makinesinin sıcak hava üflemesini sağlayan cihazdır. Rezistans 300 Watt-2000 Watt arasında yapılır. Kademe anahtarından ayarlayarak makinenin ılık ve sıcak üflemesi sağlanır. Rezistans devreye seri bağlanmıĢtır. Rezistansın belli bir kısmına motor paralel bağlanmıĢtır. Makine gövde Ģekline göre çeĢitli Ģekillerde gövde içine yerleĢtirilmiĢtir. Rezistans büyük güçlerde yapıldığında yüksek ısıdan dolayı gövdede erime ve Ģekil bozukluğu meydana getirir. Bunu önlemek için rezistans gövdeden amyant ile izole edilmiĢtir.

## Slide 5: SAÇ KURUTMA
Saç kurutma makinelerinde DC motor kullanılır. Kademe anahtarından motorun hızı ayarlanır. Motor, rezistansın belli bir kısmına paralel bağlanmıĢtır. Çünkü motor küçük gerilimlerde çalıĢır. Bu gerilim köprü diyot ile doğrultularak motora verilir. DC motor kullanılmasının sebebi, devir sayılarının daha ucuz düzeneklerle ayarlanabilmesidir. Gerilim değerlerini değiĢtirerek istediğimiz devirde döndürebiliriz. 220 Volt AC gerilimi diyotlar (ikili diyot, köprü diyot ) yardımı ile doğrultularak motora uygulanır.

## Slide 6
Saç kurutma makinesinin çalıĢtırılıp durdurulmasını, sıcak mı soğuk mu üfleyeceğini, hızlı mı yavaĢ mı döneceğini ayarlar. Kademe anahtarları markaya göre değiĢik Ģekil ve ebatlarda olabilir. Ama normali iki konumlu anahtardır. Bazı makinelerde bir de sıcaklık ayarı için bir anahtar daha vardır.

## Slide 7: KAYNAKLAR
MEGEP

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)