## Slide 1: ARIZA ANALİZİ
NET 206 Katalogların okunması
Öğ. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: Yarı İletkenlerin Katalog Bilgileri
Bir transistör hakkında bilgi edinmek gerektiğinde üzerindeki kodlardan ve
katalogdaki bilgilerden yararlanılır. Katalog (bilgi formları), transistör imalatçıları ve
kullanıcılar arasında iletişim sağlayan dil olarak düşünülebilir. Kataloglar, bilgilerin bulunup
doğru olarak anlaşılmasını, istenilen özellikteki elemanların tespit edilmesini ve bu
elemanların bilgilerinin doğru kullanılmasını sağlamak için oldukça önemlidir.

## Slide 3: 1. MAKSİMUM GERİLİM SINIRLARI
Transistörün çalışma sınırlarını belirleyen en önemli özellikler, maksimum gerilim
sınırlarıdır. Transistör kesimdeyken kolektör-emiter (VCEO), koektör-beyz (VCBO), beyzemiter
(VBEO) ters polarma gerilimleri çalışma sırasında aşılmamalıdır.

## Slide 4: 2. MAKSİMUM AKIM SINIRLARI
Transistörler çektikleri maksimum kolektör akımlarıyla bilinir. Devre dizaynında çekilecek
akım değeri belirlenirken harcanan güç değeri aşılmayacak şekilde seçilir.
Örnek: 2N 3904 transistörü için güç sınırları içinde tespit edilebilecek maksimum akım
değeri 200 mA’dir

## Slide 5: 3. MAKSİMUM GÜÇ HARCAMA SINIRI
Çalışma sırasında kolektör akımı (IC) ile kolektör-emiter geriliminin (VCE) çarpımı transistör
üzerinde harcanan gücü verir. PD = VCE . IC
Kataloglarda bu değerler 25 0C oda sıcaklığı için verilir.
2N 3904 transistör için PD = 625 mW’tır. 25 0C’nin üzerindeki her 10C’lik sıcaklık artışı için
gücü 5 mW azaltmak gerekir.
Her 10C’lik sıcaklık artışına karşılık güçte yapılacak azaltma miktarına azaltma faktörü
denir

## Slide 6: DATA SHEET
Regüleli güç kaynağı sisteminin blok diyagramı

## Slide 7: DATA SHEET

## Slide 8: ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ
a) 60 0C’lik çevre sıcaklığında 2N 3904 transistörünün maksimum çalışma gücünü bulunuz.
b) Aynı sıcaklıkta VCE gerilimi 9 volt iken IC akımını bulunuz.
Çözüm:
a) Sıcaklık farkı = 600C - 250C = 350C
Azaltılması gereken güç = 350C . 5 mV = 175 mW
PD60 =PD25-175 mW
PD60 = 625 mW – 175 mW
PD60 = 450 mW ta çalışmalıdır.
b)PD60 =VCE . IC

## Slide 9: KAYNAKLAR
file:///C:/Users/Hasan%20Kaya/Desktop/Ar%C4%B1za%20Analiz%20Y%C3%B6ntemleri%20Ve%20Ar%C4%B1za%20Giderme.pdf

## Slide 10: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)