## Slide 1: Dersin Adı: Daylı Çalışma Modellerinin Elde Edilerek Artikülatöre Alınması Dersin Sınıf ve Dönemi: 2. Sınıf Güz Dönemi
Prof. Dr.
Mehmet Ali Kılıçarslan

## Slide 2: İyi bir çalışma modelinde;
hem prepare edilmiş dişleri, hem de preparasyon dışında kalan diğer dişleri en iyi şekilde kopyalamış olmalıdır,
prepare edilmemiş dişlerin oklüzal yüzleri hassas bir artikülasyonun tespitine izin vermelidir,
prepare edilmemiş anterior dişler varsa modelin anterior rehberliğine olanak sağlamalıdır,
prepare edilmiş dişler ile bunlara komşu dişler arasında ilave boşluklar bulunmamalıdır,
modelin preparasyon bölgesi ile ilişkili yumuşak doku detayları, dişsiz sahalar ve rezidüel kretler modele yansıtılmış olmalıdıri
modeller üzerinde hava kabarcığı boşluklar veya baloncuk şeklinde alçı fazlalıkları olmamalıdır.

## Slide 3: DAY - GÜDÜK
Day Nedir,
Ne İşe Yarar,
Hangi malzemelerden yapılır?

## Slide 4: TRIMMING

## Slide 5: Artikülatörlerin Tanımı
Alt ve üst çene modellerin üzerine monte edildiği TME ve çeneleri taklit ederek mandibular hareketlerin tümü veya bir kısmınının simülasyonunu yapan mekanik aygıtlara artikülatör denir.

## Slide 6: Artikülatörlerin Çeşitleri
Sınıf I:
Sadece ağızın açma-kapama şeklindeki vertikal hareketlerinin yapılabildiği, sentrik oklüzyon gibi tek statik kayıtların üzerine yansıtılabildiği ve ayarlanamaz diye kabul edilebilen oklüzör adındaki artikülatörlerdir.

## Slide 7: Artikülatörlerin Çeşitleri
Sınıf II:
Vertikal hareketler kadar horizontal hareketlerin de yapılabilmesine izin veren, ancak Temporomandibular Eklem hareketlerinin üzerinde oryante edilemediği artikülatörlerdir.

## Slide 8: Artikülatörlerin Çeşitleri
Sınıf III:
Mandibular hareketlerin tümü veya bir kısmı için ortalama mekanik verilerin üzerinde ayarlanabilmesi ile kondil yolunu taklit eden ve yarı ayarlanabilir artikülatörler diye isimlendirilen enstrümanlardır.
Bunlar arcon ve non-arcon ayırımı ile dental modellerin ekleme bağıntılı oryantasyonunu belirlerler.

## Slide 9: Artikülatörlerin Çeşitleri
Sınıf IV:
Üç boyutlu olarak dinamik kayıtların üzerine intikaline izin veren bu enstrümanlar gnatolojik, tam ayarlanabilir artikülatörler olarak da isimlendirilirler.
Bu artikülatörler; mandibular hareketlerin tümünün simülasyonuna ve modellerin Temporomandibular ekleme oryantasyonuna izin verirler.

## Slide 10: Kaynaklar
Çalıkkocaoğlu S. Tam Protezler 3. Baskı. İstanbul: Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 2. Bilimsel Yayını; 1998.
Kılıçarslan MA. Sabit protez X. sınıf ders kitabı. Ankara: Şule Ofset Matbaacılık; 2005.
Kılıçarslan MA. Sabit protez XI. sınıf ders kitabı. Ankara: Şule Ofset Matbaacılık; 2005.
Kılıçarslan MA. Dört elli diş hekimliğinde yardımcı personel ve klinik yönetimi. Ankara: Palme Yayıncılık; 2013.
Rahn AO, Ivanhoe JR, Plummer KD. Textbook of complete dentures. 6th Ed. Shelton: People’s Medical Publishing House; 2009.
Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. (Çevirenler: Atsü SS, Kılıçarslan MA.) Ankara: Palme Yayınevi; 2018.
Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE. Çeviri Editörü: Ünsal MK, Üşümez A. Sabit protezin temelleri. 3. Baskı. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti. 2010.