## Slide 1: MÜHENDİSLİKTE ÖLÇME BİLGİSİ
PROFİL NİVELMANI
Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
2.HAFTA

## Slide 2
NİVELMAN ÇEŞİTLERİ
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
ENİNE PROFİL NİVELMANI
PROFİL ÇİZİMİ

## Slide 3
PROFİL NİVELMANI
Bir doğru (hat, güzergah) üzerindeki arazi noktalarının yükseklik farklarının dolayısıyla yüksekliklerinin bulunması amacıyla yapılan nivelmana profil nivelmanı denir. Esas amaç, güzergah üzerindeki noktaların yüksekliklerini bulmak ve arazinin profilini çizmektir. Zira, mühendislik çalışmalarının çoğunda arazinin bir doğru boyunca kırık ve dalgalı şeklinin elde edilmesi için profilinin çıkarılması gerekmektedir. (Yol inşaatı, demiryolu, kanal güzergahı, kanalizasyon hattı v.s.)
Profil nivelmanı boyuna profil nivelmanı ve enine profil nivelmanı olmak üzere 2 şekilde yapılır.
Profil nivelmanının nokta nivelmanından farklarından birisi noktalar arasındaki yatay mesafelerin ölçülmesidir.

## Slide 10
PROFİL NİVELMANI
Boyuna Profil Nivelmanı
Boyuna profil nivelmanında ilk iş, arazide profili çıkarılacak güzergah ekseninin kazıklar çakılarak işaretlenmesi ve bu kazıklar arasındaki yatay mesafelerin ölçülmesidir. Buna istasyonlama ya da piketaj denir.
Güzergah belirlendikten sonra, arazi topografyasına bağlı olarak 25 m, 50 m veya 100 m. aralıkla istasyonlara bölünür. Genelde hektometre olarak işaretlenir. Örneğin 100 metre 1+00 şeklinde gösterilir. Eğer hat üzerinde eğimde bir kırılma varsa bu noktaya da bir istasyon (9+16) eklenir. Bu bize 9+16 nolu istasyonun, 9+00 istasyonundan 16 m ilerde olduğunu göstermektedir. Yani 9+16 nın anlamı, başlangıçtan itibaren 916. ncı metredeki istasyon demektir. Boyuna profil nivelmanında geri, ara ve ileri okumalar yapılır. Bu okumalar nivelman cetveline kaydedilir.

## Slide 11
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
H0+00=850.000 m.
0+00
0+50
1+00
1+50
2+00
2+50
I
II
III
IV
V
0+09
0+14
0+38
0+71
1+15
1+36
1+92
2+18
2+41

## Slide 12
851.875
852.836
853.333
854.052
853.494
Deniz seviyesi
850.000 m

## Slide 13
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 |  |  | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 |  |  | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 |  |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Topla

## Slide 14
PROFİL NİVELMANI
I
850.000 m
Gözleme ekseni
yüksekliği
1.875 m
0+00
Deniz seviyesi
850.000 + 1.875 = 851.875 m

## Slide 15
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 |  | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 |  |  | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 |  |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Çıkar

## Slide 16
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 |  |  | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 |  |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Topla

## Slide 17
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 |  | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 |  |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Çıkar

## Slide 18
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 |  |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Topla

## Slide 19
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 |  | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI
Çıkar

## Slide 20
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 |  |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
Topla
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 21
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 |  | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
Çıkar
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 22
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 |  |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
Topla
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 23
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 |  | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
Çıkar
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 24
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 | 852.16 852.04 851.978 | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam |  |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 25
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 | 852.16 852.04 851.978 | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam | 8.649 6.671 851.978 - 850.000=1.978 Fark Fark 1.978 Hesaplamalar doğrudur. |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 26
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 | 852.16 852.04 851.978 | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam | Arazideki işlemin kontrolü Yapılan hata =851.978 – 851.968 = 0.010 m=10 mm |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 27
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 | 852.16 852.04 851.978 | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam | Yapılan hata =851.978 – 851.968 = 0.010 m=10 mm İzin verilen hata sınırı= 9√n =9√2.5=14.2 mm 14.2 mm>10 mm işlem geçerlidir. |  |  |  |  |  | 
BOYUNA PROFİL NİVELMANI

## Slide 28
Alet Durağı | Gözleme Noktalar | Mira Okumaları |  |  | Yükseklikler |  | Not
 |  | Geri | Ara | İleri | Gözleme Ekseni | Noktalar | 
I | 0+00 0+09 0+14 0+38 0+50 | 1.875 | 1.46 1.58 0.72 | 0.252 | 851.875 | 850.42 850.30 851.16 851.623 | 0+00 noktası 850.000 m dir.
II | 0+50 0+71 1+00 | 1.213 | 1.23 | 1.954 | 852.836 | 851.61 850.882 | 
III | 1+00 1+15 1+36 1+50 | 2.451 | 2.32 1.45 | 0.867 | 853.333 | 851.01 851.88 852.466 | 
IV | 1+50 1+92 2+00 | 1.586 | 2.12 | 2.082 | 854.052 | 851.93 851.970 | 
V | 2+00 2+18 2+41 2+50 | 1.524 | 1.33 1.45 | 1.516 | 853.494 | 852.16 852.04 851.978 | 2+50 noktasının yüksekliği 851.968 m dir.
Toplam | Yapılan 10 mm hata dağıtılır. |  |  |  |  |  | 
-1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
BOYUNA PROFİL NİVELMANI