## Slide 1: MÜHENDİSLİKTE ÖLÇME BİLGİSİ
YÜZEY NİVELMANI
Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
3.HAFTA

## Slide 2
Yüzey nivelmanı yüksekliği bilinen bir noktadan yararlanarak bir satıh (alan) üzerindeki noktaların yüksekliklerini bulmaktır. Bu amaçla arazide hakim bir noktaya alet kurularak çeşitli karakteristik noktaların olduğu yönlere okumalar yapılır. Bu yüzden bu yönteme ışınsal metodla yüzey nivelmanı denilmektedir. Yüzey nivelmanında aynı zamanda noktalar arası yatay açılarda ölçülmektedir.
Öncelikle arazi gezilerek bir kroki çıkartılır.

## Slide 3
N
I
1
2
3
II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
III
14
15
16
17
18
19
20

## Slide 4
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı | Yükseklikler |  | Net
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 |  | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 |  |  | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 |  | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 |  |  | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 |  | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
YM=(Üst kıl – Alt kıl)x100=

## Slide 5
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 |  |  | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 |  |  | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Topla

## Slide 6
I
850.000 m
Gözleme ekseni
yüksekliği
1
1.264
851.264

## Slide 7
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 |  | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 |  |  | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Çıkar

## Slide 8
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 | 850.000 849.938 849.722 850.072 849.843 849.932 850.028 848.882 | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 |  |  | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Topla

## Slide 9
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 | 850.000 849.938 849.722 850.072 849.843 849.932 850.028 848.882 | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 | 850.428 |  | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Çıkar

## Slide 10
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 | 850.000 849.938 849.722 850.072 849.843 849.932 850.028 848.882 | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 | 850.428 | 849.007 849.175 849.102 849.176 849.152 849.116 849.305 849.331 849.525 | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 |  |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Topla

## Slide 11
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 | 850.000 849.938 849.722 850.072 849.843 849.932 850.028 848.882 | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 | 850.428 | 849.007 849.175 849.102 849.176 849.152 849.116 849.305 849.331 849.525 | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 | 851.079 |  | III. de i=1.554 m. ölçüldü.
Çıkar

## Slide 12
Alet Dur. | Gözleme Noktaları | Mira Okumaları |  |  | Yatay mesafe (m) | Yatay açı (grad) | Yükseklikler |  | Not
 |  | Alt kıl | Orta kıl | Üst kıl |  |  | G.E.Y. | Noktalar | 
I | 1 2 3 4 5 6 7 II | 1.069 1.224 1.454 1.016 1.367 1.155 1.024 2.082 | 1.264 1.326 1.542 1.192 1.421 1.332 1.236 2.382 | 1.459 1.428 1.630 1.368 1.475 1.509 1.448 2.682 | 39.00 20.40 17.60 35.20 10.80 35.40 42.40 60.00 | 80.20 102.40 156.40 207.30 236.40 243.20 336.40 203.20 | 851.264 | 850.000 849.938 849.722 850.072 849.843 849.932 850.028 848.882 | H1=850.0m
II | I 8 9 10 11 12 13 14 III | 1.121 1.073 1.188 1.176 1.109 1.216 1.025 0.876 0.578 | 1.421 1.253 1.326 1.252 1.276 1.312 1.123 1.097 0.903 | 1.721 1.433 1.464 1.328 1.443 1.408 1.221 1.318 1.228 | 60.00 36.00 27.60 15.20 33.40 19.20 19.60 44.20 65.00 | 0 42.40 86.10 144.20 201.40 279.60 313.40 361.60 341.00 | 850.428 | 849.007 849.175 849.102 849.176 849.152 849.116 849.305 849.331 849.525 | II. de i=1.546 m ölçüldü.
III | II 15 16 17 18 19 20 | 1.872 1.818 1.298 1.392 1.454 1.648 1910 | 2.197 2.034 1.608 1.624 1.729 1.933 2.093 | 2.522 2.250 1.918 1.856 2.004 2.218 2.276 | 65.00 43.20 62.00 46.40 55.00 57.00 36.60 | 0 36.20 97.40 222.10 290.20 310.60 346.90 | 851.079 | 848.882 849.045 849.471 849.455 849.350 849.146 848.986 | III. de i=1.554 m. ölçüldü.

## Slide 14
TESVİYE EĞRİLİ HARİTA

## Slide 15
Kareler Ağı ile Yüzey Nivelmanı
Arazinin örtüsüz ve yüzeyinin oldukça düzgün olması halinde yüzey nivelmanı araziye çakılan kareler ağı metodu ile yapılmaktadır. Özellikle arazi tesviyesi yapılacak alanlarda uygulanan bir metoddur. Bu metodun esası, yüzey nivelmanı yapılacak arazi yüzeyinde kenarları 10-30m olan kareler ağını oluşturmaktan ibarettir. Bunun için arazinin boyuna paralel bir kenar doğrusu araziye çakılır. Başlangıç noktasından bu doğruya dik çıkılır. Her iki doğru üzerinde kare kenar uzunlukları ölçülerek jalonlarla işaretlenir ve bu noktalardan dikler çıkılır. Her iki doğrudan çıkılan diklerin kesim noktaları jalonlarla işaretlenerek kareler ağı oluşturulur.
Kareler ağı arazi defterine çizilir. Kareler ağı üzerindeki noktalar her sıra soldan sağa rakamlarla (1,2,3,…n) ve yukarıdan aşağıya harflerle (A,B,C,…Z) belirtilir. Böylece her bir nokta A1, B2, C3,..Zn olarak ifade edilmekte ve bu noktalar aynı zamanda numara kazıkları üzerine yazılarak arazi üzerinde de gösterilmektedir.

## Slide 16
Kareler ağının tesisinden ve numara kazıklarının çakılmasından sonra yükseklik ölçmeleri yapılır. Bu metodda yatay açıların ölçülmesine gerek yoktur. Arazinin büyüklüğüne göre kareler ağı içinde tesis edilecek alet durak sayısı ve yerleri saptanır. Eğer 2 alet durağından yararlanılacaksa önce I. alet durağına nivelman aleti kurulur, tesviye edilir ve kare köşelerine okumalar yapılarak nivelman cetveline kaydedilir. Alet durağında yapılan ilk okuma geri okuma, diğer okumalar ise ara okuma ve I. Alet durağında yapılan en son okuma ise ileri okuma olarak nivelman cetveline kaydedilir. Işınsal metoddan farklı olarak sadece orta kıl değerleri okunur.
Nivelman aleti II. Alet durağına kurulur, tesviye edilir ve diğer kare köşelerine okumalar yapılarak nivelman cetveline kaydedilir. II. alet durağında yapılan ilk okuma I. Alet durağında son okuma yapılan noktaya yapılır ve geri okuma olarak, diğer okumalar ise ara okuma ve I. Alet durağında yapılan en son okuma ise ileri okuma olarak nivelman cetveline kaydedilir. Noktaların yükseklikleri, aletin gözleme ekseni yüksekliğinden mira okuma değerleri çıkarılarak hesaplanır.

## Slide 17
Kareler Ağı ile Yüzey Nivelmanı

## Slide 18
KARELER AĞI İLE YÜZEY NİVELMANI
Araziye çakılan kareler ağında okumalar yapılır. Arazi yüzeyi engelsiz ve düzgün olduğunda uygulanabilir. Özellikle arazi tesviyesi yapılacak alanlarda uygulanır.
I
II
III
IV