## Slide 1: 4. BÖLÜM SULAMA SUYU İHTİYACI

## Slide 2
Bitki su tüketimi
Etkili yağış
Sulama randımanı
YAĞIŞ
SULAMA
SUYU
KÖK
BÖLGESİ

## Slide 3: Bitki su tüketimi (Evapotranspirasyon)
Bitki su tüketimi = Toprak yüzeyinden olan buharlaşma (evaporasyon) + Bitki yapraklarından olan terleme (transpirasyon)
Kısa periyotlu bitki su tüketimi : Günlük, haftalık, on günlük
Uzun periyotlu su tüketimi : Aylık, mevsimlik

## Slide 4
BİTKİ SU TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1. İKLİM FAKTÖRLERİ
2. TOPRAK FAKTÖRLERİ
3. BİTKİ FAKTÖRLERİ
-Solar radyasyon
(güneş ışınları
şiddeti)
-Sıcaklık
-Bağıl nem
-Rüzgar
-Güneşlenme süresi
-Gündüz saatleri
-Toprak nemi
-Toprağın işlenme
durumu
-Bitki örtüsü
-Bitki cinsi
-Gelişme devresi
-Büyüme mevsimi

## Slide 5: Bitki su tüketiminin saptanması
Doğrudan ölçme yöntemleri
İklim verilerinden tahmin yöntemleri
- Kıyas Bitki
. Yonca (USDA-SCS)
. Çayır bitkileri (FAO)
Kıyas bitki su tüketimi (FAO)
“8-10 cm yüksekliğinde, yeknesak boylu, etkili büyüyen, yeterli sulanmış, çayır bitkileri ile kaplı geniş alandaki su tüketimi”
ET = kc ETp
ET = kc ETo

## Slide 6: Kıyas bitki su tüketimi tahmin yöntemleri (FAO)
Penman-Monteith
Kap buharlaşması
Blaney-Criddle

## Slide 7: Bitki katsayısı
1. devre (başlangıç devresi) :
Ekim-dikim tarihi - % 10 örtü
kc minimum ve sabit
2. devre (ilk gelişme devresi) :
% 10 örtü - maksimum örtü
kc minimumdan maksimuma artış gösterir
3. devre (orta devre) :
Maksimum örtü – olgunlaşma başlangıcı
kc maksimum ve sabit
4. devre (son devre) :
Olgunlaşma başlangıcı – hasat
kc maksimumdan belirli değere azalır
Tek yıllık bitkilerde

## Slide 8: Sulama randımanı
Transpirasyon randımanı :
Su iletim randımanı :
Su uygulama randımanı :
Su depolama randımanı :
Su dağıtım randımanı :
Bitki su kullanım randımanı :
Toplam sulama randımanı :
Wf
Ec = 100
Wr
Ws
Ea = 100
Wf
E = EcEa

## Slide 9: Etkili yağış
Etkili yağış : Düşen yağışın bitkinin yararlandığı kısmı
Düşen yağış 25 mm’den az olduğunda ;
Düşen yağış 25 mm’ye eşit ve fazla olduğunda ;
Etkili yağış = Düşen yağış
Etkili yağış < Düşen yağış

## Slide 10: Sulamaya başlanacak toprak nemi düzeyi
TK
SB
SN
KSTK
dn
TK – SB
Ry =
TK – SN
Ry = % 50 Yüzey sulama yöntemleri
Ry = % 50 Yağmurlama sulama yöntemi
Ry = % 30 Damla sulama yöntemi
Ry = % 40 Ağaç altı yağmurlama
sulama yöntemi

## Slide 11: Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarı
Net sulama suyu miktarı :
- KSTK yüzde (%) cinsinden verilmişse ;
- KSTK derinlik (mm) cinsinden verilmişse ;
• Toplam sulama suyu miktarı
- Tarlabaşında ;
- Su kaynağında ;
(TK-SN) Ry
dn = γt D
100
dn = dk D Ry
dn
dt =
Ea
dn
dt =
EaEc

## Slide 12: Sulama aralığı
Sistem kapasitesi
dn
SA =
ET
A dt
Q =
3.6 T

## Slide 13: Sulama zamanının planlanması
Sulama zamanının planlanması : Sulamanın yapılacağı zaman ve uygulanacak sulama suyu miktarının saptanması
Sulama zamanının planlanması yöntemleri
- Fenolojik gözlemler
- Toprak neminin elle kontrolü yoluyla
tahmin
- Toprak neminin ölçülmesi
- Bitki su tüketiminden yararlanma