## Slide 1: Proje Çizim Tekniği
11/12. hafta
Doç.Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2: Ders Haftalık Programı
1. hafta Teknik Resim bilgilerinin özetlenmesi (tekrarı), İnşaat çizim tekniği ilkeleri ve güncel bilgisayar paket programlarının tanıtımı
2. hafta Mühendislik çizimine giriş, uygulamalar
3. hafta Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit ,görünüş, kat planı çizimleri temel kurallar
4. hafta Boyutlandırma ve detaylandırma
5. hafta CAD kullanımı için gerekli komutların anlatımı. Örnek kat planı çizimi ile uygulama
6. hafta Mühendislik çizimleri
7. hafta Mühendislik çizimleri
8. hafta Mühendislik çizimleri
9. hafta Mühendislik çizimleri
10. hafta Mühendislik çizimleri
11. hafta Mühendislik çizimleri
12. hafta Proje okuma
13. hafta Proje hazırlama ve sunum
14. hafta Değerlendirme ve ödev sunumları

## Slide 3
  TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
  Tarımsal yapı ve tesislerin mühendislik projelerinin hazırlanarak düzenlenmesi ve daha sonra uygulanması başlıca üç aşamada gerçekleşir. Bunlar; planlama, projeleme ve inşaat aşamalarıdır.
  Planlama aşamasında,
  Amaçların formülasyonu
Ön inceleme (İstikşaf etüdü)
Fizibilite (Yapılabilirlik) incelemesi
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 4
Fizibilite aşaması sonucunda projenin yapılabilirliliği kararına varılırsa, sistemin veya yapının projelenmesi aşamasına geçilir. Projeleme aşamasında; Mimari projeler, Statik projeler ve Tesisat projeleri olmak üzere üç çeşit proje hazırlanır.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 5
Mimari projeler, yapı veya tesislerin dış görünüşü, boyutları, iç düzenlemesi ve ayrıntıları hakkında gerekli bilgileri veren projelerdir. Bu amaçla hazırlanan proje, çeşitli çalışmalardan sonra tamamlanarak uygulanabilecek bir duruma gelir. Mimari projeler; fikir projesi, ön proje (avan proje), kesin proje ve uygulama (tatbikat) projesi olmak üzere dört aşamada elde edilirler.
Fikir projesi, yapılacak yapı veya tesisin genel özellikleri ve genel hatları ile belirlenmesi ve proje mühendisinin yapı sahibi ile diyalog kurabilmesi için hazırlanan bir projedir.
Ön (Avan) proje, Belirli bir projeye ilişkin ana fikirlere, önceden yapılan ilk etütlere ve verilen ihtiyaç programına göre, yapılacak yapı veya tesisleri ana hatları ve kısmen kesinleşmiş olarak belirleyen projedir. Genellikle 1/100 ve 1/200 ölçekli olarak hazırlanırlar.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 6
Kesin proje, yapı sahibinin isteklerine ve statik hesaplara uyularak, ön projede görülen eksiklikler tamamlanarak ve gerekli değişiklikler yapılarak yapı veya sisteme ilişkin kesin proje hazırlanır. Kesin proje, ön proje ile uygulama projesi arasındaki geçişi sağlar ve mimari projelerle mühendislik projelerinin birleştiği bir projedir.
Uygulama (Tatbikat) projesi, yapının inşa edilebilmesi için inşaatla ilgili tüm ölçülerini, mimari ve tesisat projelerinin inşaatı etkileyen elemanlarını, tüm ayrıntıları kendi çizim tekniği ile eksiksiz olarak kapsayan gerekli bütün ölçülerin ve malzemelerin yer aldığı, büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli projesidir.

## Slide 7
Statik projeler; bir yapının mimari projesinin genel olarak ortaya çıktığı ön proje aşamasından sonra verilen bilgilere ve uyulması gerekli şartnamelere göre yapının temel, çatı, betonarme, çelik, ahşap, istinat duvarı gibi elemanlarına etki eden kuvvetler karşısında nasıl yapılması gerektiğinin hesaplanarak ortaya konulması ve bunların tekniğine uygun bir şekilde çizilmesi gerekir. İşte yapılan hesaplara ve bu hesaplara göre çizilen resimlere statik projeler (mühendislik projeleri) adı verilir.
Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 8
Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.
TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN UYGULANMASI
Yapı veya tesisin uygulama projesinin tamamlanmasından sonra projenin uygulanmasına yönelik olan aşama başlar. Bunlar; proje keşif bedelinin belirlenmesi, ihale dosyasının hazırlanması, projenin onaylanması ve yapı ruhsatının alınması ile inşaatı yapacak ve kontrol edecek elemanların seçilmesi aşamalarıdır.
Proje keşif bedeli, hazırlanan projeler üzerinden çıkarılır ve birinci keşif ya da ön keşif olarak adlandırılır.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 9
Bir yapı veya tesise ilişkin projeler hazırlandıktan ve hazırlanan bu projenin proje yılında geçerli olan birim fiyatlara göre ön keşfi yapıldıktan sonra projenin hangi yolla yaptırılacağının belirlenmesi gerekir. Bir yapının inşaatı ihale usulü ve emanet usulü olmak üzere genellikle iki şekilde yaptırılabilir.
Projenin inşasının iyi bir biçimde yürütülebilmesi için ise, iyi bir kontrol elemanı veya büyük projeler için kontrol örgütüne ihtiyaç vardır. Genel olarak bir yapının projesine, şartname ve sözleşmeleri ile bunların eklerine göre iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mal sahibi veya iş sahibi idarelerce görevlendirilen kişi veya kuruluşlara kontrol denir. Bir veya birkaç inşaatın kontrollüğü bir kontrol mühendisine verilebilirse de her yapının mutlaka bir sürveyanı bulunmalıdır. Sürveyanlar yapının başında devamlı bulunarak, yapılan işlerin iyi bir şekilde, tekniğine uygun olarak ve kontrol mühendisinin talimatına göre yürütülmesine yardımcı olurlar.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 10
Yüklenicilerin sözleşme ve eklerine göre yaptıkları işlere karşılık aldıkları paraya hakediş (istihkak) adı verilir. Ödeme şekillerine göre hak edişler; geçici (ara) hakedişler ve kesin (son) hakediş olmak üzere iki çeşittir. Sözleşmenin başlangıcından itibaren yüklenicinin yaptığı işler ve malzeme hazırlığına (ihrazatına) karşılık işin devamı süresince her ay aldığı hak edişe geçici (ara) hakediş denir. İşin tamamlanmasından sonra, yapının bütün kısımlarının ölçümünün yapılması ile bulunan bedele karşılık yükleniciye verilen hakedişe kesin (son) hakediş denir. Son hakediş kesindir, değişmez.
  Kaynak: Prof.Dr. Metin OLGUN ders notları ve Tarımsal İnşaat kitabı

## Slide 11: Proje okuma
Proje okuma için uygulama saatinde örnek projeler üzerinde çalışılacaktır.