## Slide 1: BETONARME
6.HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 2019-2020

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: ***DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR
Ersoy, U., Özcebe, G. (2016). Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul.
Doğangün, A. (2016). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
*** Bu ders notu sunumları çalışma ve öğrenme için yeterli değildir. Derse devam edip, haftalık olarak takip etmeniz gerekmektedir.

## Slide 4
BİNALARIN DEPREM HASARLARINI KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER
1 - Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın yapılmaması. 2 - Bina temeli yakınında yapılan fosseptiklerin temele su bırakması. 3 - Dökülen betonlarda vibratörün kullanılmaması (gerekli beton sıkıştırmasının yapılmaması).
4 - Taşıyıcı perdelerin köşelerinde perde uç bölgesinin yapılmaması. 5 - Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme kısımlarının kısa tutulması. 6 - Betonun işçiliğini kolaylaştırmak için fazla su kullanılması. 7 - Zemin emniyet gerilmesinin ezbere alınarak proje yapılması.

## Slide 5
8 - Kolon ve kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırmasının yapılmaması. 9 - Beton dökülmeden önce kiriş ve kolon diplerinin tozlu, kirli ve talaşlı bırakılması. 10 - Kolon aplike yönlerinin bir üst katlarda değiştirilmesi. Ayrıca tek istikamette tasarımın yapılması. 11 - Beton döküldükten sonra yeteri miktarda ve sürede sulanmaması (özellikle yaz aylarında) 12 - Sıcak havalarda betonun ani su kaybını önlemek için gerekli ölçüde sulamanın yapılmaması. Rötre çatlaklarının oluşması. 13 - Duvar, kolon ve kirişlerdeki işçilik hatasını örtmek için kalın bir sıva tabakasının oluşturulması. 14 - Kiriş olmayan döşemelere taşıyıcı veya bölücü duvarların örülmesi. 15 - Midyeli ve mıcırsız deniz kumunun kullanılması.

## Slide 6
16 - Çok sulu ve deniz kumuyla dökülen betonun paslanmayı hızlandırması. 17 - Binaların çatısından gelen suların temele akması. 18 - Kolon ve kiriş etriye bindirme paylarının kısa tutulması, bağ tellerinin kısa kesilmesi. 19 - Yapılmış olan binaların yanlarında yapılacak bina hafriyatlarının temel altına kadar inmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması. 20 - Yapılmış olan veya yapılması gerekli olan kiriş ve kolonların iptal edilmesi. 21 - Kirişsiz balkonların üzerine sonradan duvar örülerek içeri alınması. 22- Mevcut binaların bodrum veya zemin katlarının sürekli olarak sulu bırakılması. 23- Bodrum veya zemin katlarda kolon ve kirişlerin kırılarak, hatta demirlerinin kesilerek tesisat borularının geçirilmesi veya asılması.