## Slide 1: BETONARME
9.HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 2019-2020

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: ***DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR
Ersoy, U., Özcebe, G. (2016). Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul.
Doğangün, A. (2016). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
*** Bu ders notu sunumları çalışma ve öğrenme için yeterli değildir. Derse devam edip, haftalık olarak takip etmeniz gerekmektedir.

## Slide 4
2.3.1 Hiperstatik Sistemler
Taşıyıcı sistemlerin boyutlandırılması için önce sistemlerin çözümü gerekir. Sistemin çözümü, dış etkiler altında, tüm kesitlerde oluşacak iç kuvvetlerle yer ve şekil değiştirmelerin bulunması demektir.
İzostatik sistemlerin çözümü için denge denklemleri yeterlidir. Sistemi çözmek için bilinmeyen olarak alınan mesnet tepkileri bulunarak işe başlanır. Denge denklemlerinin sayısı kadar mesnet tepkisi vardır. Böylece mesnet tepkileri ve bunlara bağlı olarak iç kuvvetler, yer ve şekil değiştirmeler bulunur.
Hiperstatik sistemlerde ise çözüm için denge denklemlerinin sayısı yetmez. Bulunması gereken bilinmeyen sayısı denge denklemlerinin sayısından fazladır. Bu durumda hiperstatik sistemin çözümü için denge denklemlerinden başka ek başka bağıntılara gerek vardır. Bu ek bağıntıların sayısı hiperstatiklik derecesini belirler.

## Slide 5
2.3.1.1 Cross (Moment dağıtma yöntemi)
Ankastrelik Momentleri: Sistem içinde çubuğun iki ucu ankastre ya da kilitli kabul edildiğinde, dış yüklerden dolayı çubuk uçlarında oluşan momentlere ankastrelik momentleri denilmekte Mo ile gösterilmektedir. Buna göre bir ab çubuğunda a ucunda oluşacak ankastrelik momenti Mabo ile b ucunda oluşacak ankastrelik momenti de Mbao şeklinde gösterilir.
Çubuk redörü ve uç rijitliği: Çubuk boyunca sabit olan eğilme rijitliği EI, uzunluğu L olmak üzere R = EI / L şeklinde çubuk redörü diye tanımlanır.