## Slide 1: BETONARME
14.HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, 2019-2020

## Slide 2: DERS PROGRAMI
1. Hafta - Giriş, temel kavramlar, şartname ve yönetmelikler
2. Hafta - Beton, özellikleri, sınıfları
3. Hafta - Çelik, özellikleri, sınıfları
4. Hafta -Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
5. Hafta – Hesap ilkeleri - Taşıyıcı sistem seçimi
6. Hafta - Kolonlar, sınır değerler, boyutlandırma
7. Hafta - Kolonlar, örnekler ve soru çözümleri
8. Hafta - Kirişler, sınır değerler, boyutlandırma
9. Hafta - Kirişler, çift donatılı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
10. Hafta - Kirişler, tablalı kirişler, örnekler ve soru çözümleri
11. Hafta - Döşemeler, döşeme tipleri, sınır değerler
12. Hafta - Döşemeler, örnekler ve soru çözümleri
13. Hafta - Temeller, temel tipleri
14. Hafta - Temeller, örnekler ve soru çözümleri

## Slide 3: ***DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR
Ersoy, U., Özcebe, G. (2016). Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul.
Doğangün, A. (2016). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
*** Bu ders notu sunumları çalışma ve öğrenme için yeterli değildir. Derse devam edip, haftalık olarak takip etmeniz gerekmektedir.

## Slide 11
5- Kayalı zeminlerde temelin zemin yüzeyinde kaymasını önlemek üzere temel tabanı dişli veya girintili çıkıntılı yapılır.
6- Temel yapısının her tarafında oturmalar üniform olmalıdır. Taban basıncı birbirinden farklı olan temeller ile geniş alana oturan temellerde farklı oturmaları ve oluşacak ekstra gerilmeleri engellemek için yapıyı birbirinden tamamen ayıran dilatasyon derzleri yapılır. Bu derzler temelden çatıya kadar devam ettirilir.

## Slide 12
3.5.1 Temel Çeşitleri:
1-Yapıldıkları malzemeye göre:
a-Taş
b-Beton
c-Betonarme
d-Ahşap
e-Çelik
2-Yüklerin zeninde ilerleme şekillerine göre:
a-Yüzeysel temeller
1-Duvar altı temelleri
2-Tekil temeller
3-Sürekli temeller
4-Radye temeller
b-Derin temeller
1-Ayak temeller
2-Kazık temeller
3-Kesonlar