## Slide 1: Görüntüleme
KLİNİK NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

## Slide 2: Klinik Nükleer Tıp Uygulamaları
Endokrin Sistem
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Gastrointestinal Sistem
Ürogenital Sistem
İskelet Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Onkoloji

## Slide 3: Endokrin Sistem
Tiroid bezi: Nükleer Tıp yöntemleri ile ilk incelenen organlardan birisi
Endemik guatr sık
Tiroid bezi ile ilgili tetkikler:
  Tiroid sintigrafisi
  Tiroid uptake testi
  Diferansiye tiroid kanserlerinin tanı ve takibi

## Slide 4: Tiroid – radyoaktif ajanlar
Radyoaktif iyot (I-123, I-131):
Tiroid uptake testi ve tiroid sintigrafisinin temeli tiroidin normal fonksiyonu sırasında doğada bulunan iyodu (İyot-127) kullanmasına dayanmaktadır.
Sintigrafi ve uptake testinde doğal iyot yerine radyoaktif iyot formları (İyot-123, İyot-131) kullanılarak tiroid bezinin fonksiyonu ile ilgili bilgi edinilir.
Radyoaktif iyot tiroid hücresinde doğal iyot gibi davranır.
Oral yoldan verilmesinden sonra 2. saatte tiroid folikül hücreleri tarafından alınır (uptake), 24. saatte organifiye olur.
Bu mekanizma ile tiroid hücresinde yerleşerek fonksiyon gösteren tiroid dokusunu görünür hale getirir.

## Slide 5: Tiroid – radyoaktif ajanlar
Teknesyum-99m:
İntravenöz yoldan verilir.
Molekül çapının iyot molekülüne çok yakın olması nedeniyle tiroid tarafından iyot molekülü gibi algılanarak hücre içine (uptake) alınır.
İyottan farklı olarak organifikasyon aşamasına ilerleyemez ve hücre dışına çıkar.
Hücre içinde bulunduğu zaman sırasında (enjeksiyondan sonra 15.-25.dak.) görüntü alınarak tiroid sintigrafisi elde edilir.

## Slide 6: Radyonüklid Uptake Mekanizması
(TcO4-) monovalan anyon olup aktif transport mekanizması ile tutulur
Trapping sonrası organifikasyona uğramayıp yavaşça atılır
Maksimum tiroid aktivitesine enjeksiyon sonrası 20-40.dk’da erişilir
Enjekte edilen aktivitenin sadece %2-4’ü tiroid bezinde tutulur

## Slide 7: Tiroid Uptake Testi
Radyoaktif iyot (RAI) veya teknesyum ile yapılır.
Yöntem (radyoaktif iyot kullanılarak):
Standart dozda RAI’un oral olarak verilmesini takiben belirli bir zaman aralığında tiroid bezi tarafından tutulan miktarının yüzde olarak ölçülmesidir.
Bir görüntüleme yöntemi olmayıp sayısal sonuç veren bir testtir.
Uptake cihazı adı verilen özel bir cihaz kullanılarak test uygulanır.
Standart adı verilen belirli miktarda radyoaktif iyot cihazda sayıldıktan sonra hastaya içirilir.
2. ve 24. saatlerde cihaz yardımıyla boyun bölgesinden sayımlar alınır.
Sayımlar tiroid bezi tarafından tutulan radyoaktif iyodu yansıtır.
Elde edilen sayımların standart sayımlara bölünmesi ile uptake değerleri hesaplanır.

## Slide 8: Tiroid Uptake Testi
Normal değerler 24. saatte % 10–30 aralığındadır.
Yüksek uptake:
  Graves’ hastalığı (>%50),
  Toksik nodüler ve multinodüler guatr,
  Subakut ve sessiz tiroiditin iyileşme fazında
Düşük uptake:
  Kronik atrofik tiroidit,
  Subakut ve sessiz tiroiditin başlangıç dönemi (<%5)
  Ekzojen iyot alımı,
  İlaçlar (propiltioürasil, metimazol, perklorat, tiosiyanat gibi),
  Boyun bölgesine radyoterapi yapılması*

## Slide 9: Tiroid Uptake Testi
Endikasyonlar:
Radyoaktif iyot tedavisi uygulanacak hipertiroidi hastalarında verilecek iyot dozunun hesaplanması
Düşük ve yüksek uptake gösteren hipertiroidilerin ayırıcı tanısı
Not: Teknesyum ile yapılan uptake testinde yöntem farklıdır ve radyoaktif maddenin iv verilmesinden sonra gama kamera yardımıyla hesaplanır.
Normal değeri % 0.3-3.3 aralığındadır.

## Slide 10: Tiroid Sintigrafisi
Tiroid Sintigrafisi Endikasyonları
Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi:
  Sıcak nodül (hiperaktif nodül): malignite oranları (<%1).

## Slide 11: Tiroid Sintigrafisi
Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi:
  Soğuk nodül (hipoaktif nodül): malignite oranları (%10-15).

## Slide 12: Tiroid Sintigrafisi
Biyokimyasal veya klinik olarak hipertiroidizm bulguları olan hasta
Ektopik doku araştırması
Tiroid ameliyatı geçiren hastada bakiye tiroid dokusunun görüntülenmesi

## Slide 13: Tiroid Sintigrafisi
Konjenital hipotiroidi etyolojisinin araştırılması (agenezi,hemiagenezi, ektopi, dishormonogenezis, geçici hipotiroidi):

## Slide 14: İyot-131 sintigrafisi
Tiroid kanserlerinin takibinde kullanılır.
I-131’in başlıca avantajı aynı zamanda tedavi ajanı olarak da kullanılmasıdır.
Bakiye, nüks ve metastatik tiroid kanserlerinin I-131 ile görüntülenmesi iki şekilde yapılır.
  Yüksek doz sonrası I-131 sintigrafisi (tedavi dozu)
  Düşük doz sonrası I-131 sintigrafisi (tanı dozu)
Tedavi sonrası
Düşük doz-tanı