## Slide 1: Nükleer Tıp
Dr. Çiğdem Soydal
A.Ü.T.F Nükleer Tıp Anabilim Dalı

## Slide 3: Nükleer Tıp
Nükleer Fizik
  Maddenin Temel Yapısı ve Atom
  Radyoaktivite
  Radyoaktif Parçalanma Prensibleri
  Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
  Radyoaktivite Birimleri
  Radyasyon Birimleri
Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri
  Radyasyonun Deteksiyonu ve Radyasyon Detektörleri
  Gama Kameralar – SPECT
  SPECT/BT – PET/BT
Radyofarmasötikler ve Radyonüklidler
Radyasyondan Korunma
  Temel Kavramlar ve Kurallar
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Klinik Nükleer Tıp Uygulamaları

## Slide 4: RADYASYONUN DETEKSİYONU
Radyasyon etkisinin veya şiddetinin sayısal veya görüntüsel olarak değerlendirlmesi

## Slide 5
Radyoaktif ışınlar direkt olarak detekte edilemez.
Madde ile etkileşimleri sonucu, bu madde de meydana gelen değişiklikler yardımıyla detekte edilirler.

## Slide 6
Radyasyon, cihazın dedektör kısmında algılanır.
Dedektör materyali ile etkileşerek elektrik akımı veya gerilim pulsu
oluşur.
Bu sinyaller sayaç kısmında işlenerek göstergeye ulaşır.
Dedektör materyali radyasyonun türüne göre değişir.
radyasyon şiddetine
Elektrometrede gözlenen akım
yüksek gerilime
Dedektör
Y.Gerilim K.
Sayaç
Gösterge
elektrometre
puls sayacı
anolog
sayısal

## Slide 7: RADYASYON DEDEKTÖRLERİ
Gaz dolu dedektörler
  İyon odalı dedektörler
  Orantılı sayaçlar
  Geiger-Müller (GM)
Yarı iletken dedektörler
Sintilasyon dedektörleri
  Sıvı
  Katı

## Slide 8: İYON ODALI DEDEKTÖRLER
Kullanılan gaz genellikle Argon’dur.
Radyasyon, gaz ortam içinde iyonizasyon oluşturur. (negatif yüklü bir elektron ile pozitif yüklü atomdan oluşan iyon çifti meydana gelir.)
Pozitif yüklü anod ile negatif yüklü katod ve iki elektrod arasındaki yüksek gerilimden dolayı (60-300 volt) negatif yüklü elektronlar anoda, pozitif yüklü atom ise katoda hareket eder ve bundan dolayı bir akım oluşur.
Bu akım elektrometre ile ölçülür.
İyon odalı dedektörler akım modunda çalışır)

## Slide 9: İYON ODALI DEDEKTÖR
HV
+ ANOD
- KATOD
Negatif iyon
Pozitif iyon
1234
Elektrometre
Elektrometrede ölçülen akım
gelen radyasyonun şiddetiyle orantılı

## Slide 10: NÜKLEER TIPTA KULLANIM ALANLARI
Doz Kalibratörü
Kalem Dozimetre
Monitoring amaçlı

## Slide 11: DOZ KALİBRATÖRÜ

## Slide 12: İYON ODALI DEDEKTÖRLER
Doğruluğu yüksek
Kararlı
Hassasiyeti düşük

## Slide 13: ORANTILI SAYAÇLAR
Daha yüksek gerilimde (1000 volt) çalışır.
Yüksek gerilimle anod etrafındaki elektrik alan, iyonlaşma ve oluşan elektronlar çoğalır.
Puls modunda çalışır.
Dedektörde gözlenen puls yüksekliği gelen radyasyonun orijinal olarak yaratacağı iyon sayısı ile orantılıdır.
Bu bölgeye orantılı sayaç denir. Bu orana da gaz çoğaltma faktörü denir. (birkaç bin kadardır.)

## Slide 14: NÜKLEER TIPTA KULLANIM ALANI
Monitoring

## Slide 15
ORANTILI SAYAÇLAR
Düşük enerjili foton ve yüklü
parçacıklar için kullanılır.
İyon odasından daha yüksek
hassasiyete sahiptir.

## Slide 16: GEİGER-MÜLLER (G-M) DEDEKTÖRÜ
Daha yüksek gerilimde (3000 volt) çalışır.
Yüksek gerilimle anod etrafındaki elektrik alan, iyonlaşma ve oluşan elektronlar çok fazla sayıda artar.
Puls modunda çalışır.
Dedektörde gözlenen puls yüksekliği; gelen radyasyonun orijinal olarak yaratacağı iyon sayısı ile artık orantılı değildir.
Pozitif iyonlar dedektör içinde elektrik alanını azalttığı için dedektör belirli bir süre radyasyon dedekte edemez.
Bu süreye ölü zaman denir. 50-300 µsn dir

## Slide 17: GEİGER-MÜLLER (G-M) DEDEKTÖRÜ
G-M dedektörü tek çeşit gazla dolu olduğu zaman (argon gibi) çok fazla iyonizasyondan dolayı dedektörün sürekli deşarjda kalmasına sebep olurlar.
Bunu önlemek için organik (etil alkol) veya inorganik (Cl,Br gibi) “söndürme gazları” katılır.

## Slide 18: GEİGER-MÜLLER (G-M) DEDEKTÖRÜ

## Slide 19: GEİGER-MÜLLER (G-M) SAYACI

## Slide 20: NÜKLEER TIPTA KULLANIM ALANLARI
Dozimetre (kalibre edilirse)
Monitoring (kontaminasyon)

## Slide 21
Yüksek Hassasiyet
Düşük doğruluk
G-M DEDEKTÖRLER

## Slide 22: YARI İLETKEN DEDEKTÖRLER
Ge veya slikon
HgI
CdTe
CdZnTe

## Slide 23
Avantajları;
Radyasyon dedeksiyon verimliliği yüksek
Çok iyi enerji rezolüsyonu
Çok iyi uzaysal rezolüsyon
Dezavantajları;
oda ısısında kullanılamamaları
kristal yapısının saf olarak oluşturulamaması
maliyetin yüksek olması

## Slide 24
Nüklidlerin belirlenmesinde
Cerrahi gama prob
Radyonüklid saflık kontrolu
NÜKLEER TIPTA KULLANIM ALANLARI