## Slide 1: RADYOFARMASİ
Dr.Çiğdem Soydal
A.Ü.T.F Nükleer Tıp Anabilim Dalı

## Slide 2
Nükleer Tıpta görüntüleme ve tedavi amacıyla kullanılan; radyoaktif ve biyoaktif kısımlardan oluşan bileşiklere RADYOFARMASÖTİK denir
Radyofarmasötikler ‘İLAÇ’ kapsamında olmakla birlikte:
  Farmakolojik etkisi ve doz-cevap ilişkisi yoktur

## Slide 3
Radyofarmasötik
Radyoaktif ajan
Biyoaktif ajan
+
RF’lerin çoğu işaretli bileşik (radyonüklid+farmasötik) formundadır
Element (Ga-67) veya iyon (Tc04-99m) formunda RF’de olabilir
Nükleer Tıpta kullanılan radyoizotopların hepsi yapaydır.

## Slide 4: Radyofarmasötikler
Farmasötik dozaj şekline göre;
İnhalasyon: Kr-85m, Xe-133 gibi gazlar
Çözelti: Tc-99m DTPA, Tc-99m MDP, I-131 NaI
Kapsül: I-131 NaI (sert jelatin kapsül)
Kolloid ve süspansiyon: Tc-99m SC, Tc-99m MAA

## Slide 5: Biyoaktif Ajan

## Slide 6: Biyoaktif Ajan
Vücudun belli bir organ/bölgesinde selektif olarak lokalize olmalı
    diğer dokuların radyasyon dozu↓, sintigrafik ayrım iyileşir
Görüntüleme süresi sonunda mümkün oldugu kadar erken sürede vücuttan atılabilmeli
İşaretleme sonucu molekül yapısı değişmemeli, biyolojik aktivitesinde hasar oluşmamalı
Bununla birlikte; biyoaktif bileşen ile işaretlemeden de istenilen bölgeye gidebilen radyoizotoplar mevcut (99mTc04, I-131 vb)

## Slide 7: İDEAL GÖRÜNTÜLEME RADYOFARMASÖTİĞİ
Saf gama yayıcı
Gama enerjisi 100-200 keV
Kısa yarı ömür
  FYÖ taşınım, hazırlama ve kullanım için uygun uzunlukta olmalı, EYÖ ise testin tamamlanması için gerekli süreden çok uzun olmamalı
Hedef/zemin aktivite oranı yüksek
Stabilite
Hasta ve çevresine düşük radyasyon dozu
Ucuz ve kolay temin
Kolay hazırlama

## Slide 8: İDEAL TEDAVİ RADYOFARMASÖTİĞİ
Saf beta yayıcı (ideal)
Yüksek enerji (Emax>1MeV)
Daha uzun yarı ömür (?)
    Çabuk ve uzun süreli etki istenir
Hedef/zemin aktivite oranı yüksek
Ucuz ve kolay temin

## Slide 9: Nükleer Tıpta Kullanılan Radyonüklidler
Kısa yarı ömürlü siklotron ürünleri
  C11, N13, O15, F18
Nispeten uzun yarı ömürlü siklotron ürünleri
    Co57, Ga67, In111, I123, Tl201
Jeneratör ürünleri
    Ga68, Tc99m, Kr81m
Nükleer reaktör ürünleri
    U235→ Mo99, I131

## Slide 10: Yapay Radyonüklidlerin Elde edilmesi
Nükleer reaktör
    Nötral partikül bombardımanı (düşük enerjili nötron- 0n1)
      Mo-99, I-131, Sm-156, Re-186
    Nükleer fisyon
      Atom numarası >92 olan ağır çekirdekler termal nötron girince parçalanır
      U235: 200 radyonüklid (Mo-99, I-131, Xe-133)
Siklotron
    Elektrik yüklü partikül bombardımanı
    Proton (1H1), Döteron(1H2), Helion(2He3) ve Alfa
    (2He4) parçacıkları
    Medikal siklotron (baby siklotron)
      C11, O15, N13, F18 (pozitron yayıcılar)
      10-12 MeV
    Endüstriyel siklotronlar
      I-123, Tl-201, Ga-67, In-111 (gama yayıcılar)
      20-70 MeV
Jeneratör sistemleri

## Slide 11: Jeneratör Sistemleri
Uzun yarı ömürlü ana radyonüklidin (ana veya mother) bozunurken meydana getirdiği kısa yarı ömürlü radyonüklidi (kız veya doughter) elde etmek için kullanılan sistemdir

## Slide 12: İdeal Jeneratör Sisteminin Özellikleri
Ana radyonüklidin yarı ömrü uzun olmalı
Ana radyonüklid yüksek enerjili gama ışını yaymamalı (zırhlama problemi)
Ana ve ürün radyonüklid birbirinden kolayca ayrılabilmeli
Ürün yüksek saflık ve verimde elde edilmeli
Ürün uygun kimyasal formda olmalı
Ürün steril ve apirojen olmalı

## Slide 13: Nükleer Tıpta Kullanılan Jeneratörler
Jeneratör adı | Fiziksel yarı ömür
Mo-99 / Tc-99m | 2.8 g / 6 st
Rb-81 / Kr-81m | 4.7 g / 13 sn
Sr-90 / Y-90 | 28 y / 2.7 g
Ge-68 / Ga-68 | 275 g / 68.3 dk

## Slide 14: 99Mo-99mTc Jeneratör
Mo-99 hafif asidik ortamda
aliminyum parçacıklarına
emdirilir(amonyum molibdat).
Sodyumperteknetat alimunyum
okside kuvvetli bağlanamadığı
için serum fizyolojik ile kolayca
kolondan uzaklaştırılır (sağım).
İyon değişimi yöntemine dayanır

## Slide 15: 99Mo-99mTc Jeneratör
Elde edilen ürün aktivitesi;
Ana radyonüklidin aktivitesine
Ana radyonüklidin ürüne dönüşüm yüzdesine
Bir önceki sağımdan itibaren geçen süreye bağlıdır.

## Slide 16: 99Mo-99mTc Jeneratör
Ana radyonüklidin ürüne dönüşümü tam değildir

## Slide 17: 99Mo-99mTc Jeneratör
Sağımlar arası süre kısaldıkça ürün aktivitesi azalır

## Slide 18: 99Mo-99mTc Jeneratöründe Kalite Kontrol
Fiziksel kontrol
Radyokimyasal verim
Radyonüklid saflık
Radyokimyasal saflık
Kimyasal saflık

## Slide 19: Fiziksel Kontrol
Renksiz sıvı
pH: 4.5-7.5
Hacim
Radyoaktivite

## Slide 20: Radyokimyasal Verim
Sağım verimi:
Tc-99m’in ölçülen aktivitesinin hesaplanan
aktiviteye olan oranıdır.
Tekrarlanabilir ve >%90 olmalıdır (±%10)

## Slide 21: Radyonüklid Saflık
Tc-99m’in toplam radyoaktivite içerisindeki yüzdesidir.
En önemli radyonüklid safsızlık Mo-99’dur (<%0.1)
Diğer gama yayıcı safsızlıkları <%0.01 olmalıdır
Mo-99, kolorimetre yardımıyla, çok kanallı analizörle veya özel kurşun zırh kullanılarak doz kalibratörü ile ölçülebilir

## Slide 22: Radyokimyasal saflık
Tc- 99m aktivitesinin istenen kimyasal formdaki yüzdesidir (Na+ (Tc99mO4)-)
>%95 olmalıdır
Kağıt ve ince tabaka kromotografi ile ölçülebilir

## Slide 23: Kimyasal Saflık
Sağım içindeki radyoaktif olmayan safsızlıklardır
En önemli kimyasal safsızlık Al+3 iyonudur
<10 ug/ml olmalıdır
Chromazurol ile renk reaksiyonları veya aliminyum kontrol kağıtları (kolorimetrik) ile ölçülebilir
Not:
Al miktarı fazla ise Tc-99m ile kolloid oluşturur ve KC görünür hale gelir