## Slide 1: 99mTcO4
Tanıda en sık kullanılan radyonüklid
FYÖ:6 saat
140 kev (monoenerjili gama ışını)
Elde edilmesi kolay (jeneratör ürünü)
Görüntü kalitesi yüksek
Radyasyon dozu düşük
Test tekrarlama olanağı var

## Slide 2: İşaretleme Metodları
Radyonüklidin kimyasal özelliklerine
İşaretlenecek maddenin molekül yapısına bağlıdır.

## Slide 3: İşaretleme Metodları
Kimyasal sentez
Yabancı İşaretleme
Yer değiştirme metodu ile işaretleme
İyotla işaretleme
Teknesyum ile işaretleme

## Slide 4: İşaretleme Metodları
Kimyasal sentez
  Bir organik bileşiğin kimyasal, biyolojik ve immünolojik özellikleri muhafaza edilmek istendiğinde içinde bulunan elementlerden birinin yerine o elementin izotopu konur.
  Vücut yapısında doğal olarak bulunan karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi.
  C-11,O-15,N-13 pozitron yayarlar ve yarılanma süreleri çok kısa (2-20 dakika)
  H-3 ve C-14 gibi negatron yayan yarılanma süresi çok uzun olanlar, sadece invitro ve hayvan deneylerinde kullanılırlar.

## Slide 5: İşaretleme Metodları
Yabancı İşaretleme
Hormon, protein, antikor ve organik maddeler
Uygun yarı ömürlü gama yayıcılar ile işaretlenir.
Radyonüklid moleküle organik yolla bağlanır .
Teknesyum ve iyot ile yapılan işaretlemelerin çoğu bu esasa dayanır.

## Slide 6: İşaretleme Metodları
Yer değiştirme metodu ile işaretleme
  Halojen ihtiva eden bileşiklerdeki kararlı izotopun radyoaktif olanı ile yer değiştirilmesi suretiyle molekül işaretlenir.

## Slide 7: İşaretleme Metodları
İyotla işaretleme
30’dan fazla radyoizotopu var
I-131, I-125,I-123 rutinde kullanılır.
I-125 ----> in-vitro deneylerde (t ½ 60 gün, enerjisi 27.5 KeV), diğer ikisi in-vivo kullanılır
İyot izotopu proteinde mevcut tirosin veya histidin halkasındaki hidrojen atomunun yerine konur

## Slide 8: İşaretleme Metodları
Teknesyum ile işaretleme
+1’den +7’e kadar oksidasyon kademeleri mevcut
Jeneratörden +7 değerlikli elde edilir (en kararlı olanı)
İşaretleme yapabilmek için indirgenmesi gerekir
En sık kalay tuzları ile indirgenir.
İndirgenmiş Tc-99m iyon ve moleküller ile kompleks yapar.

## Slide 9: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Radyoizotopik saflık
Kimyasal ve Radyokimyasal saflık
Radyoassay
Stabilite
Biyodağılım
Biyolojik testler

## Slide 10: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Radyoizotopik saflık
Radyofarmasötiğin izotop kısmındaki aktivitenin total radyoaktiviteye oranı
Yabancı maddelerin ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
Çok kanallı gama sayıcılar kullanılır.

## Slide 11: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Kimyasal ve Radyokimyasal saflık:
Radyonüklidin tamamının istenilen bileşiğe bağlanmış olup olmadığıdır.
Kromotografi sistemi ile ortamdan uzaklaştırılır.
Kağıt, ince tabaka kromotografisi, elektroforez gibi yöntemler kullanılır.

## Slide 12: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Stabilite
Hazırlanan radyofarmasötikler zamanla saflığını yitirir.
Kağıt, ince tabaka kromotografisi, elektroforez gibi yöntemler kullanılır.

## Slide 13: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Biyodağılım
Radyofarmasötiğin gerçekten hedef organda tutulup tutulmayacağı deney hayvanlarında yapılan dağılım çalışmalarıyla tayin edilir.

## Slide 14: Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol
Biyolojik testler
Steril olmalı
Pirojen ve toksik olmamalı
Otoklav ya da membran filtrasyonu ile sterilite sağlanır.

## Slide 15: Lokalizasyon mekanizmaları
Dilüsyon
  Tc99m-RBC kan havuzu, Xe133 ventilasyon
Difüzyon (basit difüzyon)
  Tc99mO4 veya Tc-99m DTPA ile beyin sintigrafisi
Aktif transport
  Tc-99m DMSA, Tc-99mO4
Fagositoz
  Tc-99m SC
Hücre sekestrasyonu
  Tc-99m denatüre eritrosit
Kapiller blokaj
  Tc-99m MAA